Załącznik nr 8 do SIWZ

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Miasto: 181801_1 Stalowa Wola

Obręby:181801_1.0001 Charzewice

WARUNKI TECHNICZNE

DOSTOSOWANIA DANYCH EGiB DO WYMAGAŃ RMRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) ze zm., ZAŁOŻENIA BAZY BDOT500 I INICJALNEJ BAZY GESUT OBREBU CHARZEWICE  MIASTA

STALOWA WOLA

# Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym

# Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym obejmuje usługi dotyczące:

# konwersji istniejących cyfrowych zbiorów danych EGiB, dostosowanie bazy danych ewidencyjnych do postaci zgodnej z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) ze zm

# utworzenia dla obrębu, bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wykonanie projektu oraz założenie trzydziestu punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy, wznowienie siedemnastu punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy, niwelacja geometryczna 155 punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy.

- Pomiar rzeźby terenu około 200ha.

# Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia

- Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), do postaci zgodniej z modelem pojęciowym, określonym w  rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2013r zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz harmonizacja bazy EGiB z opracowaniami wymienionymi w pkt. I.1.1.2

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(Dz. U. Nr 76, poz. 489, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 
z późn. zm.);

- ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, 
z późn. zm.);

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 260, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 591, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr  101, poz. 926, z późn. zm.);

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz 
(Dz. U., Nr 78, poz. 837);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. poz. 352);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571),oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r.o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1011);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. 
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 309);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania  w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków  i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911);

- rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
 i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1031);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. 
w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

- Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawcę wiązać będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 60 dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu zamówienia.

# Ogólne charakterystyka obiektu

1.  Charakterystyka przestrzenna

Obręb Charzewice stanowi jeden z sześciu obrębów miasta Stalowa Wola. Od strony południowo-zachodniej graniczy z gruntami gminy Grębów Powiat Tarnobrzeski, od strony zachodniej sąsiaduje z terenami należącymi do gminy Zaleszany, strona północna i północno-wschodnia to naturalna granica wyznaczana przez rzekę San z terenami gmin Radomyśl nad Sanem oraz Pysznica. Granica południowa to sąsiedztwo obrębu Rozwadów, który graniczy w pozostałej części z obrębem 3-Centrum.

Obręb Charzewice stanowi obszar 2757 ha w tym 1797 to Lasy Państwowe, tereny zabudowane obejmują około 280ha.

Zestawienie podstawowych danych ewidencyjnych:

- ilość jednostek gruntowych 1761

- ilość jednostek budynkowych 45

-ilość jednostek lokalowych 118

- ilość działek 3092

- ilość działek Lasów Państwowych 107

- ilość budynków 3564

- ilość lokali 118

Mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr1 przedstawia obszar opracowania.

- Ogólny opis danych wyjściowych, systemu prowadzenia mapy oraz części

opisowej EGiB i mapy zasadniczej.

Obręb 1-Charzewice jest obiektem na którym w roku 1999  przeprowadzona była modernizacja EGiB wynikiem czego w fazie pierwotnej powstała baza graficzna obsługiwana w programie Geo-Info oraz baza opisowa prowadzona w systemie Vega, następnie dane opisowe przeniesione zostały do programu Ewopis natomiast graficzne do programu Ewmapa. Podczas tworzenia mapy numerycznej wykorzystywane były dane archiwalne oraz ustalenia i pomiar granic. Baza graficzna składa się z bazy działek bez atrybutów opisujących punkty graniczne, jedynym elementem opisującym jakość punktów granicznych jest cecha, bazy klaso-użytków oraz bazy budynków występujących w formie obiektowej. Od 2004 roku baza działek prowadzona jest w sposób zapewniający uzyskanie pełnych informacji o punktach granicznych. Mapa zasadnicza prowadzona jest w formie hybrydowej bez obiektowania elementów sieci uzbrojenia terenu.

Zestawienie materiałów zasobu do wykorzystania:

-Baza numeryczna

-Operat z założenia ewidencji 1968r

-Operat z modernizacji EGiB 1999r.

-Arkusze mapy zasadniczej (rastry)1:500 42 szt.

1:1000 34 szt.

-Operat mapa zasadnicza: z 1988r. metoda  opracowania  stereo

fotogrametryczna, (73 teczki (144 szkiców polowych z obmiaru

budynków), 1170 szkiców polowych z pomiaru  uzupełniającego.

-Operaty jednostkowe  890 szt.

Układ współrzędnych 1965

Układ wysokościowy Kronsztadt 60

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

      - Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych należy zastosować układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, o których  mowa w § 6  i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

      - Na obszarze objętym niniejszym zamówieniem oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdują się punkty poziomej osnowy geodezyjnej, których usytuowanie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszych Warunków Technicznych.

      - Transformacji współrzędnych płaskich prostokątnych, dotyczących istniejących zbiorów danych PZGiK, do układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w § 47 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.

      - Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne zostanie ustalona na podstawie przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia oraz przyjęcia operatu technicznego do zasobu.

      - Ogólny wykaz materiałów stanowiących podstawę wykonania zamówienia:

        - cyfrowe zbiory danych ewidencji gruntów i budynków;

        - cyfrowe zbiory danych mapy zasadniczej, w tym arkusze mapy zasadniczej 
w postaci rastrowej;

        - dane dotyczące punktów osnowy geodezyjnej oraz opisy topograficzne tych punktów;

        - ortofotomapa;

        - cyfrowe zbiory danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, określające granice:

          - zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

          - jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych,

          - rejonów statystycznych,

        - cyfrowe zbiory danych adresowych,

7)   cyfrowe zbiory danych państwowego rejestru nazw geograficznych;

8)  operaty techniczne PZGiK zawierające informacje dotyczące baz danych

EGiB, GESUT oraz BDOT500.

      - Wykonawca wykorzysta, przy tworzeniu baz danych EGiB, GESUT i BDOT500, dane i materiały przekazane mu przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), oraz przy pomocy niektórych z tych materiałów zweryfikuje utworzone przez siebie zbiory danych.

      - Całość opracowania prowadzona będzie w systemie Ewmapa11 oraz Ewopis5.

# Dostosowanie bazy danych EGiB do postaci zgodnej z zapisami RMRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) ze zm.

      - W celu dostosowania bazy danych EGiB obrębu 1- Charzewice do wymagań określonych RMRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) ze zm.  do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- Konwersja istniejących cyfrowych zbiorów danych EGiB zgodnie z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 1a do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie EGiB, oraz analiza materiałów PZGiK wydanych przez Zamawiającego;

- Zgromadzenie w niezbędnym zakresie w tym w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych,  informacji umożliwiających uzupełnienie bazy danych EGiB zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB w zakresie:

- punktów granicznych,

- jednostek ewidencyjnych,

- obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych,

- konturów użytków gruntowych,

- konturów klasyfikacyjnych,

- klasoużytków,

- budynków,

- nieruchomości lokalowych,

- podmiotów ewidencyjnych.

3)  Zgodnie z § 63, § 70 i  § 71 RMRRiB w sprawie ewidencji gruntów i

budynków, w celu pozyskania informacji potrzebnych do uzupełnienia

kartotek budynkowych i lokalowych zostanie wykonany wywiad i pomiary

terenowe. W bazie danych EGiB oprócz konturu budynku oraz jego bloków

zostaną ujawniane, obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie

jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia,

podjazd dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednimi pomiarami na osnowę

geodezyjną zostaną objęte wszystkie budynki ( przy pomiarze bezwzględnie

należy pomierzyć wszystkie miary czołowe) podlegające wykazaniu w

ewidencji gruntów i budynków, które nie występują w numerycznej mapie.

Pomiarami zostaną objęte bloki ww. budynków oraz obiekty budowlane

trwale związane z tymi budynkami.

4)  Weryfikacja użytków gruntowych zgodnie z § 68 RMRRiB w sprawie

ewidencji gruntów i budynków.

- Zbiór punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca utworzy na podstawie:

- materiałów zgromadzonych w PZGiK,

- geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w ramach niniejszego.

- Materiały zgromadzone w PZGiK wykorzystane zostaną do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, wykonanych zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami technicznymi lub instrukcją techniczną G4, umożliwiających obliczenie współrzędnych punktów granicznych w  układzie „2000”.

- W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o poligonizację techniczną IV i V klasy 
(wg dawnych instrukcji), obliczenia współrzędnych punktów granicznych na podstawie wyników takich pomiarów dokonać po uprzednim dostosowaniu wykorzystanej do pomiaru osnowy pomiarowej do geodezyjnej osnowy szczegółowej w drodze ponownego pomiaru, wyrównania lub transformacji współrzędnych punktów tej osnowy.

- Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
w układach lokalnych mogą być wykorzystane do obliczenia współrzędnych punktów granicznych po uprzednim dostosowaniu tych układów lokalnych do układu „2000”, w drodze matematycznej transformacji współrzędnych punktów granicznych w oparciu o odpowiednią liczbę punktów łącznych.

- W sytuacji napotkanych podczas prac niejasności, niespójności, rozbieżności danych należy w celu podniesienia dokładności współrzędnych punktów granicznych oraz naroży budynków ujawnionych w bazie EGiB do wartości zgodnych z określonymi w obowiązujących przepisach, bezpośrednimi pomiarami na osnowę geodezyjną objęte zostaną  elementy mające charakter śladów, znaków granicznych (trwałe ogrodzenia i zachowane w terenie znaki i ślady graniczne), które były mierzone uprzednio a wyniki pomiarów ujawnione zostały w bazie EGiB, jednak zastosowane wówczas techniki i metody pomiaru nie pozwalają na osiągniecie dokładności zgodnych z  §29.1.1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dla pomierzonych elementów  zostaną przeprowadzone analizy zgodnie z §6 i §67 Rozp. 2011

- W przypadku braku możliwości pozyskania danych niezbędnych do obliczenia współrzędnych punktów granicznych na zasadach określonych w ust. 4 - 6, 
dane te należy pozyskać w drodze geodezyjnych pomiarów terenowych, wykonanych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Dane określające granice działek i naroża budynków udostępnione Wykonawcy w postaci bazy numerycznej pochodzące z jednostkowych opracowań do celów prawnych, bądź innych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z okresu 2004-2014r należy przyjąć bez ingerencji w współrzędne punktów granicznych i naroży budynków, wyjątek stanowią przypadki napotkanych podczas prac niejasności, niespójności, rozbieżności danych.

- Dla każdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca ustali atrybuty zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB.

- Dla poszczególnych konturów klasyfikacyjnych, oprócz geometrii oraz atrybutów OZU i OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji również atrybut określający oznaczenie typu gleby, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Weryfikację poprawności ujawnionych w bazie EGiB użytków gruntowych należy wykonać na podstawie wywiadu terenowego.

- Atrybut ważność do zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest zawarty 
w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB. Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, których cykl istnienia zakończy się w trakcie wykonywania modernizacji. W odniesieniu 
do pozostałych działek ewidencyjnych atrybut ważność od przyjmuje wartość specjalną unknown, zaś atrybut ważność do przyjmuje wartość specjalną inapplicable.

- Atrybut numer KW Wykonawca ustali w drodze porównania zbioru danych EGiB z danymi księgi wieczystej prowadzonej w systemie NKW.

- Atrybut inne dokumenty określające prawa Wykonawca ustali dla działek, 
dla których nie jest możliwe ustalenie nr KW, a dla których w starostwie powiatowym takie dokumenty są zgromadzone.

- Wartości atrybutu numer rejestru zabytków Wykonawca pozyska z rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomocniczo Wykonawca może wykorzystać do ustalenia tego atrybutu krajową oraz gminną ewidencję zabytków.

- Wartości atrybutu identyfikator rejonu statystycznego Wykonawca ustali na podstawie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz zweryfikuje te ustalenia z zasobami informacyjnymi urzędów statystycznych.

- Źródłami danych geometrycznych o budynkach ujawnianych w EGiB są:

- dokumentacja zgromadzona w PZGiK;

- dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

  - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie utworzenia baz danych GESUT 
i BDOT500

- W ramach realizacji zadania dotyczącego utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- analiza materiałów PZGiK wydanych przez Zamawiającego;

- przetworzenie danych i informacji zawartych w materiałach, o których mowa w pkt 1, do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi bazy danych GESUT oraz BDOT500, określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, oraz utworzenie inicjalnych baz danych GESUT i BDOT500;

- pozyskanie od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu odpowiednich danych dotyczących tych sieci lub weryfikacja danych dotychczas zgromadzonych w PZGiK;

- udział w czynnościach związanych z przedłożeniem podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji;

- udział w procesie rozpatrzenia ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w pkt 3, do przedłożonej inicjalnej bazy danych GESUT;

- przygotowanie informacji dla podmiotów władających sieciami o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych przez te podmioty uwag do przedłożonej inicjalnej bazy danych GESUT;

- modyfikacja inicjalnej bazy danych GESUT w związku z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet danych i materiałów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych 
z Wykonawcą.

- Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:

| Lp. | Rodzaje szczegółów sytuacyjnych | Hierarchia źródeł danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie Standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 1, |
| 2 | Szczegóły sytuacyjne nie wymienione w lp. 1. | Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej, w przypadku gdy mapa ta prowadzona jest w postaci nieelektronicznej. |

- W przypadku gdy bazy danych GESUT oraz BDOT500 tworzone będą na podstawie cyfrowych zbiorów mapy zasadniczej powstałych w drodze ekranowej digitalizacji nieelektronicznej postaci tej mapy, Wykonawca pozyska dane dotyczące szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie dostępnych informacji zawartych w operatach technicznych włączonych do PZGiK oraz pomiarów bezpośrednich na gruncie.

- Wykonawca ujawni w bazie danych GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego lub informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

- W przypadku braku dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, Wykonawca w bazie danych GESUT przyjmie dla atrybutu władający wartość atrybutu specjalnego <<template>>.

- Wykonawca uzyska lub zweryfikuje dane dotyczące identyfikatorów branżowych oraz parametrów technicznych sieci uzbrojenia terenu z podmiotami władającymi tymi sieciami.

- Wykaz podmiotów władających sieciami, które zadeklarowały gotowość przekazania Wykonawcy danych, o których mowa w ust. 10, zawiera załącznik nr 7.

- W przypadku braku możliwości pozyskania niezbędnych danych, o których mowa w ust. 10, Wykonawca w bazie danych GESUT dla odpowiednich atrybutów przyjmie wartość atrybutu specjalnego <<unknown>>.

10. Załącznik 4 przedstawia istniejącą sieć prowadzoną w formie numerycznej w latach 2004-2014, którą należy przyjąć bez zmiany współrzędnych punktów sieci uzbrojenia terenu, wyjątek stanowią przypadki napotkanych podczas prac niejasności, niespójności, rozbieżności danych.

  - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wznowienia oraz założenia punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy.

1. Punkty przeznaczone do wznowienia przedstawione w załączniku 2, należy odtworzyć na podstawie istniejącej stabilizacji podziemnej po jej uprzednim sprawdzeniu z danymi przedstawionymi w dziennikach pomiarowych założenia osnowy szczegółowej trzeciej klasy. W przypadku gdy uszkodzona została zarówno stabilizacja naziemna jak i podziemna wznowienie należy wykonać na podstawie danych zawartych w dziennikach pomiarowych stosując metodę klasyczną, pomiar z zastosowaniem technik GPS traktować można jako kontrolny. Tradycyjną stabilizację znakiem „betonowym typ 42” należy stosować w przypadkach uzasadnionych, w chodnikach lub ścieżkach rowerowych należy stosować stabilizację nadziemną i podziemną z materiału nierdzewnego (np. pręt wysokości około 70cm, którego średnica podstawy wynosi około 7-10cm natomiast części górnej 3-4cm z nawierconym centrycznie otworem 5x5mm, jako stabilizację podziemną należy zastosować pręt wysokości około 10-15cm z zachowaniem pozostałych wymiarów). Wznowione znaki geodezyjne w ciągach komunikacyjnych muszą tworzyć jedną płaszczyznę z górną warstwą chodnika lub ścieżki rowerowej.

2.  Opracowanie projektu technicznego oraz założenie punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy należy wykonać zgodnie z załącznikiem 3. Nowe punkty osnowy szczegółowej muszą być powiązane z istniejącą siecią. Znaki geodezyjne należy stabilizować w sposób umożliwiający wykonywanie pomiarów zarówno klasycznych jak i z użyciem technik satelitarnych. Po analizie oraz ocenie przydatności, należy przyjąć wszystkie możliwe do wykorzystania stabilizacje osnów istniejące na określonym obszarze. Rodzaj, sposób stabilizacji należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. 1.

3.  Dziesięć punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy w obrębie 2-Rozwadów posiada dodatkową stabilizację ścienną (najczęściej trzy punkty),  jest to około dwudziestu pięciu zachowanych stabilizacji, dla których należy określić współrzędne płaskie w układzie 2000/21.

4. Określenie metodą niwelacji geometrycznej wysokości w geodezyjnym układzie wysokościowym określonym  w  pkt. IV.1  wszystkich punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy( istniejących, nowo założonych, wznowionych) zlokalizowanych w obrębach 1-Charzewice i 2-Rozwadów.

  - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pomiaru rzeźby terenu.

1. Pomiar rzeźby terenu należy wykonać dla obszarów określonych w załączniku nr. 5 do Warunków Technicznych  z zachowaniem  § 35, 1 RMSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Załączniki do Warunków Technicznych:

Załącznik 1.   Mapa poglądowa obrębu Charzewice.

Załącznik 2.   Wykaz punktów osnowy szczegółowej III-klasy przeznaczonych do

wznowienia.

Załącznik 3.   Wykaz punktów osnowy szczegółowej III-klasy przeznaczonych do

założenia.

Załącznik 4.   Istniejąca sieć uzbrojenia terenu w formie numerycznej.

Załącznik 5. Obszar obejmujący tereny przeznaczone do pomiaru rzeźby terenu.

Załącznik 6.  Mapa przeglądowa osnowy.

Załącznik 7.Wykaz podmiotów władających sieciami, które zadeklarowały gotowość

przekazania Wykonawcy danych, pozostających w ich zarządzie.