ZDP.261.3.2016

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

w Stalowej Woli

ul. Przemysłowa 6

37 – 450 Stalowa Wola

tel./fax.; 15 844-46-31

e – mail: zdp@stalowowolski.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów 
w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików

Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia 
w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów

Część 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec 
– Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

Stalowa Wola 24.05.2016 r.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP

mgr inż. Piotr Śliwiński

I.    Nazwa i adres Zamawiającego

  - Nazwa Zamawiającego:	Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli,

37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6

Adres:	ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola

Miejscowość:	Stalowa Wola

telefon:	15 844-46-31

fax:	15 844-46-31

e – mail:	zdp@stalowowolski.pl

Znak postępowania:	ZDP.261.3.2016, w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

  - Zadanie pn.:

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

III.	Opis przedmiotu zamówienia

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45230000-8

  - Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików, Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów, Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec. Zakres zadań obejmuje: wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa oraz wykonanie odwodnienia korpusu drogowego

  - Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych dróg obejmuje wykonanie:

Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów 
w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: km; 0+836,5 – 1+330,0; 0,4935 km | km | 0,4935 |
| 2. | D-01.03.02 | Rozebranie nawierzchni betonowej i z kostki brukowej betonowej: Istniejące zjazdy – dowiązanie do chodnika: 3 zj bet. x 10 m x 1,0 m = 30 m 2 2 zj z kostki brukowej x 5 m x 1,0 m = 10 m 2 Razem 40 m 2 | m 2 | 40 |
| 3. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy); km; 0+836,5 – 1+330,0; 493,5 m 493,5 m x 1,3 m x 0,15 m = 96,23 m 3 | m 3 | 96,23 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 4. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 12 zj x 5 m – 3 zj x 10 m = 343,5 m x 0,6 m x 0,8 m = 164,88 m 3 – 96,23 m 3 = 68,65 m 2 | m 3 | 68,65 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 5. | D-03.02.02 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm, gł. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm – wpust uliczny żeliwny łamany: 8 szt. | szt. | 8 |
| 6. | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm: 5 szt. | szt. | 5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 7. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + zjazdy; Koryto pod kostkę: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. = 422,5 m x 1,3 m = 549,25 m 2 Koryto pod materiał kamienny poza obrysem chodnika: 13 zj x 5 m x 3 m = 195 m 2 Koryto po zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 59 m 2 Razem 803,25 m 2 | m 2 | 803,25 |
| 8. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: chodnik + zjazdy; km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. = 422,5 m x 1,3 m = 549,25 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 59 m 2 Razem 608,25 m 2 | m 2 | 608,25 |
| 9. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: zjazdy + dr. wewn.; w ciągu chodnika - podbudowa: 14 zj x 5 m x 1,3 m = 91 m 2 3 zj x 10 m x 1,3 m = 39 m 2 Poza obrysem chodnika – nawierzchnia: 13 zj x 5 m x 3 m = 195 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 59 m 2 Razem 348 m 2 | m 2 | 348 |
| 10. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: chodnik; km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. - 14 zj x 5 m - 3 zj x 10 m = 322,5 m x 1,3 m = 419,25 m 2 | m 2 | 419,25 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze częściowo – zamkniętej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 41,5 m 2 | m 2 | 41,5 |
| 12. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze zamkniętej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 41,5 m 2 | m 2 | 41,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 13. | D-06.01.10 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. - 14 zj x 5 m - 3 zj x 10 m = 322,5 m x 0,5 m x 0,2 m = 32,25 m 3 | m 3 | 32,25 |
| 14. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 20 cm: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 12 zj x 5 m – 3 zj x 10 m = 343,5 m | m | 343,5 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 15. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo - piaskowej: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 1,5 tory kol. + 14 zj x 5 m + 3 zj x 10 m = 532 m | m | 532 |
| 16. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 1,5 tory kol. - 14 zj x 5 m - 3 zj x 10 m = 332 m | m | 332 |
| 17. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. - 14 zj x 5 m - 3 zj x 10 m = 322,5 m x 1,3 m = 419,25 m 2 szara; 419,25 m 2 x 80 % = 335,4 m 2 | m 2 | 335,4 |
|  |  | kolor: 419,25 m 2 × 20 % = 83,85 m 2 | m 2 | 83,85 |
| 18. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy w ciągu chodnika - nawierzchnia: 14 zj x 5 m x 1,3 m = 91 m 2 3 zj x 10 m x 1,3 m = 39 m 2 Razem 130 m 2 | m 2 | 130 |
| 20. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 17 m dr wewn. – 1,5 tory kol = 415 m x 0,2 m = 83 m 2 | m 2 | 83 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 21. | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 0+896,5 – 1+330,0; 0,4335 km | km | 0,4335 |

Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: km; 0+122,00 – 0+751,00; 0,629 km | km | 0,629 |
| 2. | D-01.03.02 | Rozebranie barier drogowych stalowych z transportem i wyładunkiem na odległość do 20 km: 20 m | m | 20 |
| 3. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy); km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m x 1,5 m x 0,15 m = 141,53 m 3 | m 3 | 141,53 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 4. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m – 4 zj x 5 m – 5 m dr wewn. = 604 m x 0,8 m x 0,8 m = 386,56 m 3 - 141,53 m 3 = 245,03 m 2 | m 3 | 245,03 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 5. | D-03.02.02 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm, gł. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm – wpust uliczny żeliwny łamany: 8 szt. | szt. | 8 |
| 6. | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm: 7 szt. | szt. | 7 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 7. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + zjazdy; Koryto pod kostkę: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. = 624 x 1,5 m = 936 m 2 Koryto pod materiał kamienny poza obrysem chodnika: 4 zj x 5 m x 3 m = 60 m 2 Koryto po zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 58 m 2 Razem 1054 m 2 | m 2 | 1054 |
| 8. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: chodnik + zjazdy; Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. = 624 x 1,5 m = 936 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 40,5 m 2 Razem 976,5 m 2 | m 2 | 976,5 |
| 9. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: zjazdy + dr. wewn.; w ciągu chodnika - podbudowa: 4 zj x 5 m x 1,5 m = 30 m 2 Poza obrysem chodnika – nawierzchnia: 4 zj x 5 m x 3 m = 60 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 58 m 2 Razem 148 m 2 | m 2 | 148 |
| 10. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: chodnik; Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. – 4 zj x 5 m = 604 x 1,5 m = 906 m 2 | m 2 | 906 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze częściowo – zamkniętej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 40,5 m 2 | m 2 | 40,5 |
| 12. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze zamkniętej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 40,5 m 2 | m 2 | 40,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 13. | D-06.01.10 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. – 4 zj x 5 m = 604 x 0,5 m x 0,2 m = 60,4 m 3 | m 3 | 60,4 |
| 14. | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50 cm łączonych kielichowo ułożonych na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 30 cm i podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm gł. 30 cm: Zjazd na dr. wewn.; 9 m | m | 9 |
| 15. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 20 cm: km; 0+189,50 – 0+721,00; 531,5 m - 5 m dr. wew. - 4 zj x 5 m = 506,5 m | m | 506,5 |
|  |  | D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 16. | Kalkulacja indywid. | Ustawienie barieroporęczy U-11b bezprzekłakowej: 12 m + 2 x 4 m zejścia = 20 m | m | 20 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 17. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo - piaskowej: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m + 20 m (tył zj.) + 5 m (tył dr.) = 654 m | m | 654 |
| 18. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 20 m (tył zj.) – 5 m (tył dr.) = 604 m | m | 604 |
| 19. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. – 4 zj x 5 m = 604 x 1,5 m = 906 m 2 szara; 906 m 2 x 80 % = 724,8 m 2 | m 2 | 724,8 |
|  |  | kolor: 906 m 2 × 20 % = 181,2 m 2 | m 2 | 181,2 |
| 20. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy w ciągu chodnika - nawierzchnia: 4 zj x 5 m x 1,5 m = 30 m 2 | m 2 | 30 |
| 21. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m x 0,2 m = 125,8 m 2 | m 2 | 125,8 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 22. | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 0+122,00 – 0+751,00; 0,629 km | km | 0,629 |

Część 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: km; 2+198,00 – 2+567,00; 0,369 km | km | 0,369 |
| 2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy); km; 2+198,00 – 2+567,00; 369 m 369 m x 2,0 m x 0,15 m = 110,7 m 3 | m 3 | 110,7 |
| 3 | D-01.03.02 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych z uprzednim odkopaniem, przepusty Ø 300 – 400mm - 8szt x5m=40m przepust Ø 500 – 1m Razem 41 m | m | 41,0 |
| 4 | D-01.03.02 kalkulacja indywid. | Rozebranie ścianek czołowych przepustów ścianki czołowe przepustów (średnio 0,6m3/szt).: Ø 500mm – 1 szt. Ø 400mm – 2 szt. Razem 3szt. | szt. | 3,0 |
| 5 | D-01.03.02 | Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych – kostką brukową, betonem wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki zjazdy naw. bet./ kostka: 2,5 m x 5 m = 12,5m2 zjazdy naw. bitumiczna (km 2+333) 2,2 m x 6,0 m = 13,2 m 2 dojście szkoła naw. kostka 15 m 2 Razem: 12,5+13,2+15 = 40,7 m 2 | m 2 | 40,7 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 6 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; km; 2+198,00 – 2+338,00; 140,0m – 6 zj x 5 m =110,0m x 1,0m x 0,6 m = 66,0 m 3 km; 2+338,00 – 2+404,00; 66,0m – 2 zj x 5m =56,0m x 2,3m x 0,8 m = 103,0m 3 km; 2+453,00 – 2+567,00; 114,0m – 5 zj x 5 m =89,0m x 1,0m x 0,7m = 62,3m 3 Razem: 66,0+103,0+62,3=231,3 m 3 | m 3 | 231,3 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 7 | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Rów kryty z rur PEHD SN8 fi 300mm wraz z wykonaniem wykopu i zasypką wraz z zagęszczeniem gruntem 18+46,5+8=72,5m | m | 72,5 |
| 8 | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Rów kryty z rur PEHD SN8 fi 400mm wraz z wykonaniem wykopu i zasypką wraz z zagęszczeniem gruntem 19+29,5=48,5m | m | 48,5 |
| 9 | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie studni rewizyjnych betonowych śr. 1000 mm, gł. 1,0m – 1,5m wg profilu podłużnego na ławie z kruszywa gr 20cm z włazem (5szt.) typ ciężki, z rusztem żeliwnym prostym typ ciężki (1szt.) klasa D obciążenie 400 kN i pierścieniem odciążającym wraz z wykonaniem wykopów, zasypaniu wnęk i zagęszczeniu, z włączeniem rowu krytego 6 kpl. | kpl. | 6 |
| 10 | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Regulacja pionowa studni rewizyjnej, nadbudowa betonem, wymiana włazu na typ ciężki - klasa D obciążenie 400 kN, płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego wraz z wykonaniem wykopów, zasypaniu wnęk i zagęszczeniu (istniejąca studnia rewizyjna) 1 kpl. | kpl. | 1 |
| 11 | D-03.02.02 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm, gł. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 1,5 – 2,5m posadowionych na podsypce cement. – piask. włączonych do studni rewizyjnych (5 szt.) z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm (1 szt.) – wpust uliczny żeliwny łamany: 6 szt. | szt. | 6 |
| 12 | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 mm dł. 2,5 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm: 3 szt. | szt. | 3 |
| 13 | D-03.01.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych fi 50 cm ułożonych na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 30 cm i podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm gł. 30 cm z włączeniem do studni rewizyjnej – wydłużenie przepustu 2 m | m | 2,0 |
| 14 | D.06.01.06 Kalkulacja indywid. | Ułożenie ścieku z korytek typ „mulda” szer. 20cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 za chodnikiem 66m + 2x 5m (zjazdy)=76m | m | 76,0 |
| 15 | D.06.01.06 | Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15cm, ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej 25 m | m | 25,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 16 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + zjazdy; Koryto pod kostkę: km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 163,0m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 Koryto pod materiał kamienny poza obrysem chodnika: 11 zj x 5 m x (średnio) 2,5 m = 137,5 m 2 Koryto pod naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 Razem 755,2 m 2 | m 2 | 755,2 |
| 17 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: chodnik + zjazdy + poszerzenie; km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 163,0m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 Pod naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 Razem 617,7 m 2 | m 2 | 617,7 |
| 18 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: zjazdy + poszerzenie + zjazdy w ciągu chodnika - podbudowa: 12 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Materiał kamienny poza obrysem chodnika: 11 zj x 5 m x (średnio) 2,5 m = 137,5 m 2 Pod naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 Razem 354,8 m 2 | m 2 | 354,8 |
| 19 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: chodnik; km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 163,0m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 - zjazdy 12 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Razem: 400,40 m 2 | m 2 | 400,4 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 20 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze częściowo – zamkniętej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: poszerzenie naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 | m 2 | 124,3 |
| 21 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze zamkniętej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: poszerzenie naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 zjazd: 2,1 m x6 m = 12,6 m 2 Razem: 136,9 m 2 | m 2 | 136,9 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 22 | D-06.01.10 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem: km; 2+198,00 – 2+567,00; 369m 369 m - zjazdy 11 zj x 5 m = 55 m 2 zj x 5 m = 10 m - odcinek poszerzenia 63 m Razem 241 m x 0,5 m x 0,2 m = 24,1 m 3 | m 3 | 24,1 |
| 23 | D-06.02.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN 8 Ø300 mm łączonych kielichowo ułożonych na ławie z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm gł. 30 cm: zjazdy 2 x 6m = 12 m | m | 12 |
| 24 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 20 cm: 19,5 m +25,5 m +14,5 m +275m 334,5 m | m | 334,5 |
| 25 | D-06.04.02 kalkulacja indywid. | Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami Ø300 mm – Ø400 mm 80 m | m | 80,0 |
| 26 | D-06.01.10 Kalkulacja indywid. | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grubości po zagęszczeniu 10cm i szerokości średnio 1,0m wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża km 2+337,5 - 2+404 dł.66,5 66,5m x 0,1m x 1,0m = 6,65 m 3 | m 3 | 6,65 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 27 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo - piaskowej: km: 2+198-2+337,5 dł.139,5m (łuk) 3,8m + 63m + 10m = 76,8m km 2+476,7- 2+567 dł. 90,3m zjazdy 14 x 5m (tył zj.) + 2 x 5m (przód zj.) = 80m Razem 386,6 m | m | 386,6 |
| 28 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: km: 2+198-2+337,5 dł.139,5m km: 2+337,5-2+404 dł.66,5 x 2 = 133m 63m + 10m = 73m km 2+476,7- 2+567 dł. 90,3m - zjazdy 14 x 5m (tył zj.) + 2 x 5m (przód zj.) = 80m Razem 139,5+133+73+90,3-80 = 355,8 m | m | 355,8 |
| 29 | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 1630m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 - zjazdy 12 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Razem: 400,40 m 2 szara; 400,4 m 2 x 80 % = 320,3 m 2 | m 2 | 320,3 |
| 30 | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 1630m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 - zjazdy 12 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Razem: 400,40 m 2 kolor: 400,4 m 2 x 20 % = 80,1 m 2 | m 2 | 80,1 |
| 31 | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy w ciągu chodnika - nawierzchnia: 13 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Razem 93,0 m 2 | m 2 | 93,0 |
| 32 | D-08.02.02 Kalkulacja indywid. | Nawierzchnia poza obrysem chodnika – kostka brukowa / płyty ażurowe materiał zjazdu z rozbiórki na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm 5 x 0,5 m = 2,5 m 2 | m 2 | 2,5 |
| 33 | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej gr. 15cm z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej: km: 2+198 - 2+337,5 - 139,5m km: 2+400 - 2+567 – 167,0m 306,5 m x 0,2 m = 61,3 m 2 | m 2 | 61,3 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 34 | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 2+198,00 – 2+567,00; 0,369 km | km | 0,369 |

3.4 	Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

  - Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające ze sztuki budowlanej oraz koszt projektu czasowej organizacji ruchu, oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu robót.

3.6. 	Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

3.6.1. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania 
w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.7.	Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia miejsca wykonania robót, warunków związanych z wykonaniem robót oraz uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty 
i wykonania robót będących przedmiotem postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

3.8. 	Materiały uzyskane w trakcie rozbiórki przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.

3.9.	Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli ……. miesięcznej gwarancji i rękojmi liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru robót.

IV.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

V.	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie 
z art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego oraz uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII.	Termin wykonania zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonywane w terminie do 09.09.2016r.

VIII.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

8.1.1.	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia 
(zał. nr 2).

8.1.2. 	posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia robót budowlanych - drogowych, o wartości nie niższej niż 100.000,00 zł każde zamówienie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

8.1.3. 	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował, co najmniej jedną osobą - kierownik budowy posiadającą uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia.

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

– warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a) posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) na każdą część zadania,

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość równą, co najmniej 
200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

  - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 8.1.1 – 8.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt. 8.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia. W/w zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

8.3.	Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdz. IX SIWZ.

IX.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9.1.	W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia 
i dokumenty:

9.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2 do SIWZ,

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego 
z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

9.1.2.	Wykaz robót budowlanych - drogowych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ,

9.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą/tymi osobami; wykaz sprzętu, który będzie używany przy wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami o roku produkcji, dopuszczalnym ładunku / pojemności, nr rejestracyjnym pojazdu (jeśli posiada) – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ,

9.1.4. Oświadczenie, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia, zgodnie z Załącznikiem 
Nr 6 do SIWZ,

9.1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.1.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

9.2. 	Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, winien przedłożyć dokumenty dotyczące podmiotu, zasobami którego będzie dysponował tj.:

9.2.1.	Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.2.	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

9.3.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

9.3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

9.3.2.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt. 2 ustawy.

9.3.3.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.3.4.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

9.4.	Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
W/w zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

9.5.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych:

- w pkt. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składana ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.6.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.7. 	W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), albo informuje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ lub dowolna inna forma umożliwiająca Zamawiającemu ocenę spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku.

9.8.	Oświadczenie o udzielonym okresie gwarancji należy wypełnić w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1

9.9. 	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

    - Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego:

- oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.

9.9.3.	Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

X.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (wszelką korespondencję) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w formie pisemnej.

XI.	Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

11.1.	Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Piotr Śliwiński - tel. 15 844-46-31

- Adam Sikora - tel. 15 844-46-31

11.2	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.3.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11.4.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza treść zapytania 
i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.

11.5.	Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

11.6.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treścią SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści te informacje na stronie internetowej.

XII.	Wymagania dotyczące wadium.

12.1.	Zamawiający nie żąda zabezpieczenia Oferty przez wadium.

XIII.	Termin związania ofertą.

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV.	Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1.	Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

14.2.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem 
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.3.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób trwały i czytelny, na formularzu oferty – Załącznik Nr 1do SIWZ. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  - Do oferty należy dołączyć

a) formularz oferty

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX,

c) kosztorys ofertowy

14.6.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14.8. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.9. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

14.10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty i musi być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

14.11.	Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki,
o których mowa w SIWZ. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania 
w imieniu wykonawcy.

14.12.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w rozdz. IX lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14.13.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty i powinny zostać przekazane w taki sposób,

aby Zamawiający mógł bez wątpliwości określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

14.14. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty (Załącznik nr 1) 
tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

  - Zaleca się, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

Oferta na zadanie pn.:

„Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów

w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia

w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec”

nie otwierać przed dniem 09.06.2016 r.  godz. 1115

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty, bez otwierania, w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

W przypadku składania oferty na wybraną część kopertę opisać wg w/w wzoru wyszczególniając daną część / części zadania.

14.16.	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

14.17. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiedni punkt 14.15. SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XV.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, 
ul. Przemysłowa 6 – pokój 2 (sekretariat) do dnia 09.06.2016 r. do godz. 1100. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

15.2.	Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stalowej Woli,
ul. Przemysłowa 6 – pokój nr 4 w dniu 09.06.2016 r. o godz. 1115.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Informacje podane w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione niezwłocznie nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

XVI.	Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane 
z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu budowy.

  - Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót winien sporządzić kosztorys ofertowy (uproszczony) z zachowaniem wszystkich pozycji i podziałem na elementy robót, jak 
w załączonych przedmiarach.

  - Pozycje przedmiarów robót, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie nie będą dodatkowo opłacone przez Zamawiającego, gdyż Zamawiający przyjmuje, 
że ich koszt został uwzględniony w innych cenach podanych w kosztorysie ofertowym.

XVII.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym

  - Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.

XVIII.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Kryterium ceny oferty brutto za realizacje przedmiotu zamówienia  – 95%

- Kryterium długości okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 %

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż  60 miesięcy.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował tę samą długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

| l.p | Nazwa kryterium | Opis | Waga 95% | Wzór |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty | Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizacje przedmiotu zamówienia, na która powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę | 95%=95 pkt | najniższa zaoferowana cena brutto …………………………………… x 95 cena brutto oferty badanej |
| 2 | Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady | Długość udzielonego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert w kryterium będzie policzony termin 60 miesięcy jako maksymalny żądany przez Zamawiającego. | 5%=5 pkt | W przypadku gdy wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy otrzymuje 0 pkt, w przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy otrzymuje 5 pkt. W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady w przedziale 36-60 miesięcy, za każdy miesiąc powyżej 36 miesięcy do max. 36 miesięcy włącznie otrzyma 5/24 pkt |

  - Sposób oceny ofert: każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez jednego z członków komisji przetargowej.

  - Zamawiający powierzy wykonanie danej części zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIX.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwy (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w kryterium oceny ofert,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,

oraz zamieści informację o których mowa w pkt. 19.1 lit. a, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

19.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania, faksem lub drogą elektroniczną, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą 
z zastrzeżeniem pkt. 19.4.

19.3.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 19.2. w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

19.4.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 ust.1.

19.5.	Wraz ze SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia – załącznik Nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wzorem umowy i akceptować jej postanowienia (Formularz oferty – 
Załącznik nr 1).

19.6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie 
i miejscu zawarcia umowy.

19.7.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 4 % ceny ofertowej brutto.

  - Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.3 	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli.

20.4. 	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego.

20.5. 	W trakcie trwania umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w pkt. 20.2.

20.6. 	Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

20.7. 	Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zwracana jest nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XXI.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21.1	Zawarte są w Załączniku Nr 8 - Wzór umowy.

21.2. 	Dopuszczalne zmiany treści umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wybory Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

XXII.	Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych  części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

XXIII. Podwykonawcy.

23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

23.2. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający

żąda:

- wskazania przez Wykonawcę (w formularzu oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy,

- podania przez Wykonawcę (w formularzu oferty) nazwy firm podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu., o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

23.3.W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy:

a)  Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisy wynikające z

art. 6471 Kodeksu cywilnego,

b)  Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez

podwykonawców,

- Jeżeli nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na  którego zasoby Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XXIV.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania.

24.1. W przypadku gdy Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

24.2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo , nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty budowlanej .

24.3. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać między

innymi:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyższe niż ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

- termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- warunki dokonania płatności wynagrodzenia i terminy zapłaty wynagrodzenia, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  rachunku lub faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych,

24.4   Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu

umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane.

24.5   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane  przedkładania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

24.6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo ,

której przedmiotem są roboty  budowlane , w terminie 7 dni uważa się za akceptacje

umowy przez Zamawiającego.

24.7. Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w rozdz.

XXV, odnoszą się odpowiednio do zmian ich treści.

24.8. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych z

podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umowy.

24.9. Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz

podwykonawców za wykonane roboty, objęte niniejszą umową.

XXV.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI – Środki ochrony prawnej, ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XXVI.	Informacje dodatkowe.

- dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.

- poczta elektroniczna - zdp@stalowowolski.pl

- nie przewiduje się aukcji elektronicznej

- w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 wzoru umowy (załącznik do niniejszej specyfikacji).

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

XXVII. Spis załączników do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

27.1.	Załącznik nr 1 - Formularz oferty – wzór,

27.2.	Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy p.z.p,

27.3.	Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1,

27.4.	Załącznik nr 4 - Wzór wykazu robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 
5 lat,

27.5	Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywani zamówienia – kierować robotami budowlanymi,

27.6.	Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoba/y, które będą uczestniczyć w Wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ,

27.7.	Załącznik nr 7 – Informacja dotycząca grupy kapitałowej

27.8. Załącznik nr 8 - Wzór umowy,

27.9.	Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa,

27.10. Załącznik Nr 10 – Przedmiary robót

27.11.Załącznik Nr 11 – Kosztorysy ślepe (ofertowe)

27.12 Załącznik Nr 12 – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

O F E R T A

..........................................................................				                                ...................................................

/ nazwa i adres Wykonawcy, pieczęć firmy/                                                                    / miejscowość, data/

NIP:.....................................................

Regon :.................................................

Tel. :.....................................................

Fax :.....................................................

e-mail :.................................................

Adresat:

Zarząd Dróg Powiatowych

37-450 Stalowa Wola

ul. Przemysłowa 6

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – część 1 zgodnie z warunkami SIWZ za kwotę :

Wartość netto			..........................		PLN

Podatek VAT:			..........................		PLN

Wartość brutto		..........................		PLN

Słownie brutto: .......................................................................................................................................

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – część 2 zgodnie z warunkami SIWZ za kwotę :

Wartość netto			..........................		PLN

Podatek VAT:			..........................		PLN

Wartość brutto		..........................		PLN

Słownie brutto: .......................................................................................................................................

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – część 3 zgodnie z warunkami SIWZ za kwotę :

Wartość netto			..........................		PLN

Podatek VAT:			..........................		PLN

Wartość brutto		..........................		PLN

Słownie brutto: .......................................................................................................................................

Oświadczamy, że:

- Zamówienie zrealizujemy w terminie do 09.09.2016 r.

- Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi na okres 
……………….. miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymana od Zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

- Zobowiązujemy się w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie............................................

w wysokości 4 % ceny ofertowej, co stanowi równowartość kwoty .........................

PLN.

- Zapoznaliśmy się z warunkami umowy (wzorem umowy dołączonym do SIWZ) 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Przewidujemy / nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) ………………………………………………………………………………………..

9. Niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Ofertę niniejszą składamy na …... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

- ………………………………

........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/

* Niepotrzebne skreślić

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

......................................                                                                                Załącznik Nr 2

( pieczęć firmy)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

Oświadczamy, że spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), a w tym:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

........................, data............................		                      ........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/

......................................                                                                                Załącznik Nr 3

( pieczęć firmy)

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1

........................, data............................		                      ........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/

......................................                                                                                Załącznik Nr 4

( pieczęć firmy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone, co najmniej trzy zamówienia, o wartości nie niższej niż 
100.000,00 zł, każde zamówienie na roboty budowlane – drogowe.

| L. p. | Wartość zamówienia | Rodzaj robót | Data wykonania zamówienia | Miejsce wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

........................, data............................		                      ........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/

......................................                                                                                Załącznik Nr 5

( pieczęć firmy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA – KIEROWAĆ ROBOTAMI BUDOWLANYMI

| L. p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

........................, data............................		                      ........................................................

/podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do

reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/

* należy podać podstawę dysponowania

......................................                                                                                Załącznik Nr 6

( pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że osoba (kierownik budowy), która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia pn.:

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

posiadają wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.

............................, .....................                           ...............................................................

(miejscowość)             ( data)                                             ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)

......................................                                                                                Załącznik Nr 7

( pieczęć firmy)

INFORMACJA

dotycząca art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

### Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

Ja/my,  niżej podpisany/i

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

# oświadczamy, że:

1. Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej *

2. Należymy do grupy kapitałowej*

Informujemy, że do w/w grupy kapitałowej nalezą następujące podmioty:

| L.P. | Nazwa podmiotu | Siedziba |
| --- | --- | --- |

............................, .....................                           ...............................................................

(miejscowość)         ( data)                                               ( pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)

* niepotrzebne skreślić

##### Załącznik nr 8 – Wzór umowy

### Umowa Nr ZDP ……………….2016

W dniu ........................... roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola, reprezentowanym przez:

1. Piotr Śliwiński – Dyrektor

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

w imieniu, której działa (działają):

1. ..........................................

2. ..........................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ................. z dnia ....................r, zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przedsięwzięcia pn.:

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych, SIWZ oraz oferta Wykonawcy z dnia maj 2016r.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

Zakres zadania obejmuje: wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa oraz wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.

3. Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych dróg obejmuje wykonanie:

Część 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: km; 0+836,5 – 1+330,0; 0,4935 km | km | 0,4935 |
| 2. | D-01.03.02 | Rozebranie nawierzchni betonowej i z kostki brukowej betonowej: Istniejące zjazdy – dowiązanie do chodnika: 3 zj bet. x 10 m x 1,0 m = 30 m 2 2 zj z kostki brukowej x 5 m x 1,0 m = 10 m 2 Razem 40 m 2 | m 2 | 40 |
| 3. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy); km; 0+836,5 – 1+330,0; 493,5 m 493,5 m x 1,3 m x 0,15 m = 96,23 m 3 | m 3 | 96,23 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 4. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 12 zj x 5 m – 3 zj x 10 m = 343,5 m x 0,6 m x 0,8 m = 164,88 m 3 – 96,23 m 3 = 68,65 m 2 | m 3 | 68,65 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 5. | D-03.02.02 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm, gł. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm – wpust uliczny żeliwny łamany: 8 szt. | szt. | 8 |
| 6. | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm: 5 szt. | szt. | 5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 7. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + zjazdy; Koryto pod kostkę: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. = 422,5 m x 1,3 m = 549,25 m 2 Koryto pod materiał kamienny poza obrysem chodnika: 13 zj x 5 m x 3 m = 195 m 2 Koryto po zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 59 m 2 Razem 803,25 m 2 | m 2 | 803,25 |
| 8. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: chodnik + zjazdy; km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. = 422,5 m x 1,3 m = 549,25 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 59 m 2 Razem 608,25 m 2 | m 2 | 608,25 |
| 9. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: zjazdy + dr. wewn.; w ciągu chodnika - podbudowa: 14 zj x 5 m x 1,3 m = 91 m 2 3 zj x 10 m x 1,3 m = 39 m 2 Poza obrysem chodnika – nawierzchnia: 13 zj x 5 m x 3 m = 195 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 59 m 2 Razem 348 m 2 | m 2 | 348 |
| 10. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: chodnik; km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. - 14 zj x 5 m - 3 zj x 10 m = 322,5 m x 1,3 m = 419,25 m 2 | m 2 | 419,25 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze częściowo – zamkniętej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 41,5 m 2 | m 2 | 41,5 |
| 12. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze zamkniętej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m + 2 x R6 m (asf.) = 41,5 m 2 | m 2 | 41,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 13. | D-06.01.10 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. - 14 zj x 5 m - 3 zj x 10 m = 322,5 m x 0,5 m x 0,2 m = 32,25 m 3 | m 3 | 32,25 |
| 14. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 20 cm: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 12 zj x 5 m – 3 zj x 10 m = 343,5 m | m | 343,5 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 15. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo - piaskowej: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 1,5 tory kol. + 14 zj x 5 m + 3 zj x 10 m = 532 m | m | 532 |
| 16. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 1,5 tory kol. - 14 zj x 5 m - 3 zj x 10 m = 332 m | m | 332 |
| 17. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 9,5 m dr wewn. – 1,5 tory kol. - 14 zj x 5 m - 3 zj x 10 m = 322,5 m x 1,3 m = 419,25 m 2 szara; 419,25 m 2 x 80 % = 335,4 m 2 | m 2 | 335,4 |
|  |  | kolor: 419,25 m 2 × 20 % = 83,85 m 2 | m 2 | 83,85 |
| 18. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy w ciągu chodnika - nawierzchnia: 14 zj x 5 m x 1,3 m = 91 m 2 3 zj x 10 m x 1,3 m = 39 m 2 Razem 130 m 2 | m 2 | 130 |
| 20. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej: km; 0+896,5 – 1+330,0; 433,5 m 433,5 m – 17 m dr wewn. – 1,5 tory kol = 415 m x 0,2 m = 83 m 2 | m 2 | 83 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 21. | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 0+896,5 – 1+330,0; 0,4335 km | km | 0,4335 |

Część 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: km; 0+122,00 – 0+751,00; 0,629 km | km | 0,629 |
| 2. | D-01.03.02 | Rozebranie barier drogowych stalowych z transportem i wyładunkiem na odległość do 20 km: 20 m | m | 20 |
| 3. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy); km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m x 1,5 m x 0,15 m = 141,53 m 3 | m 3 | 141,53 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 4. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m – 4 zj x 5 m – 5 m dr wewn. = 604 m x 0,8 m x 0,8 m = 386,56 m 3 - 141,53 m 3 = 245,03 m 2 | m 3 | 245,03 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 5. | D-03.02.02 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm, gł. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm – wpust uliczny żeliwny łamany: 8 szt. | szt. | 8 |
| 6. | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm: 7 szt. | szt. | 7 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 7. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + zjazdy; Koryto pod kostkę: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. = 624 x 1,5 m = 936 m 2 Koryto pod materiał kamienny poza obrysem chodnika: 4 zj x 5 m x 3 m = 60 m 2 Koryto po zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 58 m 2 Razem 1054 m 2 | m 2 | 1054 |
| 8. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: chodnik + zjazdy; Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. = 624 x 1,5 m = 936 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 40,5 m 2 Razem 976,5 m 2 | m 2 | 976,5 |
| 9. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: zjazdy + dr. wewn.; w ciągu chodnika - podbudowa: 4 zj x 5 m x 1,5 m = 30 m 2 Poza obrysem chodnika – nawierzchnia: 4 zj x 5 m x 3 m = 60 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 58 m 2 Razem 148 m 2 | m 2 | 148 |
| 10. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: chodnik; Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. – 4 zj x 5 m = 604 x 1,5 m = 906 m 2 | m 2 | 906 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze częściowo – zamkniętej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 40,5 m 2 | m 2 | 40,5 |
| 12. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze zamkniętej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 40,5 m 2 | m 2 | 40,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 13. | D-06.01.10 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. – 4 zj x 5 m = 604 x 0,5 m x 0,2 m = 60,4 m 3 | m 3 | 60,4 |
| 14. | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50 cm łączonych kielichowo ułożonych na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 30 cm i podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm gł. 30 cm: Zjazd na dr. wewn.; 9 m | m | 9 |
| 15. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 20 cm: km; 0+189,50 – 0+721,00; 531,5 m - 5 m dr. wew. - 4 zj x 5 m = 506,5 m | m | 506,5 |
|  |  | D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 16. | Kalkulacja indywid. | Ustawienie barieroporęczy U-11b bezprzekłakowej: 12 m + 2 x 4 m zejścia = 20 m | m | 20 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 17. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo - piaskowej: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m + 20 m (tył zj.) + 5 m (tył dr.) = 654 m | m | 654 |
| 18. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 20 m (tył zj.) – 5 m (tył dr.) = 604 m | m | 604 |
| 19. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. – 4 zj x 5 m = 604 x 1,5 m = 906 m 2 szara; 906 m 2 x 80 % = 724,8 m 2 | m 2 | 724,8 |
|  |  | kolor: 906 m 2 × 20 % = 181,2 m 2 | m 2 | 181,2 |
| 20. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy w ciągu chodnika - nawierzchnia: 4 zj x 5 m x 1,5 m = 30 m 2 | m 2 | 30 |
| 21. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m x 0,2 m = 125,8 m 2 | m 2 | 125,8 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 22. | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 0+122,00 – 0+751,00; 0,629 km | km | 0,629 |

Część 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: km; 2+198,00 – 2+567,00; 0,369 km | km | 0,369 |
| 2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy); km; 2+198,00 – 2+567,00; 369 m 369 m x 2,0 m x 0,15 m = 110,7 m 3 | m 3 | 110,7 |
| 3 | D-01.03.02 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych z uprzednim odkopaniem, przepusty Ø 300 – 400mm - 8szt x5m=40m przepust Ø 500 – 1m Razem 41 m | m | 41,0 |
| 4 | D-01.03.02 kalkulacja indywid. | Rozebranie ścianek czołowych przepustów ścianki czołowe przepustów (średnio 0,6m3/szt).: Ø 500mm – 1 szt. Ø 400mm – 2 szt. Razem 3szt. | szt. | 3,0 |
| 5 | D-01.03.02 | Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych – kostką brukową, betonem wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki zjazdy naw. bet./ kostka: 2,5 m x 5 m = 12,5m2 zjazdy naw. bitumiczna (km 2+333) 2,2 m x 6,0 m = 13,2 m 2 dojście szkoła naw. kostka 15 m 2 Razem: 12,5+13,2+15 = 40,7 m 2 | m 2 | 40,7 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 6 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; km; 2+198,00 – 2+338,00; 140,0m – 6 zj x 5 m =110,0m x 1,0m x 0,6 m = 66,0 m 3 km; 2+338,00 – 2+404,00; 66,0m – 2 zj x 5m =56,0m x 2,3m x 0,8 m = 103,0m 3 km; 2+453,00 – 2+567,00; 114,0m – 5 zj x 5 m =89,0m x 1,0m x 0,7m = 62,3m 3 Razem: 66,0+103,0+62,3=231,3 m 3 | m 3 | 231,3 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 7 | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Rów kryty z rur PEHD SN8 fi 300mm wraz z wykonaniem wykopu i zasypką wraz z zagęszczeniem gruntem 18+46,5+8=72,5m | m | 72,5 |
| 8 | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Rów kryty z rur PEHD SN8 fi 400mm wraz z wykonaniem wykopu i zasypką wraz z zagęszczeniem gruntem 19+29,5=48,5m | m | 48,5 |
| 9 | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie studni rewizyjnych betonowych śr. 1000 mm, gł. 1,0m – 1,5m wg profilu podłużnego na ławie z kruszywa gr 20cm z włazem (5szt.) typ ciężki, z rusztem żeliwnym prostym typ ciężki (1szt.) klasa D obciążenie 400 kN i pierścieniem odciążającym wraz z wykonaniem wykopów, zasypaniu wnęk i zagęszczeniu, z włączeniem rowu krytego 6 kpl. | kpl. | 6 |
| 10 | D-03.02.01 kalkulacja indywid. | Regulacja pionowa studni rewizyjnej, nadbudowa betonem, wymiana włazu na typ ciężki - klasa D obciążenie 400 kN, płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego wraz z wykonaniem wykopów, zasypaniu wnęk i zagęszczeniu (istniejąca studnia rewizyjna) 1 kpl. | kpl. | 1 |
| 11 | D-03.02.02 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm, gł. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 1,5 – 2,5m posadowionych na podsypce cement. – piask. włączonych do studni rewizyjnych (5 szt.) z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm (1 szt.) – wpust uliczny żeliwny łamany: 6 szt. | szt. | 6 |
| 12 | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 mm dł. 2,5 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm: 3 szt. | szt. | 3 |
| 13 | D-03.01.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych fi 50 cm ułożonych na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 30 cm i podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm gł. 30 cm z włączeniem do studni rewizyjnej – wydłużenie przepustu 2 m | m | 2,0 |
| 14 | D.06.01.06 Kalkulacja indywid. | Ułożenie ścieku z korytek typ „mulda” szer. 20cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 za chodnikiem 66m + 2x 5m (zjazdy)=76m | m | 76,0 |
| 15 | D.06.01.06 | Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15cm, ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej 25 m | m | 25,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 16 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + zjazdy; Koryto pod kostkę: km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 163,0m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 Koryto pod materiał kamienny poza obrysem chodnika: 11 zj x 5 m x (średnio) 2,5 m = 137,5 m 2 Koryto pod naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 Razem 755,2 m 2 | m 2 | 755,2 |
| 17 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: chodnik + zjazdy + poszerzenie; km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 163,0m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 Pod naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 Razem 617,7 m 2 | m 2 | 617,7 |
| 18 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: zjazdy + poszerzenie + zjazdy w ciągu chodnika - podbudowa: 12 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Materiał kamienny poza obrysem chodnika: 11 zj x 5 m x (średnio) 2,5 m = 137,5 m 2 Pod naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 Razem 354,8 m 2 | m 2 | 354,8 |
| 19 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: chodnik; km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 163,0m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 - zjazdy 12 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Razem: 400,40 m 2 | m 2 | 400,4 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 20 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze częściowo – zamkniętej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: poszerzenie naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 | m 2 | 124,3 |
| 21 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze zamkniętej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: poszerzenie naw. z betonu asfaltowego: 124,3 m 2 zjazd: 2,1 m x6 m = 12,6 m 2 Razem: 136,9 m 2 | m 2 | 136,9 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 22 | D-06.01.10 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem: km; 2+198,00 – 2+567,00; 369m 369 m - zjazdy 11 zj x 5 m = 55 m 2 zj x 5 m = 10 m - odcinek poszerzenia 63 m Razem 241 m x 0,5 m x 0,2 m = 24,1 m 3 | m 3 | 24,1 |
| 23 | D-06.02.01 kalkulacja indywid. | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN 8 Ø300 mm łączonych kielichowo ułożonych na ławie z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm gł. 30 cm: zjazdy 2 x 6m = 12 m | m | 12 |
| 24 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 20 cm: 19,5 m +25,5 m +14,5 m +275m 334,5 m | m | 334,5 |
| 25 | D-06.04.02 kalkulacja indywid. | Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami Ø300 mm – Ø400 mm 80 m | m | 80,0 |
| 26 | D-06.01.10 Kalkulacja indywid. | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grubości po zagęszczeniu 10cm i szerokości średnio 1,0m wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża km 2+337,5 - 2+404 dł.66,5 66,5m x 0,1m x 1,0m = 6,65 m 3 | m 3 | 6,65 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 27 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo - piaskowej: km: 2+198-2+337,5 dł.139,5m (łuk) 3,8m + 63m + 10m = 76,8m km 2+476,7- 2+567 dł. 90,3m zjazdy 14 x 5m (tył zj.) + 2 x 5m (przód zj.) = 80m Razem 386,6 m | m | 386,6 |
| 28 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: km: 2+198-2+337,5 dł.139,5m km: 2+337,5-2+404 dł.66,5 x 2 = 133m 63m + 10m = 73m km 2+476,7- 2+567 dł. 90,3m - zjazdy 14 x 5m (tył zj.) + 2 x 5m (przód zj.) = 80m Razem 139,5+133+73+90,3-80 = 355,8 m | m | 355,8 |
| 29 | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 1630m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 - zjazdy 12 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Razem: 400,40 m 2 szara; 400,4 m 2 x 80 % = 320,3 m 2 | m 2 | 320,3 |
| 30 | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; km; 2+198,00 – 2+335,50; 137,5m 137,5 x 1,3 m = 178,75 m 2 km; 2+335,50 – 2+404,00; 68,5m 68,5 x 1,5 m = 102,75 m 2 km; 2+404,00 – 2+567,00; 1630m 163,0 x 1,3 m = 211,90 m 2 - zjazdy 12 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Razem: 400,40 m 2 kolor: 400,4 m 2 x 20 % = 80,1 m 2 | m 2 | 80,1 |
| 31 | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy w ciągu chodnika - nawierzchnia: 13 zj x 5 m x 1,3 m = 78 m 2 2 zj x 5 m x 1,5 m = 15 m 2 Razem 93,0 m 2 | m 2 | 93,0 |
| 32 | D-08.02.02 Kalkulacja indywid. | Nawierzchnia poza obrysem chodnika – kostka brukowa / płyty ażurowe materiał zjazdu z rozbiórki na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm 5 x 0,5 m = 2,5 m 2 | m 2 | 2,5 |
| 33 | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej gr. 15cm z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej: km: 2+198 - 2+337,5 - 139,5m km: 2+400 - 2+567 – 167,0m 306,5 m x 0,2 m = 61,3 m 2 | m 2 | 61,3 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 34 | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 2+198,00 – 2+567,00; 0,369 km | km | 0,369 |

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
i normami, wskazaniami Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w umowie.

5. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, jakie obowiązują w przedmiotowej umowie.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że zakres prac opisany w § 1 wykona samodzielnie bez udziału Podwykonawcy.

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)   wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

b)   odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7,

c)   terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy,

2.Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, złożoną ofertą, przepisami prawa i wskazaniami Zamawiającego,

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych Wykonawcy,

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- wyznaczenie do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy- zmiana w/w osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone 
w SIWZ,

- urządzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na własny koszt oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz p. poż,

- budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy,

- wykonanie projektu organizacji ruchu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określony w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z ustawy  z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)  i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.),

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

ł) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

- wyznaczenie Kierownika budowy w osobie ……………………… posiadającego uprawnienia budowlane, zobowiązanego do prowadzenia dziennika budowy i działania w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 4

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin przekazania placu budowy, w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ....................

- termin zakończenia robót – oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy 09.09.2016 r.

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………… , dla poszczególnych części zadania:

Część 1 w kwocie netto  .......................PLN, brutto ....................PLN (słownie: ....................................................................................) w tym podatek VAT w wysokości 23 % tj. kwota .........................PLN,

Część 2 w kwocie netto  .......................PLN, brutto ....................PLN (słownie: ....................................................................................) w tym podatek VAT w wysokości 23 % tj. kwota .........................PLN,

Część 3 w kwocie netto  .......................PLN, brutto ....................PLN (słownie: ....................................................................................) w tym podatek VAT w wysokości 23 % tj. kwota .........................PLN.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 6

- Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy Stronami nastąpi jednorazowo, po wykonaniu robót dla danej części objętych niniejszą umową, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane roboty, wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru wykonanych robót dla danej części.

- Płatność za wykonane i odebrane roboty zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 7.

- W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców do faktury należy dołączyć oświadczenie Podwykonawcy/ów 
o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez Podwykonawcę/ów robót oraz zrzeczenie się Podwykonawców roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.

§ 7

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót:

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy,

c) odbiór ostateczny po okresie rękojmi.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (Kierownika Budowy) – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego będzie faktyczne zakończenie całości robót potwierdzone w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego skierowane na piśmie do Zamawiającego.

- Zamawiający powoła komisję i rozpocznie czynności odbioru nie później niż w 10 dniu roboczym od dnia zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Przez gotowość do odbioru rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz skompletowaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa i niniejszą umową dokumentów, w tym również dokumentacji powykonawczej.

- Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu niniejszej umowy z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- rozliczenie końcowe z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, odbiór końcowy robót będzie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego. Protokół będzie zawierał ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad i usterek oraz termin na ich usunięcie.

- Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze nie będą nadawały się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwią one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy lub zażądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dotyczące odbioru.

- Odbiór ostateczny po okresie rękojmi dokonywany jest przez Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 
z rękojmi za wady fizyczne i odbioru przez Zamawiającego przy udziale Użytkownika przedmiotu zamówienia po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

§ 8

- Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane 
w następujących przypadkach:

1.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki

1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a) karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy,

b) karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

c) karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek , licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad- w wysokości 0,15 %  wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 10

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) zostanie złożony w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości wykonawcy lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,

c) w razie zagrożenia upadłością wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z terminowym przekazaniem placu budowy.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień odstąpienia od umowy zakresu robót,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy odstąpiono od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urządzenia zaplecza.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót przerwanych i zabezpieczających.

§ 11

1.  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 
……. miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 
……. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi/gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, Wyznaczając termin ich usunięcia.

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone 
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi/gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wad i usterek określonego w ust. 3 i 4, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli Zamawiający zgłaszał wadę lub usterkę przed upływem tych terminów, w tym również roszczeń wynikających z ust. 5.

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości .................... PLN (słownie:...................................................................................................).

stanowiącej 4 % wartości umowy, w formie ……………………………………………….

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwracane w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia, jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót i zwolniona zostanie w ciągu 30 dni po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

§ 13

- Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.

- Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:

2.1 zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie

2.2.	zmiana  terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

f) konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejsza umową,

g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac 
i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji,

h) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewypałów i niewybuchów,

i) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej lub dającej się przypisać Zamawiającemu, jego personelowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy.

2.3. zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru, 
w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy)

2.4. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową 
w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może być wyższe niż określone w § 5 umowy.

2.5.	powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 2.1, 2.2, niniejszego ustępu.

2.6.	zmiany umowy przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszczalne są na następujących warunkach:

- pkt. 2.1. – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające, 
co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny,

- pkt.2.2.lit.a – w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego,

- pkt. 2.2.lit.b- o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania,

- pkt.2.2.lit.c – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

- pkt.2.2.lit.d,e – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz,

- pkt.2.2. lit. f, g, h – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
w prowadzeniu robót objętych umową,

- pkt.2.2.lit. i – o czas opóźnienia utrudnienia lub przeszkody,

- pkt.2.3. – gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ,

- pkt.2.4.- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów 
i usług (VAT).

§ 14

- Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej 
w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron.

Załącznikami do umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta Wykonawcy z dnia ................................

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA

#### Załącznik nr 9

###### DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

#### Załącznik nr 10

###### PRZEDMIAR ROBÓT

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

#### Załącznik nr 11

###### KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)

Część 1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików,

Część 2.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów,

Część 3.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec

#### Załącznik nr 12

###### SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE