Rodzaj opracowania:

###### KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików - Borów

w zakresie budowy chodnika w m. Zaklików

Kod – klasyfikacja robót:

#### D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

D-08.00.00 Elementy ulic i dróg

D-10.00.00 Inne roboty

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6

Nazwa i adres Oferenta:

###### .......................................................................................................................................................................................................................................

Wartość netto: ...................................

Podatek VAT: ...................................

Wartość brutto: ................................

Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

...........................................................

........................... dn. .........................

TABELA KOSZTORYSU ŚLEPEGO (OFERTOWEGO

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednost. | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów | km | 0,4935 |  |  |
| 2. | D-01.03.02 | Rozebranie nawierzchni betonowej i z kostki brukowej betonowej: Istniejące zjazdy – dowiązanie do chodnika | m 2 | 40 |  |  |
| 3. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy) | m 3 | 96,23 |  |  |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 4. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m 3 | 68,65 |  |  |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  |  |
| 5. | D-03.02.02 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm, gł. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm – wpust uliczny żeliwny łamany | szt. | 8 |  |  |
| 6. | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm | szt. | 5 |  |  |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 7. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp | m 2 | 803,25 |  |  |
| 8. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm | m 2 | 608,25 |  |  |
| 9. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm | m 2 | 348 |  |  |
| 10. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm | m 2 | 419,25 |  |  |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 11. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze częściowo – zamkniętej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m 2 | 41,5 |  |  |
| 12. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze zamkniętej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m 2 | 41,5 |  |  |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 13. | D-06.01.10 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem | m 3 | 32,25 |  |  |
| 14. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 20 cm | m | 343,5 |  |  |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |  |  |
| 15. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo - piaskowej | m | 532 |  |  |
| 16. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 332 |  |  |
| 17. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik szara; | m 2 | 335,4 |  |  |
|  |  | kolor: | m 2 | 83,85 |  |  |
| 18. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy w ciągu chodnika | m 2 | 130 |  |  |
| 20. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej | m 2 | 83 |  |  |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |  |  |
| 21. | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,4335 |  |  |
|  |  | Wartość netto |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | Wartość brutto |  |  |  |  |

słownie wartość brutto: .........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

.......................................................................

........................... dn. .........................