Rodzaj opracowania:

###### PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia

w zakresie budowy chodnika w m. Zbydniów

Kod – klasyfikacja robót:

#### D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

D-08.00.00 Elementy ulic i dróg

D-10.00.00 Inne roboty

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6

Jednostka opracowująca:

Inbest – Biuro, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Jędrusiów 3

Projektant:

inż. Zbigniew Wydra

Data opracowania: maj 2016 r.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) - wyznaczenie ciągu pieszego i innych elementów: km; 0+122,00 – 0+751,00; 0,629 km | km | 0,629 |
| 2. | D-01.03.02 | Rozebranie barier drogowych stalowych z transportem i wyładunkiem na odległość do 20 km: 20 m | m | 20 |
| 3. | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm z zagospodarowaniem nadmiaru humusu na miejscu (wbudowanie w korpus drogowy); km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m x 1,5 m x 0,15 m = 141,53 m 3 | m 3 | 141,53 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 4. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą; km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m – 4 zj x 5 m – 5 m dr wewn. = 604 m x 0,8 m x 0,8 m = 386,56 m 3 - 141,53 m 3 = 245,03 m 2 | m 3 | 245,03 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 5. | D-03.02.02 | Wykonanie wpustów deszczowych z kręgów żelbetowych fi 500 mm, gł. 1,0 m z przykanalikami z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm – wpust uliczny żeliwny łamany: 8 szt. | szt. | 8 |
| 6. | D-03.02.02 | Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 mm dł. 2,0 m posadowionych na podsypce cement. – piask. z umocnieniem wylotu płytami betonowymi 50x50x7cm: 7 szt. | szt. | 7 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 7. | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp: chodnik + zjazdy; Koryto pod kostkę: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. = 624 x 1,5 m = 936 m 2 Koryto pod materiał kamienny poza obrysem chodnika: 4 zj x 5 m x 3 m = 60 m 2 Koryto po zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 58 m 2 Razem 1054 m 2 | m 2 | 1054 |
| 8. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 10 cm: chodnik + zjazdy; Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. = 624 x 1,5 m = 936 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 40,5 m 2 Razem 976,5 m 2 | m 2 | 976,5 |
| 9. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm: zjazdy + dr. wewn.; w ciągu chodnika - podbudowa: 4 zj x 5 m x 1,5 m = 30 m 2 Poza obrysem chodnika – nawierzchnia: 4 zj x 5 m x 3 m = 60 m 2 zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,5 m (krusz.) + 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 58 m 2 Razem 148 m 2 | m 2 | 148 |
| 10. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – frakcji 0 / 31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm: chodnik; Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. – 4 zj x 5 m = 604 x 1,5 m = 906 m 2 | m 2 | 906 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 11. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze częściowo – zamkniętej AC11W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 40,5 m 2 | m 2 | 40,5 |
| 12. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) o strukturze zamkniętej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: zjazd na dr wewn.: 5 m x 3,3 m + 2 x R6 m (asf.) = 40,5 m 2 | m 2 | 40,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 13. | D-06.01.10 | Uzupełnienie nasypu gruntem, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie z humusowaniem i obsianiem trawą – opaska za chodnikiem: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. – 4 zj x 5 m = 604 x 0,5 m x 0,2 m = 60,4 m 3 | m 3 | 60,4 |
| 14. | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50 cm łączonych kielichowo ułożonych na ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 30 cm i podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm gł. 30 cm: Zjazd na dr. wewn.; 9 m | m | 9 |
| 15. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namuły śr. 20 cm: km; 0+189,50 – 0+721,00; 531,5 m - 5 m dr. wew. - 4 zj x 5 m = 506,5 m | m | 506,5 |
|  |  | D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 16. | Kalkulacja indywid. | Ustawienie barieroporęczy U-11b bezprzekłakowej: 12 m + 2 x 4 m zejścia = 20 m | m | 20 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 17. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy gr. 15 cm z oporem z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo - piaskowej: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m + 20 m (tył zj.) + 5 m (tył dr.) = 654 m | m | 654 |
| 18. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 20 m (tył zj.) – 5 m (tył dr.) = 604 m | m | 604 |
| 19. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; chodnik; Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m 629 m - 5 m dr wewn. – 4 zj x 5 m = 604 x 1,5 m = 906 m 2 szara; 906 m 2 x 80 % = 724,8 m 2 | m 2 | 724,8 |
|  |  | kolor: 906 m 2 × 20 % = 181,2 m 2 | m 2 | 181,2 |
| 20. | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o gr. 8 cm bezfazowej na podsypce z kruszywa łamanego frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm; zjazdy w ciągu chodnika - nawierzchnia: 4 zj x 5 m x 1,5 m = 30 m 2 | m 2 | 30 |
| 21. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B- 15) i podsypce cementowo – piaskowej: Km; 0+122,00 – 0+751,00; 629 m x 0,2 m = 125,8 m 2 | m 2 | 125,8 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 22. | Kalkulacja indywid. | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km; 0+122,00 – 0+751,00; 0,629 km | km | 0,629 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.