#### Strona tytułowa:

#### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów - Zdziechowice

na odcinku o długości 810 m

Nazwy i Kody:

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

Nazwa i adres Zamawiającego:

###### Powiat Stalowowolski

Opracowanie:

###### Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

###### 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6

###### mgr inż. Piotr Śliwiński

Data opracowania: 10.07.2017 r

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 1. | D-04.08.01 | Mechanicznie wyrównanie istniejącej nawierzchni (wykonanie warstwy wyrównawczej) z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 16 P w ilości średnio 50 kg / m 2 wraz z wykonaniem oczyszczenia i skropienia emulacją asfaltową oraz zagęszczeniem 810 m x 5,0 m x 50 kg / m 2 // 1000 = 202,5 t + lokalne wyrównanie nierówności 20,0t Razem 222,5t | t | 222,5 |
| II. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 2. | D-05.03.05 | Mechanicznie wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 16 W grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z wykonaniem oczyszczenia i skropienia emulacją asfaltową 810 m x 5,0 m = 4050 m 2 | m 2 | 4050 |
| 3. | D-05.03.05 | Mechanicznie wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 8 S grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz z wykonaniem oczyszczenia i skropienia emulacją asfaltową 810 m x 5,0 m = 4050 m 2 | m 2 | 4050 |
| III. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 4. | D-06.03.03 | Profilowanie istniejących poboczy (ścięcie) oraz uzupełnieniem kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 7 cm wraz z nadaniem spadków poprzecznych 6 – 8 % oraz zagęszczeniem 810 x 0,75 m x 0,07 m x 2 str = 85,05 m 3 | m 3 | 85,05 |
| 5. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowów, średnia grubość namułu 30 cm: 810 m x 2 str = 1620 m | m | 1620 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej