Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 8+806,00 do km 14+417,30

Zamawiający - Inwestor:

Powiat Stalowowolski 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15

Opracował:

mgr inż. Piotr Boroń

37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 17/16

Projektant:

mgr inż. Zbigniew Kotulski

Data opracowania: 10 grudzień 2015 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBÓT BUDOWLANYCH)

## OPIS TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany  na odcinku od km 8+806,00 (granica powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego) do km 14+417,30 (początek drogi o nawierzchni bitumicznej) w m. Stany. W stanie istniejącym na obszarze objętym opracowaniem funkcjonuje droga powiatowa o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzonej kruszywem łamanym o szerokości jezdni od 4,50 do 6,00 m, wyposażona w pobocza gruntowe, zjazdy i lokalnie rowy odwadniające. Stan techniczny drogi uznać należy zły  z licznymi wybojami, ograniczającymi przejezdność, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres prac obejmować będzie:

- przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,

- przebudowę istniejących poboczy i remont rowów odwadniających oraz pozostałego systemu odwodnienia poprzez ich regulację, uzupełnienie,

- przebudowę geometrycznych i konstrukcyjnych parametrów istniejących zjazdów              z drogi,

- wprowadzenie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Projektuje się konstrukcje jezdni na:

- istniejącej nawierzchni gruntowej,

- istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego,

- na istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Szczegółowe zakresy w/w układów konstrukcyjnych zawarto w projekcie. Pobocza oraz zjazdy na drogi boczne projektuje się umocnione kruszywem łamanych, rowy przydrożne             i skarpy nasypów projektuje się do renowacji (regulacji). Przepusty pod korpusem drogowym (2 szt.) projektuje się do remontu poprzez wymianę przewodów części przelotowej na rurowe jednootworowe z rur żelbetowych Ø 80 cm, kl. obc. A.

Przebudowę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do obecnie posiadanych przez nią parametrów. Uwzględniając wstępne założenia projektowe projektuje się następujące parametry:

- szerokość nawierzchni jezdni - 5,50 m,

- przekrój poprzeczny i spadek – daszkowy o wartości 2 % na prostych, oraz jednospadowy o wartość normatywnej na łukach poziomych,

- przejścia z przekroju daszkowego na jednospadowe na prostych przejściowych,

Pobocza o szerokości 1,00 m ze spadkiem o wartości 6 %. Pochylenia skarp rowów                        i nasypów o wartości od 1:1,5 – 1:1.

Odwodnienie na dotychczasowych zasadach, tj. odwodnienie powierzchniowe, poprzez wyregulowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni jezdni i poboczy. Dla usprawnienia odwodnienia projektuje się remont:

- rowów przydrożnych oczyszczonych z namułu wraz z wyprofilowaniem dna i skarp,

- przepustów pod koroną drogi z rur żelbetowych.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym km 8+806,00 ÷ km 14+417,30; 5611,30 m = 5,6113 km | km | 5,6113 |
| 2. | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania (szerokość – 2 x 1,0 m) km 8+806,00 ÷ km 14+417,30 5611,3 m x 2 x 1,0 m = 11.222,60 m2 | m2 | 11.222,60 |
| 3. | D-01.03.25 | Karczowanie krzaków podszycia ilość sztuk 1000 / ha (szerokość – 2 x 2,0 m) km 10+800,00 ÷ km 14+000,00 3200 m x 2 x 2,0 m = 12 800 m = 1,28 ha | ha | 1,28 |
| 4. | D-01.03.02 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych Ø 80cm z uprzednim odkopaniem przepustów km 13+200,00 – L = 10,0 m km 13+997,00 – L = 12,5 m 10,0 m + 12,5 m = 22,5 m | m | 22,5 |
| 5. | D-01.03.23 Kalkulacja własna | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, o średnicy ponad 30 cm oraz usunięcie zabezpieczeń po zakończeniu prac 10 szt. | szt. | 10 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 6. | D-02.03.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat.I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą zasypanie rowu: km 13+827,90 ÷ 13+911,60; 83,7 m x 0,8m3/m = 66,96 m3 km 14+300,00 ÷ 14+334,00; 34,0 m x 0,8m3/m = 27,20 m3 poszerzenie korony drogi: km 13+900,00 ÷ 14+350,00; 450 m x 2 x 1,5m3/m = 1350,00 m3 uzupełnienie poboczy: km 8+806,00 ÷ 14+417,30; 5611,3 m x 0,25m3/m = 1402,83 m3 Razem: 66,96m3 + 27,20m3 + 1350,00m3 + 1402,83m3 = 2.846,99 m3 | m 3 | 2.846,99 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 7. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych Ø 80 cm, kl. obc. A km 13+200,00 – L = 10,0 m km 13+997,00 – L = 12,5 m 10,0m + 12,5m = 22,5 m | m | 22,5 |
| 8. | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dl przepustów Ø 80cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem – 4 szt. (0,25m x 2,5m x 2,5m) x 4szt. = 1,5625 m3 x 4 szt. = 6,25 m3 | m3 | 6,25 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 9. | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV jezdnia km 8+806,00 ÷ 13+900,00; 5094,00m x 8,0m = 40.752,00 m2 poszerzenia km 13+900,00 ÷ 14+17,30; 517,30m x 2 x 1,0m = 1.034,60 m2 istniejąca nawierzchnia km 13+900,00 ÷ 14+350,00 ; 450,00m x 4,5m = 2.025,00 m2 Razem: 40 752,00m2 + 1 034,60m2 + 2 025,00m2 = 43.811,60 m2 | m2 | 43.811,60 |
| 10. | D-04.01.01 | Koryta wykonane mechanicznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV głębokość 45cm (grunt do wbudowania w poszerzenie korony drogi) km 13+900,00 ÷ 14+417,30 poszerzenia istniejącej nawierzchni 517,30m x 2 x 1,0m = 1.034,60 m2 | m2 | 1.034,60 |
| 11. | D-04.05.01 | Ulepszenie podłoża piaszczystego doziarnionego pospółką, cementem w korycie drogi, wytrzymałość Rm=2,5MPa, pielęgnacja podłoża przez posypanie piaskiem i polewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm km 8+806,00 ÷ 13+900,00; 5094,00m x 7,0m = 35.658,00 m2 | m2 | 35.658,00 |
| 12. | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5MPa wraz z dostarczeniem na budowę, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm km 13+900,00 ÷ 14+417,30 poszerzenia istniejącej nawierzchni 517,30m x 2 x 1,0m = 1.034,60 m2 | m2 | 1.034,60 |
| 13. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego (frakcja 20 / 63 mm) warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm klinowana klińcem gr. śr. 3 cm; km 8+806,00 ÷ 13+900,00; 5094,00m x 5,7m = 29.035,80 m2 poszerzenia km 13+900,00 ÷ 14+417,30; 517,3m x 2 x 0,9m = 931,14 m2 Razem: 29 035,80m2 + 931,142 = 29.966,94 m2 | m2 | 29.966,94 |
| 14. | D-04.08.03 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym (frakcja 0 / 31,5 mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm km 13+900,00 ÷ 14+350,00; 450,00m x 5,7m = 2 565,00 m2 2 565,00m2 x 0,05 m = 128,25 m3 | m3 | 128,25 |
| 15. | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm poszerzenia km 14+350,00 ÷ 14+406,45; 56,45m x 2x 0,8m = 90,32 m2 km 14+406,45 ÷ 14+417,30; 10,85m x 2 x 0,8m x 0,5 = 8,68 m2 Razem: 90,32m2 + 8,68m2 = 99,00 m2 | m2 | 99,00 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 16. | D-05.03.27 | Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 / 100 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią km 14+350 ÷ 14+417,3; 67,3m x 2,0m x 2 = 269,20 m2 połączenie poprzecznie 5,6m x 2,0m = 11,2 m2 Razem: 269,20m2 + 11,2m2 = 280,40 m2 | m2 | 280,40 |
| 17. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm km 8+806,00 ÷ 14+406,45; 5600,45m x 5,55m = 31.082,50 m2 km 14+406,45 ÷ 14+417,3; 10,85m x (5,55m+4,10m)/2 = 52,35 m2 Razem: 31 082,50m2 + 52,35m2 = 31.134,85 m2 | m2 | 31.134,85 |
| 18. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 35/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm km 8+806,00 ÷ 14+406,45; 5600,45m x 5,50m = 30.802,48 m2 km 14+406,45 ÷ 14+417,30; 10,85m x (5,50m+4,00m)/2 = 51,53 m2 Razem: 30.802,48m2 + 51,53m2 = 30.854,01 m2 | m2 | 30.854,01 |
| 19. | D-05.02.01 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pobocza szer. 1,0 m km 8+806,00 ÷ km 14+417,30; 5611,30m x 2 x 1,0m = 11.222,6 m2 zjazdy (str. P - 11szt, str. L - 9szt.) 20szt. x (5,5m x 5,0m + 2,0m x 5,38m2)= 20szt. x (27,50m2 + 10,86m2)=38,3 m2 x 20szt. = 766 m2 Razem: 11.222,6m2 + 766m2 = 11.988,60 m2 | m2 | 11.988,60 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 20. | D-06.01.01 | Plantowanie skarp i korony nasypu w gruncie kat. I-III, szer. 2,0m km 9+438,20 ÷ 9+588,30 str. L; 150,10m km 9+600,70 ÷ 10+300,40 str. L; 699,70m km 10+308,90 ÷ 10+869,70 str. L; 560,80m km 13+544,40 ÷ 13+626,60 str. P; 82,20m km 13+637,90 ÷ 13+737,40 str. P; 99,50m km 13+803,20 ÷ 13+862,30 str. P; 59,10m km 14+162,10 ÷ 14+223,00 str. P; 60,90m km 14+216,00 ÷ 14+355,90 str. L; 139,90m km 14+362,20 ÷ 14+417,30 str. L; 55,10m km 14+350,00 ÷ 14+417,30 str. P; 67,30m Razem: 150,10m + 699,70m + 560,80m + 82,20m + 99,50m + 59,10m + 60,90m + 139,90m + 55,10m + 67,30m=1.974,60m 1.974,60m x 2,0m = 3.949,20 m2 | m2 | 3.949,20 |
| 21. | D-06.04.01 | Oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp, grub. namułu 20 cm str. L: km 8+817,40 ÷ 9+438,20; 620,80m km 10+869,70 ÷ 11+060,50; 190,80m km 11+075,60 ÷ 11+859,70; 784,10m km 11+869,90 ÷ 11+897,90; 28,00m km 11+915,00 ÷ 13+514,11; 1599,11m km 13+529,80 ÷ 13+827,90; 298,10m km 13+911,60 ÷ 14+216,00; 304,40m Razem: 620,80m + 190,80m + 784,10m + 28,00m + 1599,11m + 298,10m + 304,40m = 3.825,31 m str. P: km 8+817,40 ÷ 9+588,90; 771,50m km 9+603,90 ÷ 10+300,40; 696,50m km 10+315,40 ÷ 11+066,80; 751,40m km 11+081,80 ÷ 11+859,70; 777,90m km 11+871,40 ÷ 11+907,11; 35,71m km 11+917,90 ÷ 13+406,80; 1488,90m km 13+423,00 ÷ 13+544,40; 121,40m km 13+737,40 ÷ 13+803,20; 65,80m km 13+862,30 ÷ 13+897,20; 34,90m km 13+904,60 ÷ 14+162,10; 257,50m km 14+223,00 ÷ 14+300,00; 77,00m Razem: 771,50m + 696,50m + 751,40m + 777,90m + 35,71m + 1488,90m + 121,40m + 65,80m + 34,90m + 257,50m + 77,00m = 5.078,51 m SUMA: 3.825,31m + 5.078,51m = 8.903,82 m | m | 8.903,82 |
|  |  | D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 22. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 13 |
| 23. | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków oraz tabliczek znaki z grupy średnie foli typ II A-30 + T- „Koniec nawierzchni bitumicznej” A-1 – 3szt. A-2 – 3 szt. A-18b +T-2 – 2szt. B-33 – 4szt. B-34 – 3 szt. E-17a „Stany” E-18a „Stany” Razem 21 szt. | szt. | 21 |
| 24. | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg / m: km 13+200,00 – 24 m + 24 m km 13+997,00 – 24 m + 24 m Razem 96 m | m | 96 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic i dróg |  |  |
| 25. | D-08.05.01 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową km 13+827,90 ÷ 13+911,60; L = 83,7m km 14+300,00 ÷ 14+334,00; L = 34,0m Razem: 83,7m + 34,0m = 117,70 m | m | 117,70 |
|  |  | D-10.00.00 Inne roboty |  |  |
| 26. | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: km 8+806,00 ÷ km 14+417,30 5611,30m = 5,6113 km | km | 5,6113 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Elementy scalone / Kody

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D-08.00.00 Elementy ulic

D-010.00.00 Inne roboty