#### Strona tytułowa:

#### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów

Nazwy i Kody:

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

Nazwa i adres Zamawiającego:

###### Powiat Stalowowolski

Opracowanie:

###### Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

###### 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6

###### mgr inż. Adam Sikora

Data opracowania: 16.05.2018 r

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 1. | D-04.08.01 | Mechanicznie wyrównanie istniejącej nawierzchni (wykonanie warstwy wyrównawczej) z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości średnio 75 kg / m 2 wraz z wykonaniem oczyszczenia i skropienia emulacją asfaltową oraz zagęszczeniem 1800 m x 5,5 m x 75 kg / m 2 // 1000 = 742,5 t | t | 742,5 |
| 2. | D-04.01.01 11.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniach w gruncie kat. II- IV gł. do 30 cm, z zagospodarowaniem urobku na miejscu i wbudowaniem ziemi w nasyp 3 x 60m2=180m2 | m 2 | 180,00 |
| 3. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – grubość warstwy 20 cm 3 x 60m2=180m2 | m 2 | 180,00 |
| II. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Mechanicznie wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z wykonaniem oczyszczenia i skropienia emulacją asfaltową 1800 m x 5,5 m = 9900 m 2 | m 2 | 10080,00 |
| 5. | D-05.03.05 | Mechanicznie wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wraz z wykonaniem oczyszczenia i skropienia emulacją asfaltową 1800 m x 5,5 m = 9900 m 2 | m 2 | 10080,00 |
| III. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 6. | D-06.03.03 | Profilowanie istniejących poboczy (ścięcie) oraz uzupełnieniem kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm wraz z nadaniem spadków poprzecznych 6 – 8 % oraz zagęszczeniem 1800 x 0,75 m x 0,07 m x 2 str = 189 m 3 | m 3 | 189,0 |
| 7. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowów, średnia grubość namułu 30 cm: 1800 m x 2 str = 3600 m | m | 3600,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej