Część I – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”

Branża  kosztorysu:		instalacja odgromowa

Nazwa obiektu:	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K.E.N. w Stalowej Woli

Adres obiektu:	ul. Staszica 5

37 – 450 Stalowa Wola

Kody CPV:

45312310 – 3 		Ochrona odgromowa

45311200 – 2 		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa Zamawiającego:	Powiat Stalowowolski

Adres Zamawiającego:	ul. Podleśna 15

37 – 450 Stalowa Wola

Data opracowania:		listopad 2010

Spis działów przedmiaru robót

| Lp. | Nazwa działu/elementu | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Montaż instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejącego uziomu otokowego |  |
| 2. | Uziom otokowy |  |
| 3. | Montaż instalacji elektrycznych |  |
| Razem |  |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawy wyceny | Opis Robót | j.m | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Montaż instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejącego uziomu otokowego |
| 1.1 | KNNR 5/601/2 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta. Drut stalowy ocynkowany Fi 8mm | m | 640,00 |  |  |
| 1.2 | KNNR 5/103/7 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 37mm. Rura RB 22 | m | 330,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 5/601/3 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nie naprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki. Drut FeZn fi 8 mm w rurce | m | 330,00 |  |  |
| 1.4 | KNNR 5/601/3 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki. Drut FeZn fi 8mm | m | 20,00 |  |  |
| 1.5 | KNNR 5/601/2 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta. Podłączenie kominów | m | 90,00 |  |  |
| 1.6 | KNNR 5/609/3 | Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku płaskim. Iglica kominowa l= 900 mm nr kat. 27291AH | szt. | 34,00 |  |  |
| 1.7 | KNNR 5/701/3 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV. Wykonanie przekopów nad uziomem otokowym w celu sprawdzenie jego stanu technicznego. | m3 | 26,25 |  |  |
| 1.8 |  | Sprawdzenie stanu technicznego istniejącego uziomu otokowego | rg | 25,00 |  |  |
| 1.9 | KNNR 5/702/3 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV. Zasypanie przekopów j.w. | m3 | 26,25 |  |  |
| 1.10 | KNNR 5/605/2 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III. Przewody uziemiające FeZn25x4mm | m | 30,00 |  |  |
| 1.11 |  | Podłączenie wylotów kominów wentylacyjnych na dachu do instalacji odgromowej. | r-g | 16,00 |  |  |
| 1.12 | KNNR 5/405/1 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg. Analogia. Skrzynka probieracza 30020AH | szt. | 24,00 |  |  |
| 1.13 | KNNR 5/612/6 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik. Złącze kontrolne FeZn 03021 AH | szt. | 24,00 |  |  |
| 1.14 | KNNR 5/612/6 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik. Złącze rynnowe FeZn 10011AH | szt. | 24,00 |  |  |
| 1.15 |  | Komplet uchwytów i wsporników do mocowania i połączenia inst. odgromowej f-my AH | kpl. | 1,00 |  |  |
| 1.16 | KNNR 5/1304/3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |  |
| 1.17 | KNNR 5/1304/4 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny | szt. | 23,00 |  |  |
| Razem |  |
| 2. Uziom otokowy |
| 2.1 | KNNR 5/605/2 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III | m | 1330,00 |  |  |
| 2.2 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140mm. Rura DVK75 Arot | m | 290,00 |  |  |
| Razem |  |
| 3. Montaż instalacji elektrycznych |
| 3.1 | KNNR 3/304/1 | Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo- wapiennej | m3 | 0,03 |  |  |
| 3.2 | KNNR 5/404/6 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,2 m2 Tablica TO-Z. Rozdzielnica RWN 1x12 Legrand | kpl. | 1,00 |  |  |
| 3.3 | KNNR 6/404/1 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg. Tablica TO-Z wg proj | kpl. | 1,00 |  |  |
| 3.4 |  | Fabrykacja warsztatowa tablicy TO-Z | rg | 6,00 |  |  |
| 3.5 | KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m | 300,00 |  |  |
| 3.6 | KNNR 5/101/2 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 22. Rura RB22 | m | 300,00 |  |  |
| 3.7 | KNNR 5/110/4 | Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle. Listwa LN 25x16 | m | 20,00 |  |  |
| 3.8 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 . Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 300/500V | m | 300,00 |  |  |
| 3.9 | KNNR 5/212/1 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5 mm2 . Przewód YDYżo 3x2,5mm2 300/500V | m | 15,00 |  |  |
| 3.10 | KNNR 5/212/2 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 12,5 mm2 Przewód YDYzo 3x4mm2 300/500v | m | 2,00 |  |  |
| 3.11 | KNNR 5/1208/1 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25mm | m | 300,00 |  |  |
| 3.12 | KNNR 5/1208/5 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0,19 |  |  |
| 3.13 | KNNR 5/301/2 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle | szt. | 20,00 |  |  |
| 3.14 | KNNR 5/304/3 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 3 wyloty. Puszka IP54 Elda | szt. | 20,00 |  |  |
| 3.15 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20 W. Oprawa oświetleniowa Linea Led 36 IP56 kolor Led zimny biały 1280x70x66 ES System | kpl. | 4,00 |  |  |
| 3.16 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20W. Oprawa oświetleniowa Linea Led 36 IP65 kolor Led zimny biały 710x70x66 ES System | kpl. | 12,00 |  |  |
| 3.17 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20W. Oprawa oświetleniowa ZEUS ZU- 2W 70/70 2x70W kąt rozsyłu 2x5 lampa 2xHCI-TC 70/942 ES System | kpl. | 4,00 |  |  |
| 3.18 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20 W. Oprawa oświetleniowa POSTE LED IP 65 ES System | kpl. | 12,00 |  |  |
| 3.19 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1 -fazowy | pomiar | 3,00 |  |  |
| 3.20 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |  |
| 3.21 | KNNR 5/1304/6 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczność zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny | szt. | 32,00 |  |  |
| razem |  |
| Razem |  |