Część I – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”

Branża  kosztorysu:		Budowlana

Nazwa obiektu:	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K.E.N. w Stalowej Woli

Adres obiektu:	ul. Staszica 5

37 – 450 Stalowa Wola

Kody CPV:

45430000 – 7		Roboty budowlane

45111300 – 1		Roboty rozbiórkowe

45321010 – 3		Izolacja cieplna

45260000 – 7	Roboty w zakresie wykonania izolacji ścian, pokryć konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45421100 – 5		Instalowanie drzwi i okien, i innych podobnych elementów

Nazwa Zamawiającego:	Powiat Stalowowolski

Adres Zamawiającego:	ul. Podleśna 15

37 – 450 Stalowa Wola

Data opracowania:		listopad 2010

Spis działów przedmiaru robót

| Lp. | Nazwa działu/elementu | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i remontowe |  |
| 2 | Stolarka drzwiowa |  |
| 3 | Roboty dociepleniowe elewacji oraz roboty związane z dociepleniem |  |
| Razem |  |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawy wyceny | Opis Robót | j.m | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Roboty rozbiórkowe i remontowe |
| 1.1 | 0401-0354 07 KNR | Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2m2 | szt. | 14,00 |  |  |
| 1.2 | 0401-0354 07 KNR | Wykucie z muru krat okiennych o pow do 2m2 | szt. | 62,00 |  |  |
| 1.3 | 0401-0354 08 KNR | Wykucie z muru krat okiennych o pow ponad 2m2 | m2 | 101,86 |  |  |
| 1.4 | 0401-0535 02 KNR | Rozebranie pokrycia dach. z bl. nie nadającej się do użytku nad stanowiskiem dla rowerów | m2 | 34,00 |  |  |
| 1.5 | 0401-1306 01 KNR | Roboty demontażowe słupków zadaszenia na rowery | szt. | 16,00 |  |  |
| 1.6 | 0401-0535 02 KNR | Rozebranie pokrycia dach. z bl. nienadającej się do użytku nad studzienkami piwnicznymi elew | m2 | 43,78 |  |  |
| 1.7 | 0401-1306 01 KNR | Roboty demontażowe konstrukcji zadaszeń /analogia/ | szt. | 44,00 |  |  |
| 1.8 | 0401-0535 02 KNR | Rozebranie metalowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych /analogia/ | m2 | 3,42 |  |  |
| 1.9 | 0401-1306 01 KNR | Roboty demontażowe balustrad podjazdu | szt. | 12,00 |  |  |
| 1.10 | 0401-0212 02 KNR | Roboty rozbiórkowe rozbiórka tarasu na gruncie | m3 | 17,97 |  |  |
| 1.11 | 003-0703 05 KNNR | Remont i wymiana elementów kowalsko-ślusarskich. Wymiana balustrady schodowej w elewacji tylnej | m2 | 5,98 |  |  |
| 1.12 | 0401-0723 06 KNR | Naprawa schodów zewnętrznych elewacji D-betonowych | m2 | 4,56 |  |  |
| 1.13 | 0401-0354 07 KNR | Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2m2 | szt. | 7,00 |  |  |
| 1.14 | 0401-0349 02 KNR | Rozebranie ścian, studzienek z cegieł na zapr. cem.wapiennej | m3 | 4,64 |  |  |
| 1.15 | 0401-0535 02 KNR | Rozebranie pokrycia dach. z bl. nienadającej się do użytku nad przybudówka | m2 | 11,24 |  |  |
| 1.16 | 0401-0430 06 KNR | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych więźby dachowe proste | m2 | 10,82 |  |  |
| 1.17 | 0401-0349 02 KNR | Rozebranie ścian-przybudówki z cegieł na zapr.cem.wapiennej | m3 | 4,363 |  |  |
| 1.18 | 0401-0212 01 KNR | Roboty rozbiórkowe rozbiórka elem.konstr.bet niezbroj. o grub. do 15cm- odbój | m3 | 0,728 |  |  |
| 1.19 | 0231-0815 01 KNR | Rozebranie chodników oraz odboju płyty betonowe 35x35x5cm na podsypce piask. | m2 | 140,04 |  |  |
| 1.20 | 0231-0807 01 KNR | Rozebr.nawierz.z kostki beton. podsyp. piask. wypełn. spoin piaskiem pod wykopy | m2 | 49,70 |  |  |
| 1.21 | 0401-0811 07 KNR | Rozebr.posadzek z płytek na zapr.cement. - okładzina schodów środk. elewacji tylne | m2 | 9,62 |  |  |
| 1.22 | 0401-0807 04 KNR | Zerwanie okładzin z masy lastrykowej podestów i schodów | m2 | 19,16 |  |  |
| 1.23 | N002-1134 01 | Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT17 i ATLAS INI GRUNT powierzchnie poziome- obkutych schodów | m2 | 15,75 |  |  |
| 1.24 | 0202-1102 01 KNR | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cement. grub. 20 mm zatarte na ostro | m2 | 15,75 |  |  |
| 1.25 | 0202-1118 09 KNR | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej płytki 30x30cm, metoda kombinowana- płytki gresowe antypoślizgowe | m2 | 34,43 |  |  |
| 1.26 | 0231-0807 01 KNR | Rozebr. nawierz. z kostki beton. podsyp. piask. wypełnienie spoin piaskiem | m2 | 5,66 |  |  |
| 1.27 | 0202-0203 02 KNR | Stopy fundam. betonowe objętości do 1.0 m3 pod balustradę pochylni | m3 | 0,81 |  |  |
| 1.28 | 002-1301 01 KNNR | Balustrady schodowe i balkonowe- pochylnia Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w trzecim stopni | m | 14,11 |  |  |
| 1.29 | 0231-0402 03 KNR | Ławy pod krawężniki z betonu, zwykła | m3 | 0,23 |  |  |
| 1.30 | 0231-0103 01 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukc. nawierzchni ręcznie grunt kat. I – II | m2 | 4,68 |  |  |
| 1.31 | 0231-0114 07 KNR | Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych warstwa górna grub. 8cm dod. do kol. 07 za dalszy 1cm grub. wsp. kol.dod. 2.00 | m2 | 4,68 |  |  |
| 1.32 | 0231-0511 01 KNR | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kostka granitowa 6 cm, szara na podsypce piaskowej | m2 | 4,68 |  |  |
| 1.33 | 0401-0354 07 KNR | Wykucie z muru krat okiennych o pow. do 2m2 w oknie garażu | szt. | 1,00 |  |  |
| 1.34 | 0401-0354 04 KNR | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m2 okienek garażu | szt. | 2,00 |  |  |
| 1.35 | 003-0302 01 KNNR | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły Konstrukcja na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,298 |  |  |
| 1.36 | 003-0602 01 KNNR | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5m2. Tynk cementowo- wapienny na ścianach ceramicznych, wapno suchogaszone | m2 | 1,19 |  |  |
| 1.37 | 003-0604 01 KNNR | Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 tynk zwykły kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej wapno sucho gaszone | m2 | 1,19 |  |  |
| 1.38 | 0401-0354 10 KNR | Wykucie z muru ościeżnic stal. drzwiowych o pow. ponad 2m2 - bramy garażowe | m2 | 13,86 |  |  |
| 1.39 | 0202-1205 07 KNR | Montaż bram do garaży podnoszonych z dostawy bram o wym. 2,20x2,10 | m2 | 13,86 |  |  |
| 1.40 | 0401-1306 01 KNR | Roboty demontażowe tablic na elewacji frontowej | szt. | 16,00 |  |  |
| 1.41 | 003-0302 01 KNNR | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły. Konstrukcja na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 11,24 |  |  |
| 1.42 | 003-0602 01 KNNR | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych o powierzchni do 5m2 . Tynk cementowo-wapienny na ścianach ceramicznych po zamurowanych otworach | m2 | 20,83 |  |  |
| 1.43 | 003-0604 01 KNNR | Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5 m2 . Tynk zwykły kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - wapno sucho gaszone | m2 | 20,83 |  |  |
| 1.44 | 0202-1503 03 KNR | Malowanie zwykłe farba olejna- tynki wew. z dwukrotnym szpachl.- dwukrotnie | m2 | 6,75 |  |  |
| 1.45 | 0202-1505 01 KNR | Malowanie farbami emulsyjnymi malowanie tynków wew. gładkich bez gruntowania- dwukrotnie- na zamurowaniach | m2 | 13,18 |  |  |
| 1.46 | 0202-0829 01 KNR | Przetarcie masą klejową murków studzienek | m2 | 36,70 |  |  |
| 1.47 | 0401-0205 04 KNR | Naprawa czapek komin. -uszkodzenia | msc. | 1,00 |  |  |
| 1.48 | 002-1003 01 KNNR | Zaprawy wyrównujące z masy wyrównującej ATLAS na ścianach zewnętrznych. Zaprawa wyrównująca grubości 5,0 mm ułożona na gotowym- remont kominów | m2 | 56,57 |  |  |
| 1.49 | 0401-1204 03 KNR | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków kominów dwukrotnie | m2 | 56,57 |  |  |
| 1.50 | 0202-0602 07 KNR | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonane na zimno z lepiku asfalt. na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 31,67 |  |  |
| 1.51 | 009-0601 05 KNNR | Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej. Demontaż przewodów poziomych nienaprężanych | m | 586,30 |  |  |
| 1.52 | 009-0601 06 KNNR | Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej. Demontaż przewodów pionowych nienaprężnych | m | 222,00 |  |  |
| 1.53 | 009-0606 07 KNNR | Demontaż uchwytu uziemiającego | szt. | 54,00 |  |  |
| 1.54 | 0401-0535 06 KNR | Rozebranie rury spust. z blachy nienadaj. się do użytku | m | 165,48 |  |  |
| 1.55 | 0401-0535 08 KNR | Rozebranie parapetów. z bl. nienadaj. się do użyt. | m2 | 65,23 |  |  |
| 1.56 | 0401-0535 08 KNR | Rozebranie obróbek gzymsów itp. z bl. nienadaj. się do użyt. | m2 | 300,70 |  |  |
| 1.57 | 0401-0535 04 KNR | Rozebranie rynny z blachy nienadj. się do użytku | m | 416,69 |  |  |
| 1.58 | 003-0703 01 KNNR | Remont i wymiana elementów kowalsko-ślusarskich Naprawa krat średnio-ozdobnych | m2 | 7,38 |  |  |
| 1.59 | 0401-1212 05 KNR | Malow. farba/olejna, kolumny podst.-Ftalowa, kolumny altern./elementów metalowych kraty okienne oraz studzienek, malowane dwukrotnie | m2 | 185,30 |  |  |
| 1.60 | 002-0506 03 KNNR | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Montaż rur spustowych | m | 165,48 |  |  |
| 1.61 | 002-0506 01 KNNR | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Montaż rynien dachowych z tworzyw sztucznych łączonych na uszczelki | m | 425,89 |  |  |
| 1.62 | 002-0505 03 KNNR | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych parapety z blachy ocynkowanej powlekanej szer. 33cm | m2 | 120,12 |  |  |
| 1.63 | 0202-0541 02 KNR | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej obróbki o szer. w rozwinięciu ponad 25cm gzymsów | m2 | 412,96 |  |  |
| Razem |  |
| 2. Stolarka drzwiowa |
| 2.1 | 0401-0354 05 KNR | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m2 - drzwi zewnętrznych | m2 | 6,30 |  |  |
| 2.2 | 002-1104 04 KNNR | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o wym. 1,00x2,10 | m2 | 6,30 |  |  |
| 2.3 | 002-1104 02 KNNR | Ościeżnice drewniane - tylko osadzenie | m2 | 3,30 |  |  |
| 2.4 | 0401-0354 05 KNR | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m2 – ościeżnice drzwiowe | m2 | 12,36 |  |  |
| 2.5 | 0401-0354 04 KNR | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2m2 drzwiowych | szt. | 1,00 |  |  |
| Razem |  |
| 3. Roboty dociepleniowe elewacji oraz roboty związane z dociepleniem |
| 3.1 | 0401-0104 02 KNR | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokość wykopu do 1,5m grunt kat. III | m3 | 238,05 |  |  |
| 3.2 | i007-0101 01 | Przygotowanie podłoża powierzchni poddawanych termorenowacji oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 350,89 |  |  |
| 3.3 | i017-2608 02 IGM | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra przygotowanie podłoża poprzez impregnacje grzybobójcza jednokrotnie | m2 | 350,89 |  |  |
| 3.4 | i007-0102 01 | Przyklejanie płyt styropianowych /system WEBER SD010/ na ścianach- płyty styropianowe grub. 13cm EKSTRUDOWANY | m2 | 350,89 |  |  |
| 3.5 | i017-2609 04 IGM | Osadzenie dybli plastik. do przymocowania płyt styropian- ściany z cegły | szt. | 2105,00 |  |  |
| 3.6 | 0202-0616 04 KNR | Izolacje z foli budowlanej pionowe na sucho - jedna warstwa /analogia/ | m2 | 350,89 |  |  |
| 3.7 | 0401-0105 02 KNR | Zasyp. wykopów z przerzut. ziemi na odl. do 3m i ubiciem grunt kat. III | m3 | 238,05 |  |  |
| 3.8 | i007-0101 01 | Przygotowanie podłoża powierzchni poddawanych termorenowacji oczyszczanie i zmycie podłoża cokołu | m2 | 528,85 |  |  |
| 3.9 | i007-0101 01 | Przygotowanie podłoża powierzchni poddawanych termorenowacji oczyszczenie i zmycie podłoża ścian | m2 | 2239,33 |  |  |
| 3.10 | i007-0101 01 | Przygotowanie podłoża powierzchni poddawanych termorenowacji oczyszczenie i zmycie podłoża ościeży | m2 | 512,98 |  |  |
| 3.11 | i007-0101 01 | Przygotowanie podłoża powierzchni poddawanych termorenowacji oczyszczenie i zmycie podłoża gzymsu górnego i gzymsu dolnego | m2 | 838,32 |  |  |
| 3.12 | i007-0102 01 | Przyklejenie płyt styropianowych /system WEBER SD010/ na ścianach i cokole budynku | m2 | 2768,23 |  |  |
| 3.13 | i007-0102 03 | Przyklejanie płyt styropianowych /system WEBER SD010/ na gzymsach | m2 | 407,56 |  |  |
| 3.14 | i007-0102 01 | Przyklejanie płyt styropianowych /system WEBER SD010/ na ścianach garażu | m2 | 38,50 |  |  |
| 3.15 | i007-0101 01 | Przygotowanie podłoża powierzchni poddawanych termorenowacji oczyszczenie i zmycie podłoża- ściany garażu | m2 | 38,50 |  |  |
| 3.16 | i007-0102 03 | Przyklejenie płyt styropianowych / system WEBER SD010/ grubości 4cm na gzymsach | m2 | 430,76 |  |  |
| 3.17 | i007-0102 05 | Przyklejenie płyt styropianowych / system WEBER SD010/ na ościeżach o szer. do 30 cm | m2 | 512,98 |  |  |
| 3.18 | i017-2609 04 IGM | Osadzenie dybli plastyk. do przymocowania płyt styropian- ściany z cegły | szt. | 16840,00 |  |  |
| 3.19 | i007-2614 11 IGM | zamocowanie listwy cokołowej | m | 370,53 |  |  |
| 3.20 | i007-0107 04 | Montaż profili wykończeniowych i dylatacyjnych profil dylatacyjny kątowy | m | 46,64 |  |  |
| 3.21 | i023-2614 10 IGM | ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 158,80 |  |  |
| 3.22 | i007-0108 01 | wykonanie warstwy zbrojącej /system WEBER SD010/ warstwa zbrojąca z jednej warstwy siatki na płytach styropian. na ścianach | m2 | 2859,33 |  |  |
| 3.23 | i007-0108 07 | Wykonanie warstwy zbrojącej /system WEBER SD010/ dodatkowa warstwa siatki na parterze budynku | m2 | 986,03 |  |  |
| 3.24 | kal. indyw. | Wykonanie tynku mozaikowego w technologii draywit na cokole budynku | m2 | 536,15 |  |  |
| 3.25 | i007-0111 04 | wykonanie tynku akrylowego weber na przygotowanym podłożu tynk o uziarnieniu i fakturze 2mm baranek- ściany i ościeża | m2 | 3191,12 |  |  |
| 3.26 | 002 -0602 05 KNNR | Docieplenie stropodachu budynku granulatem z wełny mineralnej grub. 18 cm | m2 | 1646,42 |  |  |
| 3.27 | 003 – 0503 01 KNNR | Pokrycie dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną | m2 | 1646,42 |  |  |
| 3.28 | 0202-0602 09 KNR 0202–0609 03 KNR | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe styropapa grub. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji -na sucho 1 warstwa wraz z zagruntowaniem powierzchni masą asfaltową | m2 | 576,14 |  |  |
| 3.29 | 003- 0503 01 KNNR | Pokrycie dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną | m2 | 576,14 |  |  |
| 3.30 | 0202-1610 02 KNR | Rusztowanie ramowe RR-1/30 przyścienne wys. do 16m | m2 | 3145,31 |  |  |
| 3.31 | 0202-1610 02 KNR | Rusztowanie ramowe RR-1/30 przyścienne wys. do 16M | m2 | 1091,47 |  |  |
| 3.32 | kal. indyw. | Montaż zadaszeń nad wejściem1,50x 1,50 dach 01.70 firma NOWAGLAS szt 5 | szt. | 5,00 |  |  |
| 3.33 | kal. indyw. | Montaż zadaszeń nad wejściem 1,50x4,52 DNO 01.2 firma NOWAGLAS szt 1 | szt. | 1,00 |  |  |
| 3.34 | kal. indyw. | Montaż zadaszeń nad wejściami i stanowiskami dla rowerów 1,50x 27,17 szt 1 | szt. | 1,00 |  |  |
| 3.35 | kal. indyw. | Zadaszenie 2,00x19,62 system dach 01.03 firma NOWAGLAS szt 1 | szt. | 1,00 |  |  |
| 3.36 | 0202-1101 27 KNR | Podkłady z piasku na podłożu gruntowym | m3 | 23,71 |  |  |
| 3.37 | 006-0502 02 KNNR | Chodniki z kostki brukowej betonowej, kostka brukowa grub. 6cm, podsypka cementowo-piaskowa, wyp. spoin piaskiem | m2 | 175,43 |  |  |
| 3.38 | 0401-0108 17 KNR | Wywóz ziemi i gruzu wywóz gruzu sam. samo wył. wg rozbier. kontr. ceglanych | m3 | 26,97 |  |  |
| 3.39 | 0401-0108 20 KNR | Wywóz ziemi i gruzu dod. do kol. 17-19 za każdy 1 km bez wzgl. na rodzaj konstrukcji | m3 | 26,97 |  |  |
| 3.40 | 0202-1219 08 KNR | Wyroby stalowe różne montaż uchwytów do flag | szt. | 2,00 |  |  |
| 3.41 | 006-0502 02 KNNR | Chodniki z kostki brukowej betonowej kostka brukowa grub. 6cm, podsypka cementowo-piaskowa, wyp. spoin piaskiem | m2 | 24,85 |  |  |
| 3.42 | 006-0404 01 KNNR | Obrzeża betonowe obrzeża 20x6cm, podsypka piaskowa, wyp. spoin zapr. cem. | m | 350,86 |  |  |
| 3.43 | 0202-1210 02 KNR | Kraty stałe stalowe montaż krat o powierz. do 2m2 - bez dostawy krat | m2 | 75,02 |  |  |
| 3.44 | 0202-1210 03 KNR | Kraty stałe stalowe montaż krat o powierz. ponad 2 m2 bez dostawy krat | m2 | 101,86 |  |  |
| Razem |  |
| Razem |  |