Rodzaj opracowania:

Przedmiar robót z wyłączeniem odcinka jezdni od km 3+216 do km 3+337

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli

Zamawiający - Inwestor:

ZARZĄD POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy / Kody | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8 | 1-13 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne kod CPV 45100000-8 | 14-15 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45230000-8 | 16-24 |
| D-04.00.00 Podbudowy kod CPV 45233000-9 | 25-34 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie kod CPV 45233000-9 | 35-42 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe kod CPV 45100000-8 | 43-44 |
| D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu kod CPV 45233280-5 | 45-58 |
| D-08.00.00 Elementy ulic kod CPV 45233280-0 | 59-63 |

Stalowa Wola, 2010

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ulica Poniatowskiego 
na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli

z wyłączeniem odcinka jezdni od km 3+216 do km 3+337

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,801 km | km | 0,801 |
| 2 | D-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm z użyciem w strefie robót, (średnio 10 cm pod wykonanie sączka oraz chodników i ścieżki rowerowej) wyspa środkowa 31x2+str. lewa 32x2+43x2+8,5x2+2x4x2+23x2+ +49x2+78x2 +123x3+63x3+65x3+56x3+44x3+6x3+2x3+2x3+2x3x2+ +2x2x2+ ścieżka rowerowa +17x0,4+1,3x7+0,7x23+1,7x30 str. prawa 2x3+1x(84+22+25+20) =1888,00m2 | m2 | 1888,00 |
| 3 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia grubość warstwy 3x5cm=15cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km (zmiana szerokości jezdni, przykanaliki, studnie i zatoki) przykanaliki 1x(6+5,8+3+3,5+3,8)+ studnie 4x2,5x2,5+1x1,5x1,5+ zjazdy 1x(12,1+13,9+11,5+10,3+14,9)+ zjazdy łuki 0,5x(8+23,5+20,8+19,8)+ wyspa 0,5x30,4x0,8+zatoki 19,1x(0,52+3,8)x0,5+25,8x(3,8+4,2)x0,5+ +22,4x(4,2+1,1)x0,5+3,7x(1,1+1,6)x0,5+38,3x(1,6+1,2)x0,5+ +11x(0,5+0,53)x0,5+8,7x(0,53+3,0)x0,5+30,8x(3,0+3,3)x0,5+ +15,3x(3,3+0,6)x0,5+ str. prawa 0,5x25,2x1,0+18,6x1,0+ 1,3x208,45+1,0x356,16-1x121+ 28,73x(1+2,1)x0,5 +0,5x20,41x2,1 + str. lewa 1,0x536,98-1x(66+45)+37,5x(1+2,2)x0,5+69,75x(2,2+1,41)x0,5+ +0,5x9,95x1,41= 1792,78m2 | m2 | 1792,78 |
| 4 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego grubości 30 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km przykanaliki 1,0x(6,0+5,8+3,0+3,5+3,8)x2=44,20m2 | m2 | 44,20 |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie – demontaż płyt nastudziennych i pierścieni odciążających studni kanalizacji deszczowej Φ1200mm-4 szt. oraz studzienek ściekowych Φ500mm-12 szt. z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km 4x0,77m3+12x0,18 m3=5,24m3 | m3 | 5,24 |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie wpustów ulicznych Φ500mm z zasypaniem powstałej przestrzeni gruntem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km 2 szt. | szt. | 2 |
| 7 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej; mech. rozebranie nawierzchni chodników z mieszanek min-bit., mech. rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cem-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km opaska 0,5x229+1x3x4+2,5x2 chodnik 4,5x5,5+2,5x573+202x3+4x5+8x3,5 Razem 2242,75m2 | m2 | 2242,75 |
| 8 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych 20x30cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km 4,5+31+31+1,5+801+4+10+12+11+11+13+161+149+22+25+20+104+19+295+16+11+3+3-121-66-11-11-45=1758m-254m=1504m | m | 1504,00 |
| 9 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km 229+2x8+2+2+8+6+30+2x720+3+5+6+4+25+3+4=1783m | m | 1783,00 |
| 10 | D-01.02.04 | Demontaż istniejących tarcz znaków drogowych wraz ze słupkami z transportem i złożeniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego 26 szt. | szt. | 26 |
| 11 | D-01.02.04 | Demontaż słupków przeszkodowych i azyli z tworzywa sztucznego z transportem i złożeniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ponowny montaż azyli z tworzywa sztucznego 2 szt. | szt. | 2 |
| 12 | D-01.03.02 | Przebudowa istniejących słupów oświetlenia ulicznego – 3 szt. kolizja z ciągiem pieszym i rowerowym: Słup 1 – 2xmufa ZMR-2, kabel 2xYAKY 4x35 l=3/7m, rura ochronna DVK Φ75 l=2m Słup 2 – 2xmufa ZMR-2, kabel 2xYAKY 4x35 l=2/6m Słup 3 – 2xmufa ZMR-2, kabel 2xYAKY 4x35 l=2/6m 1 Kpl. | Kpl. | 1 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |
| 13 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na nasyp wraz z zagęszczaniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (wykop pod sączek i ponowne wbudowanie na odc. robót) 0,21m3/mx764m=160,44m3 | m 3 | 160,44 |
| 14 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - grunt pozyskany przy wyk. sączka i studni rewizyjnych sączek 0,73m3/m x764m=557,72m3 studnie betonowe 0,6mx0,6mx3,14x2mx8=18,06m3 zdjęty humus 0,1x1888,0=188,8m3 Razem 557,72+18,09+188,8=764,61m3 | m 3 | 764,61 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 15 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa betonem, wraz z odmuleniem i oczyszczeniem; 29-4=25 szt. | szt. | 25 |
| 16 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studni rewizyjnych, nadbudowa betonem oraz wymiana włazów żeliwnych studni położonych w jezdni – 16 szt. na nowe typ ciężki - klasa D obciążenie 400 kN 23 szt. | szt. | 23 |
| 17 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa zaworów wodnych i gazowych 10 szt. | szt. | 10 |
| 18 | D-03.03.01 | Sączki podłużne w gruncie kat. III, głębokość ułożenia 150cm, z rurą drenarską z tworzywa sztucznego o średnicy 200mm w otulinie z włókna kokosowego, kruszywo owinięte geomembraną i geowłukniną wg rysunku (podsypka filtracyjna z kruszywa, 65% żwir i 35% piasek) 764m | m | 764 |
| 19 | D-03.02.01 kalkulacja indywidualna | Wykonanie studni rewizyjnych betonowych śr. 1200 mm, gł. do 2,5m na ławie z kruszywa gr 20cm z włazem typ ciężki - klasa D obciążenie 400 kN i pierścieniem odciążającym po uprzednim wykonaniu wykopów oraz zasypaniu wnęk i zagęszczeniu, włączenie rurek drenarskich oraz połączenie studni z kanalizacją deszczową przykanalikiem z rur fi 200 mm SN8 o łącznej długości przykanalików 19,6m 8 szt. | kpl. | 8 |
| 20 | D-03.02.01 kalkulacja indywidualna | Wykonanie studni rewizyjnych z rury karbowanej śr. 425mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego z osadnikiem, gł. do 2,5 m właz typ ciężki - klasa D obciążenie 400 kN oraz teleskopowym adapterem do włazów, po uprzednim wykonaniu wykopów oraz zasypaniu wnęk i zagęszczeniu; włączenie rurek drenarskich oraz połączenie studni z kanalizacją deszczową przykanalikiem z rur fi 200 mm SN8 o łącznej długości przykanalików 16,4m 9 szt. | kpl. | 9 |
| 21 | D-03.02.01 kalkulacja indywidualna | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu ruszt typ ciężki (klasa D obciążenie 400 kN) z połączeniem do istniejącego przykanalika 2 szt. | szt. | 2 |
| 22 | D-03.02.01 | Ułożenie pierścieni odciążających płyt nastudziennych na studniach 1200mm 4 szt. | szt. | 4 |
| 23 | D-03.02.01 | Ułożenie pierścieni odciążających płyt nastudziennych i kratek spustowych typ ciężki na studniach 500mm 10 szt. | szt. | 10 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 24 | D-04.01.01 | Koryto wykonane na całej szerokości chodników mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta (grunt do wbudowania w część po rozebranej nawierzchni bitumicznej) chodnik i ścieżka przy jezdni 4,0x77,38+15x0,5x(3,5+4,0)=365,77m2 | m2 | 365,77 |
| 25 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV przykanaliki i wyspa 86,26m2 chodnik przy zatoce 1,5x146,03=219,05m2 chodniki 1258,88m2 chodnik z płytek 24,00m2 ścieżki rowerowe 1607,56 m2 zjazdy 10,40 m2 zatoka 294,62m2 Razem 86,26+219,05+1258,88+24,00+1607,56+10,40+294,62=3500,77m2 | m2 | 3500,77 |
| 26 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku, grubość warstwy 10cm chodnik przy zatoce 1,5x146,03=219,05m2 | m2 | 219,05 |
| 27 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych 25x0,5x(9,15+7,0)+13,88x9,15+21x1x2+677,37x7-121x7+2x0,5x68,9+ +1111,54+3x66+1x76=5719,91m2 | m 2 | 5719,91 |
| 28 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 2x20 cm (na przekopach): przykanaliki - gr. 2x20 cm 1x(6+5,8+3+3,5+3,8)=22,10 m2 wyspa środkowa 0,5x(0,8+0,5)x30,5=19,83 m2 zjazdy - gr. 20cm 0,5x[1x(12,1+13,9+11,5+10,3+14,9)]=31,35m2 studnie 4x2,5x2,5-4x3,33+1x1,5x1,5-1x0,95=12,98 m2 Razem 86,26m2 | m2 | 86,26 |
| 29 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (ścieżka rowerowa z chodnikiem i zjazdy z kostki) chodniki 1258,88m2 ścieżki rowerowe 1607,56m2 zjazdy 10,40 m2 Razem 1258,88+1607,56+10,40=2876,84m2 | m2 | 2876,84 |
| 30 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu (istniejącej podbudowy) stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w miejscu wbudowania gr. 15cm po zagęszczeniu o wytrzymałości Rm=2,5 MPa na zatokach 0,3x(1,1+20+4,3)+2x(0,5x3,5x14+3,5x20+0,5x3,5x28)=294,62m2 | m2 | 294,62 |
| 31 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-20 na zatokach grubości 20 cm, z dowiezieniem betonu z odl. 15km 0,3x(1,1+20+4,3)+2x(0,5x3,5x14+3,5x20+0,5x3,5x28)=294,62m2 | m2 | 294,62 |
| 32 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (przekopy): przykanaliki 1x(6+5,8+3+3,5+3,8) wyspa środkowa 0,5x(0,8+0,5)x30,5 studnie 4x2,5x2,5+1x1,5x1,5 zjazdy 1x(12,1+13,9+11,5+10,3) zjazdy łuki 0,5x(8+23,5+20,8+19,8) wyspa 0,5x30,4x0,8 Razem =165,19m2 | m 2 | 165,19 |
| 33 | D-04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową dowożoną z odległości min 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 125 kg/m 2) – wyrównanie nawierzchni mieszanką min. asf. jezdni oraz wyrównanie lokalnych zaniżeń - 66t [25x0,5x(9,15+7,0)+13,88x9,15+677,37x7-121x7+2x0,5x68,9+1111,54] x0,125t/m2+66t = 5403,91m2x0,125t/m2+66t =741,5t | t | 741,5 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 34 | kalkulacja indywidualna | Przekrycie wpustu ulicznego płytą na ciągu chodnika strona prawa B-30 (beton V=0,08mx2,83m2=0,23m3, zbrojenie 0,03 t - 1 szt. | szt. | 1 |
| 35 | D-05.02.01 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - zjazdy o naw. z kruszywa: 6x50m2=300,00m2 | m 2 | 300,00 |
| 36 | D-05.03.26 | Przyklejenie geosiatki na całej powierzchni jezdni o Rn powyżej 80 kN/m - geosiatka 100/100 25x0,5x(9,15+7,0)+13,88x9,15+677,37x7-121x7+2x0,5x68,9+1111,54= =5403,91m2 | m 2 | 5403,91 |
| 37 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm (jezdnia i zjazdy bitumiczne) 25x0,5x(9,15+7,0)+13,88x9,15+21x1x2+677,37x7-121x7+2x0,5x68,9+ +1111,54+3x66+1x76=5719,91m2 | m² | 5719,91 |
| 38 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (jezdnia i zjazdy bitumiczne) 25x0,5x(9,15+7,0)+13,88x9,15+21x1x2+677,37x7-121x7+2x0,5x68,9+ +1111,54+3x66+1x76=5719,91m2 | m² | 5719,91 |
| 39 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: grubość warstwy do 3cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km - wyrównanie powierzchni istniejącej nawierzchni powierzchnia jezdni 2164m2 zjazdy bit. 3x66+1x76=274m2 nawiązanie do istn. nawierzchni 406+154 Razem 2998m2 | m2 | 2998,00 |
| 40 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodniki, zatoki, zjazdy z kostki) zatoki 0,3x(1,1+20+4,3)+2x(0,5x3,5x14+3,5x20+0,5x3,5x28)=294,62m2 chodniki 2x3,27+4,22x4+1,5x20,82+0,215+0,215+1,5x53,37+0,215+0,215+1,5x62,49+1,5x69,12+0,215+2,33x4,0+0,215+1,5x64,14+2,0x31,89+2,01x9,59+1,5x286,55+0,215+0,215+1,5x186,4+5,6x0,5x(4,23+4,7)+0,5x2x2=1258,88m2 zjazdy 8x1,3=10,40 m2 Razem 1563,90m2 | m2 | 1563,90 |
| 44 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (ścieżki rowerowe) 2,98x2,5-0,5x2x2+2,5x63,45+10,09x0,5x(2,5+2)+0,5x3,31x0,34+ +2,0x106,89+2,0x284,86+2,44x0,5x(2,0+2,13)+4,25x0,5x(2,0+2,13)+ +2,0x97,39+2,0x65,73+2,0x57,66+2,0x46,55+2,0x20,28+0,86+2x23,41 =1607,56m2 | m2 | 1607,56 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 42 | D-06.01.01 | Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III (obrobienie na czysto – nasypów w miejscu uzupełniania gruntu) 2x(801-8-6x7 zjazdy)+1x(801-6-5-5-5-6 zjazdy-1x121 odc. ronda) + pas zieleni i wyspa 5,37x0,81+0,5x(1,01+3,21)x101,43+3,29x4,11 + +2,78x662,41+0,5x1,47x12,3+2,78x9,52x0,5+2,78x50,61+2,78x64,3+2,78x56,35+2,78x45,87+2,78x14+0,5x(3,17+0,4)x30,14=4947,00m2 | m 2 | 4947,00 |
| 43 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem zieleńców i skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10cm z dowozem ziemi urodzajnej j.w. 5068,00m2 | m2 | 5068,00 |
|  |  | D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 44 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (symbole ścieżek rowerowych P-23, P-11, P-10) | m2 | 156,00 |
| 45 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (linie ciągłe, przerywane, na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych - obmiar wg projektu organizacji ruchu) | m2 | 272,00 |
| 46 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - w tym słupki odgięte lub wspornikowe nad ścieżką rowerową | szt. | 59 |
| 47 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków oraz tabliczek A- (900mm) z folii odblaskowej typ 1 | szt. | 3 |
| 48 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków oraz tabliczek A-7 (900mm) z folii odblaskowej typ 2 | szt. | 6 |
| 49 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków B- (800mm) z folii odblaskowej typ 1 | szt. | 3 |
| 50 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków B-20 (800mm) z folii odblaskowej typ 2 | szt. | 1 |
| 51 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków oraz tabliczek D- (400mm) z folii odblaskowej typ 1 | szt. | 6 |
| 52 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków oraz tabliczek D- (600mm) z folii odblaskowej typ 1 | szt. | 3 |
| 53 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków oraz tabliczek D-6, D-6b (600mm) z folii odblaskowej typ 2 | szt. | 19 |
| 54 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tablic typ F z folii odblaskowej typ 1 2x0,72x1,005 =1,45m2 | m2 | 1,45 |
| 55 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków oraz tabliczek C- (600mm) z folii odblaskowej typ 1 | szt. | 22 |
| 56 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z folii odblaskowej typ 1 3x0,5x0,9=1,35m2 | m2 | 1,35 |
| 57 | D-07.03.01 | Ustawienie słupków przeszkodowych z tworzyw sztucznych U-5 4 szt. | szt. | 4 |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |
| 58 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-15 Str. prawa 263,55+43,12+499,33+5-121=690,00m Wyspa środkowa 65,19m Str. lewa 30,26+63,68+70,97+76,68+411,23+198,66+6+3+3-75,1-54,4 = =733,98m Razem 690,00+65,19+733,98=1489,17m | m | 1489,17 |
| 59 | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (80% powierzchni chodników – chodnik przy zatoce) 0,8x(1,5x146,03)= 0,8x219,05m2=175,24m2 | m2 | 175,24 |
| 60 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (20% powierzchni chodników – chodnik przy zatoce) 0,2x(1,5x146,03)= 0,2x219,05m2=43,81m2 | m2 | 43,81 |
| 61 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki z rozbiórki, dowiązanie wysokościowe do istn. chodników 5,5x2+2x2+2x1,5x3=24,00m2 | m2 | 24,00 |
| 62 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Str. prawa 1,5+69,11+77,13+1,5+3,3+5,5=158,04m Str. lewa 3,29+17,15+29,15+45,87+52,82+63,07+56,35+64,30+69,60+ +7,68+57,48+392,48+287,55+111,89+193,86+34,85+4+4,5+4,5=1500,39m Razem 158,04+1500,39=1658,43m | m | 1658,43 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

Opracował: