# Załącznik nr 7

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# wyposażenia przewidzianego do zakupu w ramach Projektu „Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”

| L.p. | Rodzaj urządzenia | Ilość szt. | Charakterystyka urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Część I - dostawa wyposażenia do laboratorium obróbki skrawaniem - A |
| 1 | Tokarka z pomiarem elektronicznym | 3 | Tokarka uniwersalna do: toczenia, planowania, toczenia stożków, wytaczania, wiercenia otworów, nacinania gwintów metrycznych, calowych, modułowych.Tokarka wyposażona w układ chłodzenia, osłonę uchwytu, tylną osłonę przeciwwiórową na całej długości, łoże żeliwne hartowane na całej długości, korpus żeliwny, przystosowana do obróbki przedmiotów mocowanych w uchwycie i w kłach. Rozstaw kłów min. 1000 mm, średnica toczenia nad łożem min. 380 mm, końcówka wrzeciona wg DIN 55027, średnica przelotu wrzeciona min. 50, zakres obrotów wrzeciona od 30 do 1600 obr/min (lub większy zakres), moc silnika napędu głównego min. 4 kW, średnica pinoli konika min. 60 mm, wysuw pinoli konika min. 100 mm, stożek pinoli konika Mk4 Morse'a, zakres posuwów wzdłużnych (dolny zakres może być mniejszy) 0,04 do 1,0 mm/obrót, zakres posuwów poprzeczny (dolny zakres może być mniejszy) 0,018 do 0,5 mm/obrót, zakres gwintów metrycznych 0,45 do 15,0 mm, zakres gwintów calowych 80-1,5 zwoje/cal, zakres gwintów modułowych 0,25 do 9,0 π mm, szerokość lub długość – jeden z wymiarów nie przekraczający 2200 mm, masa obrabiarki min. 1400 max. 2400 kg, pomiar aktywny – liniały optoelektroniczne w 3 osiach oraz jednostka wskaźnikowa. Wyposażenie dodatkowe : 1. Wibroizolatory do posadowienia obrabiarki. 2. Osłona przestrzeni roboczej 3. Wanna przeciwrozbryzgowa 4. Dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim 5. Narzędzia skrawające umiejscowione w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x500x400 mm (komplet dla każdej obrabiarki): komplet noży do toczenia zewnętrznego (SCLCR2020, SCLCR1616, SSKCR1616, SDNCN1616, nóż do rowków 2020, w=2,5mm, nóż do toczenia gwintów zewnętrznych 1616 metryczny 60º) i wewnętrznego ( SCLCR-09, STFCR-11, nóż do rowków wenętrznych) z płytkami wymiennymi, komplet płytek do każdej oprawki ; przecinaki z HSS w specjalnych oprawkach (NNPa wielkości 1208 , 1610 , 2012 ) komplet wierteł z HSS od 2 mm do 28 mm ( z chwytem Morse’a Ø 6,8,10,12,16,20,24); gwintowniki nominalne komplet od M2 do M20 (maszynowe M5, M6, M8, M10, M12, M16); gwintowniki drobnozwojowe komplet od M8 do M32 (maszynowe przelotowe M8, M10); komplet tulejek redukcyjnych do konika MK0 do MK4; pogłębiacze walcowo-czołowe HSS pod gwinty: M6, M8, M10, M12 i stożkowe (6,3-20,5) – komplet. 6. Uchwyt 3-szczękowy samocentrujący fi 200, dodatkowo komplet szczęk twardych i miękkich. 7. Narzędzia pomiarowe umiejscowione w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x800x400 mm z płytą granitową min 400x200x50 mm ( komplet dla każdej obrabiarki): do pomiarów zewnętrznych: suwmiarka dokł. 0,05mm, zakres pomiarowy min 250 mm , mikrometry o łącznym zakresie pomiarowym 0 -100 mm; podstawa magnetyczna z czujnikiem zegarowym; średnicówki mikrometryczna 25-150 mm. 8. Wózek do transportu wiórów 1 szt. na 3 tokarki (dopuszcza się wózek dwuczęściowy tj. platforma transportowa i pojemnik metalowy) 10. Szkolenie operatorów ( min. liczba godzin 24 dla 3 osób) 11. Posadowienie i uruchomienie obrabiarki w cenie obrabiarki. 12. Dokumentacja DTR w języku polskim, gwarancja 24 miesiące, serwis pogwarancyjny, czas reakcji na zgłoszenie 48 godz. 13. Części zamienne dostępne przez okres 8 lat 14.Obrabiarka wykonana zgodnie ze standardowymi wymogami pod względem bhp, certyfikat CE. |
| 2 | Frezarka uniwersalna z pomiarem elektronicznym | 2 | Konstrukcja: odlew żeliwny. Powierzchnia robocza stołu min 250x1200 mm x mm, rowki teowe min 4, maksymalne przesunięcie stołu: wzdłużne min. 650 mm, poprzeczne min 360 mm, pionowe min. 400 mm; posuwy przyśpieszone: wzdłużny min. 1000 mm/min, poprzeczny min. 1000 mm/min, zakres posuwów: ilość stopni posuwów – bezstopniowe, wzdłużny 20-1000 mm/min, poprzeczny 20-1000 mm/min (zakresy mogą być większe); stożek wrzeciona pionowego ISO 40, regulacja prędkości obrotowych wrzeciona pionowego – bezstopniowa, zakresy obrotów wrzeciona pionowego 60-3000 (lub w większym zakresie) obr/min, kąt skrętu głowicy w dwóch płaszczyznach: w płaszczyżnie XZ+/-90o (w lewo prawo) w płaszczyźnie YZ -45odo +45o , wysuw pinoli min. 100 mm, moc silnika wrzeciona pionowego min 3,5 kW, moc silnika posuwów min. 0,75 kW; masa frezarki min 1500 kg, maks. masa obrabianego przedmiotu 140 kg, szerokość lub długość – jeden z wymiarów nie przekraczający 2100 mm. Wyposażenie dodatkowe : 1. Pomiar optoelektroniczny w 3 osiach 2. Imadło maszynowe 125 mm 1 szt. dla każdej frezarki 3. Imadło maszynowe obrotowe 125 mm 1 szt. dla każdej obrabiarki 4. Podzielnica uniwersalna z kompletem tarcz podziałowych i konikiem 1 szt. dla 2 frezarek 5. Wibroizolatory do posadowienia obrabiarki. 6. Osłona przestrzeni roboczej 7. Wanna przeciwrozbryzgowa 8. Dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim 9. Narzędzia skrawające umiejscowione w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x500x400 mm (komplet dla każdej obrabiarki): Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe HSS Ø od 4 do 16 mm (Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16) wraz z kompletem tulejek rozprężnych i oprawką. Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe z chwytem Morse’a z płytkami wymiennymi Ø od 20 do 32 - dwa różne, dla każdej frezarki + komplet płytek wymiennych Głowica frezarska Ø od 60 do 70 mm z chwytem Morse’a z płytkami wymiennymi, komplet płytek wymiennych głowicy. Tuleje redukcyjne z ISO 40 na Morse’a 3 i Morse’a 2 Tuleje redukcyjne z ISO 40 na Morse’a 3 i Morse’a 2 z płetwą Trzpienie frezarskie uniwersalne z ISO 40 dwa rozmiary Frezy tarczowe dwa rozmiary 10. Narzędzia pomiarowe umiejscowione w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x800x400 mm z płytą granitową min 400x200x50 mm ( komplet dla każdej obrabiarki): Do pomiarów zewnętrznych: suwmiarka dokł. 0,05mm, zakres pom. min 200 mm, mikrometry o łącznym zakresie pomiarowym 0 -100 mm Podstawa magnetyczna z czujnikiem zegarowym Kątomierz uniwersalny z lupką Średnicówka mikrometryczna zakres 20-100mm lub większy Głębokościomierz 0 – 200 mm dokł. 0,02 Płytki wzorcowe 1 kpl – min. 47 szt. kl.1 Uchwyt specjalny do mocowania płytek wzorcowych z zestawu do ustawiania średnicówek dwustykowych i kombinacji innych pomiarów np. wzorcowanie wysokościomierza. Umożliwia mocowanie płytek wzorcowych z jednoczesnym opisaniem kolejności układanych płytek. Poziomica cyfrowa do pomiaru płaskości, prostopadłości i odchylenia kątowego. Długość poziomicy minimum 400mm. zakres pomiarowy 360° (4x90°). Błędy graniczne w pomiarze max 0,2°. - 1 szt. do 2 frezarek Wzorce porównawcze chropowatości. Płytki płaskie z naniesionymi śladami obróbki toczenia, frezowania, szlifowania w zakresie chropowatości wg parametru Ra: 10/5/2,5/1,25/0,63/0,32. Dostarczone w opakowaniu – 1 komplet na 2 frezarki 11. Wózek do transportu wiórów 1 szt. na 2 frezarki 11. Szkolenie operatorów ( min. liczba godzin 24, dla 3 osób) 12. Posadowienie i uruchomienie obrabiarki w cenie obrabiarki 13. Gwarancja 24 miesiące 14. Certyfikat CE |
| 3 | Frezarka uniwersalna z pomiarem elektronIcznym i głowicą do dłutowania | 1 | Frezarka uniwersalna, belka z własnym napędem z głowicą skrętną w dwóch płaszczyznach. Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowych wrzeciona poziomego i pionowego. Bezstopniowa regulacja posuwów. Korpus żeliwny. Powierzchnia robocza stołu min 250x1200 mmxmm, rowki teowe min 4, maksymalne przesunięcie stołu: wzdłużne min. 650 mm, poprzeczne min 360 mm, pionowe min. 400 mm; posuwy przyśpieszone: wzdłużny min. 1000 mm/min, poprzeczny min. 1000 mm/min, zakres posuwów: ilość stopni posuwów – bezstopniowe, wzdłużny 20-1000 mm/min, poprzeczny 20-1000 mm/min (zakresy mogą być większe); stożek wrzeciona pionowego ISO 40, regulacja prędkości obrotowych wrzeciona pionowego – bezstopniowa, zakresy obrotów wrzeciona pionowego 60-3000 (lub w większym zakresie) obr/min, kąt skrętu głowicy w dwóch płaszczyznach: w płaszczyżnie XZ+/-90o (w lewo prawo) w płaszczyźnie YZ -45odo +45o, wysuw pinoli min. 100 mm, moc silnika wrzeciona pionowego min 3,5 kW, moc silnika posuwów min. 0,75 kW; masa frezarki min 1500 kg, maks. masa obrabianego przedmiotu 140 kg, szerokość lub długość – jeden z wymiarów nie przekraczający 2100 mm. Wyposażenie dodatkowe : 1. Pomiar optoelektroniczny w 3 osiach 2. Imadło maszynowe 125 mm 3. Imadło maszynowe obrotowe 125 mm 4. Podzielnica uniwersalna z kompletem tarcz podziałowych i konikiem 5. Głowica do dłutowania. 6. Wibroizolatory do posadowienia obrabiarki. 7. Osłona przestrzeni roboczej 8. Wanna przeciwrozbryzgowa 9. Dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim 10. Narzędzia skrawające umiejscowione w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x800x400 mm : Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe HSS Ø od 4 do 16 mm (Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16) wraz z kompletem tulejek rozprężnych i oprawką. Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe z chwytem Morse’a z płytkami wymiennymi Ø od 20 do 32 - dwa różne, głowica frezarska Ø od 60 do 70 mm z chwytem Morse’a z płytkami wymiennymi, komplet płytek wymiennych . Tuleje redukcyjne z ISO 40 na Morse’a 3 i Morse’a 2, Tuleje redukcyjne z ISO 40 na Morse’a 3 i Morse’a 2 z płetwą, Trzpienie frezarskie uniwersalne z ISO 40 dwa rozmiary, Frezy tarczowe dwa rozmiary 11. Narzędzia pomiarowe umiejscowione w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x800x400 mm z płytą granitową min 400x200x50 mm: Do pomiarów zewnętrznych: suwmiarka dokł. 0,05mm, zakres pom. min 200 mm , mikrometry o łącznym zakresie pomiarowym 0 -100 mm. Podstawa magnetyczna z czujnikiem zegarowym Kątomierz uniwersalny z lupką Średnicówka mikrometryczna zakres 20-100 mm lub większy Głębokościomierz 0 – 200 mm dokł. 0,02 Płytki wzorcowe 1 kpl , min. 47 szt. kl.1 Uchwyt specjalny do mocowania płytek wzorcowych z zestawu do ustawiania średnicówek dwustykowych i kombinacji innych pomiarów np. wzorcowanie wysokościomierza. Umożliwiający mocowanie płytek wzorcowych z jednoczesnym opisaniem kolejności układanych płytek. 12. Szkolenie operatorów ( min. liczba godzin 24, dla 3 osób) 13. Posadowienie i uruchomienie obrabiarki w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 14. Gwarancja 24 miesiące 15. Certyfikat CE |
| 4 | Szlifierka uniwersalna z pomiarem elektronicznym | 1 | Uniwersalna szlifierka narzędziowa przeznaczona do: ostrzenia różnego rodzaju narzędzi skrawających, takich jak: frezy walcowe, walcowo- czołowe, palcowe i kątowe do fi 80 (minimum) ; wiertła fi5 do fi60 (lub w wiekszym zakresie), szlifowania otworów cylindrycznych i stożkowych do fi100, szlifowania wałków cylindrycznych i stożkowych do 25 daN, szlifowania płaszczyzn w płaszczyźnie poziomej i pod kątem o wymiarach minimum 100 x 200mm na stoliku elekromagnetycznym. Szlifierka powinna posiadać: mechaniczny wysuw głowicy szlifierskiej, głowicę szlifierską z wrzecionem jednokierunkowym, tarcze szlifierskie montowane na obydwu końcach wrzeciona, przesuw poprzeczny sań realizowany za pomocą przekładni śrubowej tocznej, dokładność przesuwu poprzecznego do 0,005mm, konstrukcję, wyposażenie oraz oznaczenia zgodne z aktualnymi przepisami BHP i p.poż., certyfikat CE, możliwość stosowania zamienników krajowych olejów, smarów, chłodziw i innych materiałów zastosowanych w szlifierce. Dane techniczne: powierzchnia robocza stołu min. 900 x 130 mm, największa odległość pomiędzy kłami koników min. 640 mm, największa odległość pomiędzy kłami głowicy uchwytowej i konika min. 480 mm, wznios kłów ponad powierzchnię stołu min. 120 mm, przesuw wzdłużny stołu min. 400 mm, przesuw poprzeczny stołu min. 200 mm, największa odległość pomiędzy płaszczyzną stołu a osią wrzeciona min. 340 mm, najmniejsza odległość pomiędzy płaszczyzną stołu a osią wrzeciona max. 90 mm, skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie pionowej min. – 15 do ÷90˚, skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie poziomem min. ± 175˚, moc silnika napędu wrzeciona ściernicy min. 0,50 kW, największy ciężar przedmiotu szlifowanego na stole min. 40 daN, wymiary gabarytowe (długość x szerokość x wysokość) min. 1300 x 1200 x 1600 mm, ciężar całkowity min. 1000 daN. Wyposażenie szlifierki: przyrząd do szlifowania po linii śrubowej, przyrząd do szlifowania frezów palcowych promieniowych, przyrządy do ostrzenia wierteł , przyrząd do szlifowania pod kątem ze stolikiem magnetycznym, podzielnica tarczkowa z kompletem tarcz, lub praca automatyczna zastępująca w/w przyrządy. Pozostałe wyposażenie: uniwersalna głowica uchwytowa 350, urządzenie do mocowania szlifowanych przedmiotów (uchwyt samocentrujący, uchwyt magnetyczny, tarcza mocująca, stolik magnetyczny płaski), cyfrowy odczyt położenia do os poziomej i pionowej, konik lewy, konik prawy ruchomy, podpórka uniwersalna do drobnych, przyrządy do obciągania ściernic płaskich, garnkowych, talerzowych, kątowych i po promieniu wraz z obciągaczami diamentowymi , przyrząd do szlifowania otworów, układ chłodzenia do szlifierki, wyciąg pyłów z filtrem mokrym, komplet ściernic do ostrzenia i szlifowania dla w/w zakresów (narzędzi ze stali szybkotnącej i węglików spiekanych ), inne niezbędne wyposażenie do ostrzenia i szlifowania (min 10 szt. ściernic), dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim oraz pełna instrukcja obsługi z opisem funkcji punktów sterowania. W cenie obrabiarki powinna być dostawa maszyny na miejsce Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli oraz min. 10 godzinne szkolenie dla 2 osób. Gwarancja minimum 24 m-cy. Czas przystąpienia do usunięcia awarii – max. 48 godz. Czas usunięcia awarii do 7 dni roboczych. Oprzyrządowanie szlifierki powinno być zamknięte w szafie metalowej. Zestaw narzędzi pomiarowych umieszczonych w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x800x400 mm z płytą granitową min 400x200x50 mm: mikrometry standardowe (4 szt.) o zakresie 0 do 100mm. Imadło precyzyjne sinusowe. Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane i precyzyjnie szlifowane. System mocowania umożliwia ustawienie imadła pod dowolnym katem za pomocą płytek wzorcowych. Szerokość szczęk min 100 mm. Równoległość płaszczyzn imadła max 0,002mm/100mm., kątomierz uniwersalny z lupą na noniuszu, czujnik zegarowy przeciwwstrząsowy, czujnik zegarowy („pchełka”) do wymiarów wewnętrznych min. 20-35 mm, magnetyczny statyw pomiarowy do w/w czujników. |
| Część II - dostawa wyposażenia do laboratorium obróbki skrawaniem - B |
| 1 | Tokarka sterowana numerycznie CNC | 1 | Tokarka wyposażona w skośne łoże, oraz odlewany korpus. Maksymalna średnica toczenia nad łożem min. 240 mm, maksymalna średnica toczenia nad suportem poprzecznym min. 190 mm, maksymalna długość toczenia min. 400 mm, końcówka wrzeciona cylindryczna min 100 mm, przelot wrzeciona min. 40 mm, zakres prędkości obrotowych wrzeciona 80 – 6000 obr./min., moc silnika głównego praca S6 min. 7 kW. Maksymalny przesuw suportu: w osi X min. 120 mm, w osi Z min. 430 mm, wielkość posuwów szybkich: w osi X min. 16 m/min., w osi Z min. 30 m/min. Konik przesuwany automatycznie z pinolą hydrauliczną. Sterowanie CNC: symulacja graficzna, interfejs użytkownika w języku polskim, programy mogą być tworzone bezpośrednio przy pulpicie obrabiarki wspomagane kolorową grafiką. Napędy i sterowanie CNC jako pakiet od tego samego producenta. Wymiary gabarytowe: szerokość lub długość max. 2000 mm, wysokość max. 1700 mm, masa obrabiarki min 1000 max. 2500 kg Wyposażenie:głowica rewolwerowa – liczba narzędzi min 8 szt., uchwyt hydrauliczny 3 – szczękowy fi 160 1 szt., elektroniczne kółko ręczne. Wyposażenie dodatkowe: Wanna przeciwrozbryzgowa 2. Narzędzia skrawające i oprzyrządowanie umiejscowione w szafce zamykanej:komplet noży składanych do toczenia zewnętrznego i wewnętrznego z płytkami wymiennymi (SCLCL 2020-12, SVJBL2020-11, SWLCL1616-06, SRDCN2020-08, nóż wytaczak SCLCL-09 Dmin=17mm , nóż wytaczak SWLCR-06 Dmin=20mm.), komplet płytek (do każdego noża), przecinaki z HSS (NNPa wielkości: 1208 , 1610 , 2012), nóż składany przecinak do rowkowania 2020 , komplet płytek (W=2, 2.5, 3 mm), nóż składany wytaczak do rowków wewnętrznych Dmin=25 mm , komplet płytek (W=2, 2.5, 3 mm), Noże składane do toczenia gwintu wewnętrznego (SIL-11 Dmin=12mm, SIL-11 Dmin=14mm ), komplet płytek skok od 0,5 do 2 mm z niepełnym zarysem gwintu. Noże składane do toczenia gwintu zewnętrznego (PEL 1616, PEL2020), komplet płytek skok od 0,5 do 2 mm z niepełnym zarysem gwintu. Oprawki do noży w/w jeśli są wymagane do danego typu głowicy. Komplet wierteł z HSS od 2 mm do 28 mm (Ø 6,8,10,12,16,20,22 oraz oprawka z tulejkami ER25 do mocowania wierteł) Gwintowniki nominalne od M2 do M20 (maszynowe M5, M6, M8, M10, M12, M16); Gwintowniki drobnozwojowe od M8 do M32(maszynowe przelotowe M8, M10); Pogłębiacze walcowo-czołowe HSS pod gwinty: M6, M8, M10, M12 i stożkowe (6,3-20,5) – komplet. 3. Narzędzia pomiarowe umiejscowione w szufladach stołu pomiarowego o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x800x400 mm z płytą granitową min 400x200x50 mm: do pomiarów zewnętrznych: suwmiarka dokł. 0,05mm zakres pomiarowy 200 mm , mikrometry o łącznym zakresie pomiarowym 0 -100 mm, podstawa magnetyczna z czujnikiem zegarowym, kątomierz uniwersalny z lupką, średnicówki mikrometryczne o łącznym zakresie pomiarowym 20-100 mm 4. Wózek do transportu wiórów 5. Posadowienie i uruchomienie obrabiarki w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 6. Gwarancja 24 miesięcy, serwis pogwarancyjny, czas reakcji na zgłoszenie 48 godz. 7. Szkolenie operatorów min 3 dni. 8. Części zamienne dostępne przez okres 8 lat 9. Obrabiarka wykonana zgodnie ze standardowymi wymogami pod względem bhp, certyfikat CE. |
| 2 | Tokarka sterowana numerycznie CNC z napędzanymi narzędziami | 2 | Maksymalna średnica obrabianego detalu min. 350 mm, maksymalna średnica toczenia min. 250 mm, maksymalna długość toczenia w kłach min. 470 mm Wrzeciono: Końcówka wrzeciona – kołnierzowa 140 mm, prześwit wrzeciona min. 70 mm, zakres prędkości obrotowych wrzeciona 50 – 5000 obr./min lub większy przedział. Maksymalny przesuw suportu: w osi X min. 150 mm, w osi Z min. 470 mm Wielkość posuwów szybkich: w osi X min. 20 m/min., w osi Z min. 20 m/min. Konik przesuwany automatycznie z pinolą hydrauliczną: 1 szt., stożek tulei konika Nr 4B Morse`a, wysuw tulei konika min. 50 mm, liczba sterowanych osi 3. Szerokość lub długość – jeden z wymiarów nie przekraczający max. 2000 mm , wysokość max. 2200 mm, masa obrabiarki min 3000 max. 5000 kg Wyposażenie do każdej obrabiarki: głowica min 8 – pozycyjna VDI 30 z napędzanymi narzędziami 1 szt., oprawka narzędzi napędz. kątowa (z kompletem tulejek) ER25 1 kpl., oprawka narzędzi napędz. równoległa (z kompletem tulejek) ER32 1 kpl., uchwyt 3 – szczękowy fi 160 1 szt., cylinder hydrauliczny przelotowy (min. 45 mm) 1 szt. Wyposażenie dodatkowe: Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej wraz z lampą Instalacja chłodzenia narzędzi Śruby toczne i prowadnice toczne we wszystkich osiach Osłony prowadnic Sygnalizator stanu maszyny Sterowanie CNC: symulacja graficzna, interfejs użytkownika w języku polskim, programy mogą być tworzone bezpośrednio przy pulpicie obrabiarki wspomagane kolorową grafiką. Napędy i sterowanie CNC jako pakiet od tego samego producenta. Interfejs użytkownika w języku polskim. Karta ATA FLASH lub złącze RS 232 Szkolenie personelu w zakresie programowania obsługi i serwisowa oferowanej obrabiarki CNC (min. 32 godz. dla min. 4 osób) Instrukcja obsługi programowania i dokumentacja techniczna w języku polskim Komplet kluczy obsługowych. Komplet wibroizolatorów do posadowienia obrabiarki. Ekologiczne smarowanie na smar stały prowadnic tocznych i śrub kulowych Pozostałe wyposażenie tokarki: wanna przeciwrozbryzgowa, konik przesuwany automatycznie z pinolą hydrauliczną 1 szt. na dwie tokarki CNC, sonda pomiarowa narzędzia – 1szt. na dwie tokarki CNC, narzędzia skrawające i oprzyrządowanie umiejscowione w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x500x400 mm (komplet dla każdej obrabiarki): Komplet noży składanych do toczenia zewnętrznego i wewnętrznego z płytkami wymiennymi (SCLCL 2020-12, SVJBL2020-11, SWLCL1616-06, SRDCN2020-08, nóż wytaczak SCLCL-09 Dmin=17mm, nóż wytaczak SWLCR-06 Dmin=20mm), komplet płytek do obróbki stali (do każdego noża) Nóż składany przecinak do rowkowania 2020 , komplet płytek (W=2, 2.5, 3 mm) Nóż składany wytaczak do rowków wewnętrznych Dmin=25 mm , komplet płytek (W=2, 2.5, 3 mm) Komplet oprawek VDI 30 do noży w/w. Przecinaki z HSS (NNPa wielkości: 1208 , 1610 , 2012) Noże składane do toczenia gwintu wewnętrznego (SIL-11 Dmin=12mm, SIL-11 Dmin=14mm ), komplet płytek skok od 0,5 do 2 mm z niepełnym zarysem gwintu. Noże składane do toczenia gwintu zewnętrznego (PEL 1616, PEL2020), komplet płytek skok od 0,5 do 2 mm z niepełnym zarysem gwintu. Komplet wierteł z HSS od 2 mm do 28 mm ( Ø 6,8,10,12,16,20,22 oraz oprawka z tulejkami ER25) Gwintowniki nominalne od M2 do M20 (maszynowe M5, M6, M8, M10, M12, M16); Gwintowniki drobnozwojowe od M8 do M32(maszynowe przelotowe M8, M10); Pogłębiacze walcowo-czołowe HSS pod gwinty: M6, M8, M10, M12 i stożkowe (6,3-20,5) – komplet. Narzędzia pomiarowe umiejscowione w szufladach stołu pomiarowego o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x800x400 mm z płytą granitową min 400x200x50 mm: Do pomiarów zewnętrznych: suwmiarka dokł. 0,05mm zakres pomiarowy 200 mm, mikrometry o łącznym zakresie pomiarowym 0 -100 mm, podstawa magnetyczna z czujnikiem zegarowym. Posadowienie i uruchomienie obrabiarki w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, gwarancja 36 miesiący, serwis pogwarancyjny, czas reakcji na zgłoszenie 48 godz., części zamienne dostępne przez okres 8 lat, obrabiarka wykonana zgodnie ze standardowymi wymogami pod względem bhp, certyfikat CE |
| 3 | Centrum obróbcze pionowe 3 - osiowe | 1 | Zakres obróbki: Powierzchnia robocza stołu min. 700 x min. 350 mm, liczba rowków teowych w stole min. 3 szt.,szerokość rowków teowych 16–18 mm, dopuszczalne obciążenie stołu min. 250kg Wrzeciono: moc wrzeciona min. 10 kW, zakres prędkości obrotowych wrzeciona 50 – 8000 obr./min. (lub większy), moment maksymalny min. 70 Nm Napęd osi: moment w osi X min. 7 Nm, moment w osi Y min. 7 Nm, moment w osi Z min. 10 Nm, Dokładność pozycjonowania osi liniowych ± 0,005 mm Przesuwy robocze: wzdłużny w osi X min. 500 mm, poprzeczny w osi Y min. 400 mm, pionowy w osi Z min. 500 mm, Stożek wrzeciona 40 ISO, siła zacisku narzędzia min. 7 kN Przesuwy szybkie: wzdłużny w osi X min. 25 m/min, poprzeczny w osi Y min. 25 m/min, pionowy w osi Z min. 20 m/min Magazyn narzędzi: liczba narzędzi w magazynie min. 16 szt., średnica maksymalna narzędzia min. 80mm, długość maksymalna narzędzia min. 300 mm, Masa maksymalna narzędzia min. 5,5 kg Sterowanie CNC: liczba sterowanych osi 3, interfejs użytkownika w języku polskim. Wymiary gabarytowe: Szerokość lub długość max. 2000 mm, Wysokość max. 2600 mm, Masa obrabiarki min 3000 max. 4500 kg Wyposażenie: Kółko ręczne 1 kpl., sonda do pomiaru narzędzia 1 kpl., sonda do pomiaru detalu z cyklami pomiarowymi 1. Imadło precyzyjne 1 szt. Wyposażenie dodatkowe – dostarczane wraz z maszyną Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej wraz z lampą Instalacja wodnego chłodzenia narzędzi Śruby i prowadnice toczne we wszystkich osiach Ekologiczne smarowanie na smar stały prowadnic tocznych i śrub kulowych Teleskopowe osłony prowadnic Kabina osłaniająca przestrzeń roboczą Sygnalizator stanu maszyny Karta ATA FLASH lub złącze RS 232 Szkolenie personelu w zakresie programowania oferowanej obrabiarki CNC obsługi wraz z sondą pomiarową i serwisowe (min. 32 godz. dla min. 4 osób) w języku polskim . Komplet kluczy obsługowych Komplet wibroizolatorów do posadowienia obrabiarki Instrukcja obsługi programowania i dokumentacja techniczna w języku polskim Wyposażenie dodatkowe: Wanna przeciwrozbryzgowa Narzędzia skrawające i oprzyrządowanie umiejscowione w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x500x400 mm ( komplet dla każdej obrabiarki): tuleje zaciskowe do frezów i wierteł od fi 3mm do 20 mm ER32 , komplet frezów VHM i wierteł VHM od fi 3mm do 20 mm, komplet frezów do obróbki zgrubnej od fi 6 do 20mm, uchwyty zaciskowe ISO40 ER32 - 3 szt., komplet frezów kątowych z płytkami (45° ø20 , ø25 .), komplet frezów trzpieniowych z płytkami (ø14 i ø16.) oraz uchwyt do frezów, frezy do oprawek Weldon dwa rozmiary (ø32 i ø40) oraz uchwyt do frezów, głowice do frezowania z płytkami (ø50 i ø63.), komplet trzpieni frezarskich do głowic, frezy wkręcane (90° ø20 i ø25.) oraz uchwyt do frezów wkręcanych. Płytki mocowane w systemie S. Do każdego freza składanego komplet płytek do obróbki stali. Narzędzia pomiarowe umiejscowione w szufladach stołu pomiarowego o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x800x400 mm z płytą granitową min 400x200x50 mm: do pomiarów zewnętrznych: suwmiarka dokł. 0,05mm zakres pomiarowy 200 mm , mikrometry o łącznym zakresie pomiarowym 0 -100 mm. Podstawa magnetyczna z czujnikiem zegarowym. Kątomierz uniwersalny z lupką. Głębokościomierz suwmiarkowy z czujnikiem zegarowym, L=200 mm. Posadowienie i uruchomienie obrabiarki. Gwarancja 36 miesiący, serwis pogwarancyjny , czas reakcji na zgłoszenie usterki 48 godz. Części zamienne dostępne przez okres 8 lat Obrabiarka wykonana zgodnie ze standardowymi wymogami pod względem bhp, certyfikat CE |
| 4 | Centrum obróbcze pionowe 4 - osiowe | 1 | Pionowe centrum obróbcze umożliwiające jednoczesną ciągłą obróbkę w 4 osiach (realizujące dodatkową oś za pomocą stołu obrotowego) z zestawem sond, oprzyrządowaniem niezbędnym do uruchomienia obrabiarki oraz stymulatorem do nauki sterowania. Przesuw w osi X 400-500 mm, Przesuw w osi Y 300-400 mm, Przesuw w osi Z 250-350 mm Wymiary stołu płaskiego – prostokątnego X=600-1000 mm, Y=300-500 mm Maksymalne obciążenie stołu płaskiego minimum 200 kg Parametry stołu obrotowego Średnica tarczy stołu 150-200 mm. Dokładność minimum +/- 15 sekund. Uchwyt trójszczękowy Wrzeciono Maksymalna moc wrzeciona 5-7 kW Maksymalne obroty wrzeciona 6000-8000 obr/min Maksymalny moment obrotowy minimum 40 Nm Stożek wrzeciona ISO 40 Magazyn narzędzi, liczba pozycji minimum 10 Czas wymiany narzędzie-narzędzie maksymalny 5 sekund Szybkości dobiegów w osiach X, Y, Z minimum 15 m/min Sonda do pomiaru narzędzi, wraz z cyklami pomiarowymi Sonda do ustawiania i pomiaru detalu, wraz z cyklami pomiarowymi Powtarzalność maszyny minimum 0,01 mm Prowadnice toczne z centralnym układem smarowania Instalacja sprężonego powietrza Układ chłodzący ze zbiornikiem Chłodzenie pola obróbczego – sterowalna z programu oraz klawiatury podczas pracy obrabiarki Złącze USB Pamięć min. 1 MB Klucz do blokowania pamięci klawiatury Dialogowe wsparcie programowania Gwintowanie na sztywno Ciężar maszyny 1500-2000 kg Korpus maszyny wykonany z żeliwa Maksymalne gabaryty maszyny długość x szerokość 3000x3000 mm Symulator – przenośny symulator, przeznaczony do nauki programowania poza obrabiarką z układem klawiatury, monitora i sterowaniem takim jak w oferowanej obrabiarce Narzędzia do obróbki zamykane w szafce o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x500x400 mm : Uchwyt zaciskowy SK40 ER32 min 3 szt. Tulejki zaciskowe: ø 4 - 2 szt, ø5 - 2 szt, ø6 - 2 szt, ø8 - 2 szt, ø 10 - 2 szt, ø12 - 2 szt, ø 12 - 2 szt, ø 14 - 2 szt, ø 16 - 2 szt z kluczami do mocowania. Frezy VHM : ø4-2 szt, ø6-2 szt, ø8-2 szt, ø10-2 szt, ø14-2 szt, ø16-2 szt. Wiertła VHM : ø5-2 szt, ø8-2 szt, ø10-2 szt, ø12-2 szt. Frez do płaszczyzn ø50 45° z płytkami wymiennymi razem z trzpieniem frezarskm. Frez trzpieniowy 90° ø16 i ø20 z chwytem Weldon. z płytkami wymiennymi, Uchwyty zaciskowe do frezów trzpieniowych. Frez do fazowania ø30 45° z płytkami wymiennymi, Uchwyt zaciskowe do freza do fazowania. Frez do obróbki zgrubnej ø20 razem z uchwytem, Frez wkręcany 90° ø25 i ø20 z płytkami, Uchwyt do frezów wkręcanych. Płytki mocowane w systemie S. Do każdego freza składanego komplet płytek do obróbki stali. Precyzyjne kompletne imadło maszynowe (dokładność 0,02mm, szerokość szczęk min. 125mm,rozpiętość imadła min. 150mm, Uchwyt trójszczękowy, Kpl. łap montażowych. Szkolenie personelu w zakresie programowania /2 osoby, 2 dni/, Gwarancja 24 miesiące od uruchomienia maszyny |
| 5 | Centrum obróbcze 3 –osiowe z symulatorami do nauki programowania | 1 | Przesuwy robocze : Przesuw w osi X min 600 mm Przesuw w osi Y min 500 mm Przesuw w osi Z min 450 mm Odstęp pomiędzy powierzchnią stołu a wrzecionem min 120- max 580 mm Stół roboczy : Powierzchnia mocowania stołu X/Y min 750x540 mm Maksymalne obciążenie stołu min 550 kg Typ mocowanie na stole rowki min 5-rowków teowych Szerokość rowków teowych min 13 mm Odstęp między rowkami min 80 mm Wrzeciono i napędy osi : Stożek mocujący ISO 40 Maksymalne obroty min 8000 min-1 Moc napędu głównego AC[40%/100% ED] min 12/8 kW Moment obrotowy [40% / 100% ED] min 80/50 Nm Szybkość przesuwu roboczego oś X,Y,Z max 25.000 mm/min Przesuw szybki oś X,Y,Z min 20 m/min Chłodzenie materiału Min ilość dysz zewnętrznych 3 Min ciśnienie 1 bar Sterowanie Wielkość pamięci na programy NC MB min 300 Możliwość symulacja obróbki 2D i 3D Wymiana danych – ETHERNET i USB Język sterowania Polski Monitor min 15'' TFT kolorowy Programowanie dialogowe ISO 66025. Cykle wiercenia i frezowania, gwintowanie, rozwiercanie, wytaczanie, układy otworów, frezowanie rowków-płaszczyzn. Definicja płaszczyzny obróbki w dowolną przestrzenną przestrzeń. Automatyczna transformacja obróbki w płaszczyźnie XY w nowo zdefiniowaną płaszczyznę. Interpolacja kołowa w dowolnej płaszczyźnie, interpolacja śrubowa. Magazyn narzędziowy : Liczba narzędzi w magazynie min 18 Typ stożka mocującego DIN69871 SK40 Maksymalna średnica narzędzia /wszystkie narzędzia/ 130 mm Maksymalny ciężar narzędzia 7 Kg Czas wymiany narzędzia /narzędzie-narzędzie/ max 2 s Czas wymiany narzędzia /wiór-wiór/ max 6s (dla narzędzia o mniejszej średnicy niż D80 mm) Dokładność i pozycjonowanie Dokładność pozycjonowania według VDI/DGQ 3441 Pmax = 8 µm Zasilanie elektryczne Maksymalne zapotrzebowanie na moc max 18 kVA Napięcie 400V Częstotliwość 50 Hz Gabaryty obrabiarki i inne dane Min waga netto obrabiarki min 3700 kg Oprogramowanie do ćwiczeń symulacji obróbki oraz programowania - ilość 8 Trenażer - symulator do nauki programowania poza obrabiarką, sterowanie, budowa i funkcje muszą odpowiadać dokładnie sterownikowi w oferowanej obrabiarce – ilość 8 Minimalna powierzchnia szyby w osłonie [do celów dydaktycznych] mm 800x600 Podręczniki: do programowania dialogowego , do programowania DIN/ISO,do cykli pomiarowych kpl. min 5 Min. wielkość okna umożliwiająca wgląd w magazyn narzędzi mm 500x400 Dodatkowe wyposażenie obrabiarki: ręczny panel sterowania , sonda do pomiaru detalu na podczerwień, dotykowa sonda do pomiaru narzędzia, bezpośrednie liniały pomiarowe dla osi X,Y,Z, transporter wiórów Szkolenie personelu i obsługi w zakresie podstawowym w języku polskim Programowanie i obsługa frezarki sterowanej numerycznie , 4 dni dla 3 osób Odbiór geometrii dynamicznej Ballbar test wg ISO 230 – 4 Odbiór dokładności i powtarzalności pozycjonowania wg ISO 230 – 2. Pozostałe wyposażenie : 1. Wibroizolatory do posadowienia obrabiarki. 2. Pistolet do spłukiwania przestrzeni roboczej 4. Lampa sygnalizacyjna 4 - kolorowa 5. Narzędzia skrawające i oprzyrządowanie umiejscowione w szafce zamykanej o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x500x400 mm: Uchwyty zaciskowe SK40 lub BT40 do tulejek ER 32 -3 szt Tuleje zaciskowe do frezów i wierteł od fi 3mm do 20 mm ER32 Komplet frezów VHM i wierteł VHM od fi 3 do 20 mm (fi 5, 6, 8,10,12,14,16mm) Komplet frezów do obróbki zgrubnej od fi 16 do 20mm (fi 8, 10,12,14 mm.) Głowice do frezowania z płytkami fi 40, 63, 80 mm razem z oprawkami. Płytki mocowane w systemie S. Do każdego freza składanego komplet płytek do obróbki stali. 6. Narzędzia pomiarowe umiejscowione w szufladach stołu pomiarowego o wymiarach min wys. x szer. x gł. 1000x800x400 mm z płytą granitową min 400x200x50 mm: Do pomiarów zewnętrznych: suwmiarka dokł. 0,05mm zakres pomiarowy 200 mm , mikrometry o łącznym zakresie pomiarowym 0 -100 mm Podstawa magnetyczna z czujnikiem zegarowym Kątomierz uniwersalny z lupką Głębokościomierz suwmiarkowy z czujnikiem zegarowym, L=200 mm. 10. Gwarancja 18 miesiący, serwis pogwarancyjny , czas reakcji na zgłoszenie usterki 48 godz. 11. Części zamienne dostępne przez okres 6 lat 12. Obrabiarka wykonana zgodnie ze standardowymi wymogami pod względem bhp, certyfikat CE |
| 6 | Pracownia symulacyjna CNC: Pulpit sterowniczy Multilicencja oprogramowanie 3D Oprogramowanie symulacyjne CNC – 15 stanowisk Stanowisko komputerowe Stanowisko do wizualizacji | 7 1 1 16 1 | Pulpity sterownicze dostosowane do współpracy z obrabiarkami EMCO z modułem klawiatury Stanowisko umożliwiające współpracę z komputerem, wyposażone w trenażer i oprogramowanie w systemie Sinumerik 810/840D, oraz możliwość w przyszłości zmiany systemu na inny jedynie przez zmianę oprogramowania i nakładki na trenażery. Oprogramowanie 3-D wspierające naukę na pulpitach Oprogramowanie 3-wymiarowej grafiki do wyżej wymienionych pulpitów toczenie i frezowanie, licencja wielostanowiskowa Oprogramowanie CNC CAD/CAM licencję na 15 stanowisk. Musi posiadać tzw. klucze programowe pozwalające na programowanie dowolnego sterowania dowolnej obrabiarki z zastosowaniem programowania dialogowego (w języku polskim), musi dysponować postprocesorami sterowań obrabiarek CNC posiadanymi przez CEZ i zakupionymi w ramach projektu. Pozostałe parametry wymienione niżej. Oprogramowanie wymagane przez Zamawiającego jest zaawansowanym programem inżynierskim o ogromnych możliwościach. W tej sytuacji wymieniono tylko parametry pozwalające na określenie zakresu w jakim oprogramowanie ma zastosowanie. Oferent musi zapoznać się z możliwościami wskazanych programów i dostarczyć to lub równoważne oprogramowanie ale o możliwościach nie gorszych od wymienionych. Certyfikaty producenta ISO 9001 i CE należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu. Opis oprogramowania symulacyjnego CNC Oprogramowanie powinno pozwalać na przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających, a także umożliwiać zastosowanie w dydaktyce dla technika mechanika, technika mechatronika, montera maszyn i urządzeń. Powinno być powszechnie stosowane w szkołach zawodowych, centrach kształcenia praktycznego lub ustawicznego i uczelniach technicznych. Należy podać wykaz co najmniej 50 placówek tego typu stosujących oferowany system. Oprogramowanie w zamawianym standardzie powinno umożliwiać uczenie się programowania maszyn numerycznych w zakresie toczenia i frezowania w neutralnym środowisku kodów ISO, tworzenie rysunków CAD i przetwarzanie ich na programy maszynowe oraz przetwarzanie programów neutralnych na dowolny, wybrany przez użytkownika typ sterowania obrabiarki, a także programowanie bezpośrednio w kodach konkretnego, wybranego przez użytkownika sterowania obrabiarki. W celu realizacji zadań dydaktycznych system (oprogramowanie) dydaktyczno-przemysłowy musi umożliwiać dostosowane do poziomu kształcenia różnorodne możliwości programowania – edytor NC, programowanie dialogowe, programowanie interaktywne. Możliwości te muszą być sprzężone z wizualizacją 3D przestrzeni zbliżonej do realnej obrabiarki realizującej na bieżąco tworzony program, z wizualizacją przedmiotu obrabianego 3D i procesu obróbki 3D. Jednocześnie musi być zagwarantowane wykrywanie kolizji w przestrzeni obrabiarki i błędów logicznych lub geometrycznych oraz dostęp do funkcji pomocniczych ułatwiających i podnoszących atrakcyjność pracy w systemie. Wszystkie błędy powstające w trakcie tworzenia programu muszą być na bieżąco wykrywane i pokazywane, a system powinien wskazywać sposób eliminacji tych błędów. W aspekcie współczesnych wymagań przemysłowych system musi umożliwiać zastosowanie efektywnych i nowoczesnych cykli obróbkowych. System musi umożliwić naukę wszystkich zagadnień związanych z programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie, które można zrealizować bez zastosowania rzeczywistej maszyny, tak by praktyczna nauka na rzeczywistej obrabiarce mogła ograniczyć się do nauki technologii obróbki i samej obsługi konkretnej maszyny. Oprogramowanie nie powinno dzielić się na wersje: dydaktyczną i przemysłową lecz stanowić jeden system do zastosowań dydaktycznych i przemysłowych. Oprogramowanie powinno być systemem otwartym umożliwiającym rozszerzenie w każdej chwili i dostosowanie do obrabiarek numerycznych wszystkich typów, w tym tych, które użytkownik nabędzie w przyszłości. Powinno umożliwiać użytkownikowi modelowanie własnej obrabiarki (tokarki i frezarki). Powinno narzucać użytkownikowi wszystkie czynności jakie niezbędne są do wykonania na rzeczywistej obrabiarce w warsztacie według zasady: to co jest możliwe na obrabiarce, możliwe jest w oferowanym systemie, to czego nie da się wykonać na maszynie, nie da się wykonać w oferowanym systemie. Powinno umożliwiać użytkownikowi pisanie programów metodą interaktywną pokazującą na bieżąco reakcje maszyny na kolejne bloki programu, a także programowanie dialogowe (gotowe maski z instrukcjami dla danego typu sterowania plus objaśnienia tych instrukcji i możliwość programowania poprzez wpisywanie wyłącznie wartości do odpowiednio uaktywnianych pól parametrów danej instrukcji) oraz programowanie konturu metodą geometryczną (ciągu konturowego). Musi umożliwiać transmisję programów z komputera bezpośrednio na obrabiarkę. Programowanie musi odbywać się tak jak na maszynie poprzez bezpośrednie wpisywanie z klawiatury komputera poszczególnych adresów. Maszyna musi na bieżąco realizować wpisy dokonane przez programującego w przestrzeni trójwymiarowej tak, by mógł on przetestować działanie programu, wyeliminować błędy i kolizje oraz dokonać optymalizacji programu przed jego transmisją na obrabiarkę. Oprogramowanie musi działać na komputerach dostarczonych do pracowni. Oprogramowanie musi być w 100% w języku polskim. Obsługa musi odbywać się z zastosowaniem klasycznej klawiatury komputera i myszki; Oprogramowanie musi mieć możliwość dodatkowego włączenia na ekranie monitora neutralnego pulpitu sterowania obrabiarki, którego obsługa odbywać się powinna z wykorzystaniem myszki. Oprogramowanie musi mieć charakter otwarty, tj. umożliwiać dostosowanie do geometrii dowolnej obrabiarki (modelowanie przestrzeni maszyny na wzór rzeczywistej), umożliwiać wprowadzanie własnych elementów przestrzeni maszyny (narzędzia, uchwyty etc). Oprogramowanie musi umożliwiać użytkownikowi wprowadzanie do systemu własnych narzędzi i uchwytów według katalogów dowolnych producentów narzędzi i uchwytów. Oprogramowanie musi mieć możliwość dopasowania do dowolnego sterowania wybranego przez użytkownika i możliwość tworzenia i odtwarzania programów w tych językach sterowania. Do systemu powinny być dołączone podręczniki towarzyszące dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podać numer dopuszczenia. Samo oprogramowanie powinno mieć wbudowany moduł pomocy umożliwiający bezpośrednie posługiwanie się materiałami pomocniczymi dydaktycznymi w trakcie programowania bez konieczności korzystania ze źródeł zewnętrznych. Oprogramowanie musi umożliwiać pisanie programów w kodach neutralnych ISO oraz bezpośrednio w kodach właściwych dla powszechnie używanych w kraju układów sterowania wiodących producentów, co najmniej czterech. Oprogramowanie musi umożliwiać symulację 3D odwzorowujące nowoczesne obrabiarki i centra obróbkowe z zachowaniem dokładności odwzorowania istotnych elementów przestrzeni maszyny. Musi umożliwiać symulację przestrzeni obrabiarki z uwzględnieniem przedmiotu obrabianego, narzędzi, uchwytu etc z możliwością włączania funkcji przezroczystości maszyny celem precyzyjnego wyodrębnienia elementów: przedmiot obrabiany – narzędzie. Musi umożliwiać zapisywanie wykonanego kształtu w przestrzeni 3D zarówno dla tokarki, jak i dla frezarki. Mierzenie przedmiotu obrabianego w dowolnym momencie obróbki i eksponowanie obrabianego przedmiotu w widokach 3D. System musi posiadać gotowe do użycia biblioteki narzędzi skrawających 3D. System musi umożliwiać pełne wykorzystanie (bez ograniczeń) narzędzi definiowanych lub wprowadzanych przez użytkownika. System powinien umożliwiać przetwarzanie cykli obróbkowych z kodów neutralnych na kody wybranego komercyjnego sterowania, o ile posiada ono takie cykle. System musi posiadać możliwość bezpośredniej transmisji programu zdatnego do wczytania na konkretną obrabiarkę bezpośrednio z komputera. Albo złączem RS232, albo dowolnym innym nośnikiem danych (USB, karty pamięci etc). Dostawca oprogramowania musi dokonać szkolenia personelu w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Co najmniej 3 dni robocze. STANOWISKO KOMPUTEROWE: typ - komputer stacjonarny; typ obudowy komputera – mini tower; procesor - Procesor powinien osiągnąć w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6636 punktów Passmark CPU Mark; pamięć operacyjna – min. 4 GB DDR 3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min. 32 GB, dwa sloty wolne; napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer; dysk twardy - min. 1TB SATA 3; karta graficzna – grafika z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG4, DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader 5.0, posiadająca min. Dual-link DVI with HDCP o max rozdzielczości 2560x1600(cyfrowo) i 2048x1536 (analogowo), pamięć video – min. 1024 MB; karta dźwiękowa – zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition; klawiatura- klawiatura USB w układzie QWERTY; mysz – mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll); porty wejścia/wyjścia – min.: 1 x 15-stykowe D-Sub, 1 x HDMI, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x SPDIF, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy; karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit/s; bezprzewodowa karta sieciowa - IEEE 802.11b/g/n; bluetooth; sloty PCI - 1 x slot PCI-E 16x (standard), 3 x slot PCI-E 1x (standard), 1 x slot mini-PCI; System operacyjny oparty o architekturę 64-bitową, posiadający Centrum kopii zapasowych i przywracania, tryb pracy XP, obsługę szyfrowanego systemu plików, pozwalający na bezproblemowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności oprogramowania opisanego w opisie przedmiotu zamówienia, wyposażenia przewidywanego do zakupu w ramach projektu, bez użycia maszyn wirtualnych i emulatorów. Certyfikaty i standardy - Deklaracja zgodności CE ; Gwarancja – 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). MONITOR: Rodzaj matrycy – TN; przekątna ekranu – 21.5 ″; technologia podświetlenia – LED; maksymalna rozdzielczość – 1920x1080; format obrazu – 16:9; czas reakcji matrycy – max 5 ms; kontrast – 5000000:1; jasność – min. 250 cd/m2; złącza: DVI, D-Sub, HDMI; dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel do podłączenia monitora do jednostki komputerowej- VGA, DVI; certyfikaty i standardy: deklaracja zgodności CE; gwarancja producenta - 24 miesiące, door-to-door. OPROGAMOWANIE BIUROWE: Pakiet biurowy posiadający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do baz danych, program komunikacyjny w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) STOLIK: półka pod klawiaturę z blokadą wysuwu; półka pod monitor regulowana w pionie i w poziomie montowana po prawej lub lewej stronie; blat i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem PCV w tym samym kolorze; blat nakładany na konstrukcję metalową; stelaż metalowy z profili prostokątnych lakierowany proszkowo; możliwość mocowania dodatkowej przystawki pod komputer z prawej lub lewej strony; nadstawka pod monitor, regulowana w pionie i w poziomie. FOTEL OBROTOWY: mechanizm CPT; stałe podłokietniki; fotel powinien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy. PROJEKTOR: technologia obrazu: DLP; rozdzielczość podstawowa: 1080p (1920 x 1080); jasność: min. 2000 ANSI; kontrast: min. 5000:1 proporcja obrazu: 16:9; złącza: S-Video, D-Sub, HDMI, USB typ B, RS232; akcesoria: torba, kabel zasilający, pilot, kabel VGA, Baterie do pilota, gwarancja producenta: 36 miesięcy, door to door; kabel VGA o długości min. 15 m; kabel HDMI o długości min. 10 m; uchwyt sufitowy dedykowany dla tego projektora o długości min. 1 m, regulowany; - certyfikaty i standardy: deklaracja zgodności CE. WIZUALIZER: rozdzielczość: min. 1280 x 720 matryca: 1,5 CMOS; oświetlenie: LED; zoom: 5 x optyczny, 8 x cyfrowy; automatyczny focus; częstotliwość odświeżania: 24 fps; wbudowana pamięć: min. 80 obrazów; wejścia: D-Sub, Composite, S-Video, DVI, USB; wyjścia: D-Sub; pilot zdalnego sterowania; gwarancja 36 miesięcy EKRAN ELEKTRYCZNY: rozmiar: min. 200 x 150 cm; powierzchnia: MATT WHITE; czarne obramowanie o szerokości 3 cm; stalowa obudowa, lakierowana proszkowo, koloru białego; sterownik z odbiornikiem radiowym; pilot zdalnego sterowania gwarancja 2 lata |
| Część III - dostawa wyposażenia do laboratorium technik spawalniczych |
| 1 | Półautomat MIG/MAG | 3 | Kompaktowa budowa, zaopatrzony w kółka transportowe i półkę na butlę z gazem, wieloskokowa nastawa napięcia, synergiczna regulacja parametrów spawania, elektroniczny system podawania drutu, każde urządzenie zaopatrzone we wtykę zasilającą i przewód wraz z uchwytem spawalniczym oraz zawór redukcyjny CO2 /Argon. Cechy urządzenia: prąd spawania I 2 30-350 A (lub większy), regulacja prądu ciągła, cykl pracy 40% min. 350 A, cykl pracy 60% min. 280 A. Średnica drutu stalowego (mm) Ø 0,6-1,6, podajnik drutu 4-rolkowy. Gwarancja 24 m-cy. |
| 2 | Półautomat MIG/MAG z chłodnicą | 2 | Kompaktowa budowa, zaopatrzony w kółka transportowe i półkę na butlę z gazem, wieloskokowa nastawa napięcia, możliwość współpracy z chłodnicą, chłodzenie uchwytu cieczą, synergiczna regulacja parametrów spawania, elektroniczny system podawania drutu, każde urządzenie zaopatrzone w uchwyt chłodzony cieczą, wtykę zasilającą i przewód wraz z uchwytem spawalniczym oraz zawór redukcyjny CO2 /Argon. Musi zawierać chłodnicę. Chłodnica do półautomatu: musi umożliwiać współpracę z urządzeniami do spawania elektrodą nietopliwą (TIG) i półautomatami spawalniczymi wymienionymi w specyfikacji, urządzenia muszą być wyposażone we wtykę zasilającą i przewody podłączeniowe do w/w urządzeń i ciecz chłodniczą Cechy urządzenia: Prąd spawania I 2 30-420 A lub większy, napięcie spawania U 2 15-30 V zakres może być większy, cykl pracy 40% min 420 A, cykl pracy 60% min 340 A, średnica drutu stalowego (mm) Ø 0,6-1,6, podajnik drutu 4-rolkowy. Gwarancja 24 m-cy. |
| 3 | Spawarka TIG AC/DC | 7 | Spawanie elektrodą nietopliwą metodą TIG prądem stałym i zmiennym TIG z pulsem z zajarzeniem łuku TIG HF lub TIG LIFT, możliwość współpracy z chłodnicą, chłodzenie uchwytu gazem osłonowym lub cieczą, technika inwertorowa, każde urządzenie zaopatrzone we wtykę zasilającą i przewód wraz z uchwytem spawalniczym oraz zawór redukcyjny CO2 /Argon. Cechy urządzenia: prąd spawania min-max 3-270 A , napięcie biegu jałowego 10-60 V , regulacja spawania w sposób ciągły. Zakresy prądu i napięcia mogą być większe. Gwarancja 24 m-cy. Szkolenie pracowników z obsługi. |
| 4 | Przecinarka plazmowa | 1 | Urządzenie musi posiadać płynną regulację prądu cięcia, system szybkiego mocowania palnika, zaopatrzone we wtykę zasilającą i przewód wraz z palnikiem, wózek 4-kołowy z półką na butle oraz zestaw części szybkozużywających się. Cechy urządzenia: 3 lata gwarancji na źródło, 1 rok na palnik; inwertory z płynną regulacją prądu ; zajarzenie bezstykowe bez HF – bezpieczne dla komputerów i CNC; skupiony łuk plazmowy; system chłodzenia przepływowego; ten sam producent urządzenia i uchwytu palnika. Grubość cięcia: dokładna min 25 mm, maksymalna min 32 mm, przebijanie otworów min 20 mm; Prąd cięcia 20-60 A lub większy zakres; napięcie zasilania 400 V; przewód zasilający ; cykl pracy: 40%/ min 60A, 100 %/ min 30A; Uchwyt plazmowy, długość uchwytu – ręczny min 6 m, ciśnienie gazu min 4,8 bar, łuk pilotujący starter, sterowanie – przycisk lub zdalne sterowanie. Szkolenie pracowników z obsługi. |
| 5 | Stanowiska spawalnicze (stoły, kurtyny, wentylacja) | 1 | Stoły spawalnicze: (12 sztuk) przeznaczone do spawania niewielkich elementów, konstrukcja musi umożliwiać spawanie z przetopem, wymiar min 120x70 cm. Stół do cięcia metodą plazmową: (1 sztuka) stół musi być zaopatrzony w odciąg dolny. System osłon stanowisk spawalniczych (parawany wg projektu przebudowy CEZ -dołączony rysunek). Układ wentylacji: Kompletny system odsysająco-filtrujący dla 7 stanowisk spawalniczych i 1 stanowiska do cięcia plazmowego, z orurowaniem, elastycznymi ramionami i hakami mocującymi, w pomieszczeniu spawalni nr 23 oraz kompletny system odsysająco-filtrujący dla 5 stanowisk spawalniczych wyposażony jw. do pomieszczenia spawalni nr 24. Parametry systemu: - moc silnika dla dwóch ramion (dwa stanowiska): max 1,4kW - ssawa stalowa z przepustnicą - przewód elastyczny nasunięty na konstrukcję nośną ramienia wyposażoną w system sprężyn utrzymujących ramię w zadanej pozycji - średnica ramienia min 150 mm - w komplecie z ramieniem wspornik do montażu na ścianie - wydatek na 1 ramię min. 1000 m3/h - system oczyszczania wkładu filtrującego sprężonym powietrzem . Gwarancja na system wentylacyjny min. 12 m-cy. |
| 6 | Osprzęt spawalniczy | 1 | Elektryczny podgrzewacz do gazu, końcówka stykowa prądowa, dysza gazowa, fartuch spawalniczy (12 sztuk), nagolennik z nastopkiem dla spawacza (12 sztuk), przyłbica spawalnicza automatyczna (12 sztuk), rękawice ochronne spawalnicze (12 sztuk), szczotka druciana (12 sztuk), tarcza spawalnicza (12 sztuk), okulary ochronne (12 sztuk), szczypce spawalnicze (12 sztuk), sprawdzian spawalniczy do spoin (2 sztuki). |
| 7 | Zgrzewarka | 2 | Sterowane mikroprocesorem urządzenie do wyciągania, zgrzewania jedno i dwustronnego, łatania i rozgrzewania blach. Wszystkie ustawienia zgrzewarki dostępne są z panelu sterowania. Po wyborze rodzaju narzędzia i grubość blach, urządzenie samo dopasuje prąd zgrzewania i optymalne cykle pracy. Możliwość ręcznego ustawienia czasu i grubości zgrzewanych blach. DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: 400 V; 50Hz, Moc maksymalna: ok. 10 kW, Moc znamionowa: ok. 3 kW 50%, maksymalny prąd zgrzewania : min 2500 A, jałowe napięcie wtórne: ok. 5,4 V, Cykl pracy: min 3 %, Maksymalna grubość blach przy zgrzewaniu jednostronnym: 1 + 1 mm , maksymalna grubość blach przy zgrzewaniu dwustronnym: 1,5 + 1,5 mm, waga: max 35 kg Gwarancja 12 m-cy. |
| 8 | Przecinarka ściernicowa | 1 | Bezkluczykowy montaż tarczy, elektroniczny układ ograniczenia prądu rozruchu, bezkluczykowe ustawianie położenia ukosowego, pozioma rękojeść, stalowa podstawa o dużej powierzchni, blokada wrzeciona, ustawiana osłona pozwalajaca na ustawienie kierunku strumienia iskier, prędkość bez obciążenia min 4000 obr/min, średnica tarczy min 355 x 2,5 mm. Gwarancja 12 m-cy. |
| 9 | Przecinarka taśmowa NC | 1 | Maszyna powinna pracować w cyklu : przesunięcie materiału do taśmy, zamocowanie materiału w imadle hydraulicznym, opuszczenie ramienia do cięcia hydraulicznie. W panelu sterowniczym programować powinno się: Ilość sztuk, ich wymiar, prędkość taśmy. Maszyna powinna posiadać regulację siły nacisku imadła podającego i mocującego. Powinna posiadać możliwość cięcia detali w pakietach. Urządzenie powinno posiadać Certyfikat CE. Dane techniczne: moc silnika max 3 kW, przesuw taśmy 15 -90 m/min zakres może być większy, napięcie zasilania 400V, maksymalna średnica ciętego materiału min. 250 mm, programowanie w języku polskim , dokładność podawania materiału +/- 0,2 mm, możliwość pracy manualnej , ilość operacji wpisanych do programu min 25. Wyposażenie dodatkowe: tensometr, podajnik rolkowy ok. 1,5 m, wózek podnośnikowy ręczny – udźwig min 750 kg, wyposażony w wysuwny maszt, blokowanie jazdy przez hamulec, taśma do stali, taśma do cięcia aluminium,. taśma do stali nierdzewnej. Gwarancja 12 m-cy, serwis pogwarancyjny (reakcja na zgłoszenie 48 godz.) Szkolenie obsługi : 2 osoby przez okres min. 8 godz. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. |
| 10 | Stanowisko do hartowania i odpuszczania | 1 | Piec dwusystemowy przeznaczony do obróbek cieplnych w pełnym zakresie od 100°C do 1200°C. Główne cechy urządzenia: solidna konstrukcja z profili stalowych licowanych blachą, zabezpieczenie przed przegrzaniem, lekka izolacja z włókna ceramicznego, szybkie nagrzewanie oraz energooszczędność dzięki małej akumulacji cieplnej wyłożenia, trzon wymurowany cegłami izolacyjnymi, spirale grzejne umieszczone na bokach i w trzonie, płyta denna wykonana z węglika krzemu (SiC), bramowanie okna wsadowego wykonane z blachy nierdzewnej, mikroprocesorowy regulator temperatury z Fuzzy Logic PID, cechowana termopara typu "K" lub "S", zasilanie elementów grzejnych poprzez przekaźniki półprzewodnikowe SSR, komplet zabezpieczeń elektrycznych, kabel zasilający zakończony wtyczką pięciobolcową, kompletna dokumentacja DTR, urządzenie powinno posiadać Certyfikat CE, gwarancja 12 miesięcy, szkolenie z obsługi. |
| Część IV - dostawa wyposażenia do laboratorium komputerowego projektowania i programowania maszyn i urządzeń |
| 1 | Stanowisko komputerowe | 31 | STANOWISKO KOMPUTEROWE: typ - komputer stacjonarny; typ obudowy komputera – mini tower; procesor - Procesor powinien osiągnąć w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6636 punktów Passmark CPU Mark; pamięć operacyjna – min. 4 GB DDR 3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min. 32 GB, dwa sloty wolne; napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer; dysk twardy - min. 1TB SATA 3; karta graficzna – grafika z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG4, DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader 5.0, posiadająca min. Dual-link DVI with HDCP o max rozdzielczości 2560x1600(cyfrowo) i 2048x1536 (analogowo), pamięć video – min. 1024 MB; karta dźwiękowa – zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition; klawiatura- klawiatura USB w układzie QWERTY; mysz – mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll); porty wejścia/wyjścia – min.: 1 x 15-stykowe D-Sub, 1 x HDMI, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x SPDIF, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy; karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit/s; bezprzewodowa karta sieciowa - IEEE 802.11b/g/n; bluetooth; sloty PCI - 1 x slot PCI-E 16x (standard), 3 x slot PCI-E 1x (standard), 1 x slot mini-PCI; System operacyjny oparty o architekturę 64-bitową, posiadający Centrum kopii zapasowych i przywracania, tryb pracy XP, obsługę szyfrowanego systemu plików, pozwalający na bezproblemowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności oprogramowania opisanego w opisie przedmiotu zamówienia, wyposażenia przewidywanego do zakupu w ramach projektu, bez użycia maszyn wirtualnych i emulatorów. Certyfikaty i standardy - Deklaracja zgodności CE ; Gwarancja – 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). MONITOR: Rodzaj matrycy – TN; przekątna ekranu – 21.5 ″; technologia podświetlenia – LED; maksymalna rozdzielczość – 1920x1080; format obrazu – 16:9; czas reakcji matrycy – max 5 ms; kontrast – 5000000:1; jasność – min. 250 cd/m2; złącza: DVI, D-Sub, HDMI; dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel do podłączenia monitora do jednostki komputerowej- VGA, DVI; certyfikaty i standardy: deklaracja zgodności CE; gwarancja producenta - 24 miesiące, door-to-door. OPROGAMOWANIE BIUROWE: Pakiet biurowy posiadający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do baz danych, program komunikacyjny w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) STOLIK: półka pod klawiaturę z blokadą wysuwu; półka pod monitor regulowana w pionie i w poziomie montowana po prawej lub lewej stronie; blat i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wykończone obrzeżem PCV w tym samym kolorze; blat nakładany na konstrukcję metalową; stelaż metalowy z profili prostokątnych lakierowany proszkowo; możliwość mocowania dodatkowej przystawki pod komputer z prawej lub lewej strony; nadstawka pod monitor, regulowana w pionie i w poziomie. FOTEL OBROTOWY: mechanizm CPT; stałe podłokietniki; fotel powinien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy. |
| 2 | Oprogramowanie CAM | 1 | Program w wersji edukacyjnej na min 15 stanowisk. Musi zapewnić: Rysowanie i modelowanie brył. Import i eksport rysunków technicznych oraz brył CAD z plików w formatach używanych w innych programach CAD, w tym AutoCAD, który posiada zamawiający. Automatyczne wyszukiwanie i zaznaczanie geometrii do obróbki skrawaniem i cięcia elektroerozyjnego drutem. Określenie narzędzi i parametrów obróbki. Sprawdzenie poprawności technologii poprzez symulację obróbki tokarskiej i frezarskiej. Generowanie kodu na obrabiarki przy użyciu dostarczonych postprocesorów na maszyny (co najmniej dwóch wiodących producentów). Tworzenie Raportów. Adaptacyjna obróbka brył i modelowanie dowolnej części kształtu dzięki: systemom modelowania, siatki 2D/3D Zautomatyzowane rozpoznawanie funkcji. Szybka obróbka i optymalizacja kodu NC. Symulacja brył i weryfikacja kodu NC: dynamiczna symulacja całego środowiska: narzędzi, osprzętu, obrabianego materiału, oraz elementu oraz kontrola obróbki w porównaniu z projektem. Uniwersalny postprocesor w komplecie z biblioteką postprocesorów. Dynamiczna grafika. Rysowanie, wymiarowanie i adnotacje. Integracja z pakietem biurowym posiadanym przez Zamawiającego dla dokumentacji warsztatowej. Edytor tekstowy kodu NC oraz program komunikacyjny DNC RS232. Personalizowany interfejs użytkownika w języku polskim, paski narzędzi i menu. Pomoc kontekstowa on-line oparta na HTML. Swobodne Licencje Sieciowe. Odczytywanie danych z formatów generowanych przez programy posiadane przez Zamawiającego: AutoCAD (DWG), CSV, DXF™, Autodesk Inventor®, Solid Edge®, TXT. |
| 3 | Oprogramowanie do projektowania 2D i 3D | 1 | Oprogramowanie zawierające: liczbę licencji: 31; licencję stanowiskową – SLM; Pakiet musi zawierać następujące oprogramowanie do projektowania 2D i 3D: umożliwiające wykonywanie grafiki inżynierskiej 2,5D metodą modelowania opartego na cechach konstrukcyjnych (modelowanie wspomagane elementami). Program CAD umożliwiający modelowanie wspomagane cechami konstrukcyjnymi wykorzystuje zarówno modele przestrzenne typu CSG, jak i B-rep, oba zapisane w formie parametrycznej. Modelowanie przez: bezpośrednie działanie w modelerze, zmianę wartości parametrów lub edytowanie biblioteki cech konstrukcyjnych. oferujące uniwersalny zestaw narzędzi do trójwymiarowego projektowania elementów mechanicznych, tworzenia rysunków CAD, prezentacji projektowych, symulacji produktów, projektowania systemów trasowanych, przebiegów kabli i wiązek oraz form wtryskowych. Cyfrowe prototypowanie pozwalające tworzyć dokładny trójwymiarowy model pomocny w projektowaniu, wizualizacji i przeprowadzaniu symulacji produktów przed ich wytworzeniem. Umożliwiające: cyfrowe prototypowanie, projektowanie elementów mechanicznych 3D wizualizacje, posiadające zintegrowane narzędzia symulacji. oferujące wydajne oraz zintegrowane narzędzia do modelowania, animacji i renderowania 3D, posiadające zestawy narzędzi dla twórców gier i artystów zajmujących się efektami wizualnymi, twórców ruchomej grafiki. Program musi posiadać system wtyczek, za pomocą których możliwe jest rozszerzenie możliwości programu, np. dopasowanie interfejsu do potrzeb użytkownika. Program musi mieś możliwość korzystania z wielu silników renderujących. |
| 4 | Drukarka sieciowa A4 laserowa | 1 | rodzaj / format: laserowa kolorowa / A4; rozdzielczość druku – min. 9600 x 600 dpi; automatyczny druk dwustronny; wbudowany serwer druku; interfejs: min.USB 2.0; komplet tonerów: B,C,M,Y; dołączane akcesoria: kabel zasilający, kabel do drukarki USB 2.0, sterowniki, podręcznik użytkownika lub literatura dotycząca tego produktu (w j. polskim); Gwarancja 12 m-cy. |
| 5 | Drukarka A3 | 1 | rodzaj / format: atramentowa kolorowa / A3; rozdzielczość druku – czerń: min. 1200 x 1200 dpi ; rozdzielczość druku – kolor: min. 4800 x 1200 dpi; automatyczny druk dwustronny; wbudowany serwer druku; interfejs: min.USB 2.0; pojemność pojemnika na papier – min. 250 szt.; wkłady drukujące; dołączane akcesoria: kabel zasilający, kabel do drukarki USB 2.0, sterowniki, podręcznik użytkownika lub literatura dotycząca tego produktu (w j. polskim); Gwarancja 12 m-cy |
| 6 | Stanowisko do wizualizacji | 1 | PROJEKTOR: technologia obrazu: DLP; rozdzielczość podstawowa: 1080p (1920 x 1080); jasność: min. 2000 ANSI; kontrast: min. 5000:1 proporcja obrazu: 16:9; złącza: S-Video, D-Sub, HDMI, USB typ B, RS232; akcesoria: torba, kabel zasilający, pilot, kabel VGA, Baterie do pilota, gwarancja producenta: 36 miesięcy, door to door; kabel VGA o długości min. 15 m; kabel HDMI o długości min. 10 m; uchwyt sufitowy dedykowany dla tego projektora o długości min. 1 m, regulowany; - certyfikaty i standardy: deklaracja zgodności CE. WIZUALIZER: rozdzielczość: min. 1280 x 720 matryca: 1,5 CMOS; oświetlenie: LED; zoom: 5 x optyczny, 8 x cyfrowy; automatyczny focus; częstotliwość odświeżania: 24 fps; wbudowana pamięć: min. 80 obrazów; wejścia: D-Sub, Composite, S-Video, DVI, USB; wyjścia: D-Sub; pilot zdalnego sterowania; gwarancja 36 m-cy. EKRAN ELEKTRYCZNY: rozmiar: min. 200 x 150 cm; powierzchnia: MATT WHITE; czarne obramowanie o szerokości 3 cm; stalowa obudowa, lakierowana proszkowo, koloru białego; sterownik z odbiornikiem radiowym; pilot zdalnego sterowania gwarancja 24 m-ce |
| 7 | Serwer pracowni | 1 | SERWER Z OS: typ - serwer; typ obudowy komputera – tower; procesor - Procesor powinien osiągnąć w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4686 punktów Passmark CPU Mark; pamięć operacyjna – min. 4 GB DDR 3, częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz; napęd optyczny: DVD±RW; ilość zainstalowanych dysków: 3 szt; pojemność zainstalowanego dysku: 146 GB; karta graficzna – pamięć video – min. 8 MB; klawiatura- klawiatura USB w układzie QWERTY; mysz – mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll); karta sieciowa - 2 x 10/100/1000 Mbit/s sloty - 1 x slot PCI-E 8x v.2.0, 1 x PCI-E 4x, 3 x PCI-E 4x v.2.0; interfejsy - 8 x USB 2.0; ilość zasilaczy – 2 szt.; System operacyjny serwerowy z obsługą min 100 użytkowników, pozwalający na obsługę directory, bezproblemowe działanie programów posiadanych przez zamawiającego; certyfikaty i standardy - Deklaracja zgodności CE; ERWER Z OS: B 2.0, sterowniki, gwarancja – 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) . MONITOR: rodzaj matrycy – TN; przekątna ekranu – 21.5 ″; technologia podświetlenia - LED rozdzielczość – min. 1366x768; format obrazu – 16:9; czas reakcji matrycy – max 5 ms; kontrast – 5000000:1; jasność – min. 250 cd/m2 złącza: D-Sub; dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel do podłączenia monitora do jednostki komputerowej- VGA; certyfikaty i standardy: deklaracja zgodności CE; gwarancja producenta - 24 miesiące, door-to-door. ZASILACZ AWARYJNY: napięcie znamionowe wejścia: ~230V ± 10%; częstotliwość wejściowa: 50Hz ± 5%; wartość napięcia wyjściowego: ~230V ± 10%; częstotliwość wyjściowa zasilacza: 50Hz ± 1%; kształt przebiegu: sinusoida; typ akumulatora: szczelny kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy; rodzaj akumulatora: 12V 7Ah x 2; ochrona elektryczna: zabezpieczenie przed udarem prądowym, zabezpieczenie przed przeciążeniem, filtracja napięcia; gniazda wtykowe: 6 gniazd wyjściowych; gwarancja producenta: 36 miesięcy. SYSTEM PAMIĘCI MASOWEJ: procesor: min. Marvell 1.2 GHz pamięć: min. 512 MB; dysk: min. 2 TB 3,5″; złącza: USB, e-SATA; sieć: 1 x Gigabit LAN; protokoły sieciowe: CIFS / SMB, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH; bezpieczeństwo sieciowe: filtr IP, FPT over SSL, tryb pasywny, szyfrowana replikacja; zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową; logi systemowe: użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia do plików, DHCP; ilość użytkowników: max. 2048 język interfejsu: polski gwarancja 24 miesiące. |
| Część V - dostawa wyposażenia do laboratorium badań technicznych i nieniszczących |
| 1 | Stanowiska pomiarowe z mikroskopem metalograficznym | 1 | Mikroskop metalograficzny Cechy: przystosowany do pracy w jasnym polu, kamera cyfrowa – min 5 mln pikseli, program do analizy obrazu i pomiarów wielkości ziarna według norm ISO, możliwość rozbudowy o polaryzację. Dane techniczne: wbudowany transformator o mocy ok. 30W. Wbudowany układ do podłączenia kamery lub aparatu. Stabilny statyw odporny na drgania. Okulary o powiększeniu 10x. Obiektywy : 5x, 10x, 20x, 50x, 100x. Pole widzenia min. 22mm. Regulacja dioptryjna +/- 5 dioptrii. Rozdzielczość matrycy kamery 5 mln pikseli. Współpraca z komputerem po złączu USB lub innym. Oprogramowanie: ręczne i automatyczne pomiary wielkości stereologicznych. Możliwości określania udziałów procentowych faz. Wbudowana baza danych i składanie dużych zdjęć. Ocena wielkości ziarna w stalach i aluminium. Zgodność z normami ASTM, ISO. Stanowiska komputerowe – 3 szt, pracujące w sieci. Gwarancja 24 m-ce, uruchomienie i szkolenie w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, serwis pogwarancyjny. |
| 2 | Defektoskop ultradźwiękowy | 1 | Cechy charakterystyczne: zautomatyzowana podstawa czasu, ocena wielkości wady według DGS-OWR-AVG lub DAC, katalog głowic ultradźwiękowych, katalog badanych materiałów, archiwizowanie wyników badań, kalibrowanie głowic, skaner i mapa wykrytych wad, badanie spoin cienkich 2-8 mm, badanie cienkich spoin ze stali austenitycznej, badanie spoin pachwinowych, badanie według dowolnych specjalistycznych procedur, wyznaczanie mapy wad (sonogramy). Wyposażenie dodatkowe: Zestaw głowic i wzorców. Deklarację zgodności parametrów z Normą PN-EN 12688-1. Gwarancja 24 m-cy, serwis pogwarancyjny. Szkolenie w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. |
| 3 | Zestaw do przygotowywania próbek | 1 | a. Przecinarka metalograficzna Prędkość cięcia min 3500 obr/min, Możliwość mocowania próbek w poziomie i w pionie - 2 uchwyty, łatwy dostęp do próbek - wysoko podnoszona osłona, Wybór wielkości tarczy o średnicach 250 i 300 mm, Zasilanie prądem zmiennym jednofazowym 230V. Oświetlenie. Regulowane dysze chłodzące. Zgodność z normami ECC. Powierzchnia ciecia dla tarcz o średnicach 250mm (300mm): - przekrój walcowy do 75mm (95mm) - przekrój kwadratowy do 65x65mm (85x85) - przekrój prostokątny: 95x50 mm lub 120x25 mm (120x60 lub 150x25 mm) Chłodzenie w obiegu zamkniętym - Zbiornik na chłodziwo ok. 20l oraz pompa. Tarcze tnące 250mm. Wymiary 250x1,6x32. Zapas tarcz niezbędny do uruchomienia i testowania przecinarki. b. Praska do inkludowania Mocowanie ciśnieniowe. Sterowanie automatyczne . System chłodzenia wodą. Regulacja temperatury w zakresie 120-200 stopni. Regulacja czasu grzania. Regulacja czasu chłodzenia. Regulacja ciśnienia. Ustawienia na ekranie dotykowym. Ok. 18 wstępnych ustawień. Możliwość zapamiętania do 40 procesów. Łatwa wymiana na inną średnicę inkludowania. Średnica inkludowania, min 50mm. Zabudowany czujnik zamknięcia pokrywy. Moc ok. 2 kW, mocowanie o średnicy 25,4 mm (lub do wyboru inne z zakresu: 30mm; 31,7mm, 38,1 mm; 40mm) c. Polerka silnik trójfazowy z inwerterem, średnica dysku ok. 200 mm, dwa kierunki obrotów, moc max 0,2 kW. Do zestawu należy dołączyć zestaw materiałów eksploatacyjnych (żywica, tarcze, proszek do polerki w ilościach umożliwiających uruchomienie i sprawdzenie w celu dokonania odbioru). Gwarancja 24 miesiące. |
| 4 | Zestaw do badań penetracyjnych | 1 | W skład zestawu wchodzi (zgodnie z normą): lampa ultrafioletowa, światłomierz zespolony światła widzianego i ultrafioletowego, zestaw preparatów chemicznych do badań. Gwarancja 12 m-cy. |
| 5 | Defektoskop MT | 1 | W skład zespołu wchodzi: Jarzmo elektryczne o mocy do 4 kVA Zestaw proszków w zawiesinie do badań oraz inne odczynniki (odtłuszczanie, zmywanie). Gwarancja 12 m-cy. |
| 6 | Twardościomierz typu Brinell | 1 | Twardościomierz do pomiaru twardości metodą Brinella. Obciążenia 62.5, 100, 187.5, 250; 500, 1000, 1500, 3000 kg. Rozdzielczość twardości 0.1 gdy HB<100 HB, maksymalna wysokość, głębokość próbki 240 mm, wgłębniki z kulką o średnicy 2.5, 5, 10 mm. Twardościomierz powinien by wyposażony: w mikroskop zewnętrzny, pomiarowy z analogową skalą o powiększeniu min 20x, wgłębniki kulkowe: o 2.5mm, o 5mm i o 10mm, podstawy : podstawa typu V, mała i duża płaska podstawa, stolik pomiarowy , wzorce: 150-250 HBW 10/3000, 75-125 HBW 10/1000, 150-250 HBW 2.5/187.5, certyfikat, instrukcja obsługi w języku polskim, dodatkowe kulki dla wgłębników, system skanujący Brinell z komputerem przenośnym. System skanujący Brinell do automatycznych pomiarów i określania wartości twardości w skali Brinell: rozwiązanie pozwalające na szybkie i proste pomiary twardości Brinell (dla kulek o średnicy 1, 2, 2.5, 5, 10mm i obciążeń od 1 do 3000kg), ustawienie sondy systemu skanującego na odcisku wykonanym na płaskiej lub zakrzywionej powierzchni, obraz przeniesiony do komputera przenośnego typu laptop w celu określenia twardości i średnicy odcisku, dokładność zmierzonej średnicy: min 0.001 µm, automatyczne zachowywanie obrazów i plików, zapamiętywanie kodu operatora, daty, godziny, parametrów twardości, wyników wartości, możliwość przetransportowania wyników pomiarów do programu Excel. Do twardościomierza powinna być dołączona kompletna baza metali w wersji elektronicznej. Gwarancja 24 m-ce, szkolenie obsługi. |
| 7 | Twardościomierz typu Rockwell | 1 | Twardościomierz do pomiaru twardości metodą Rockwella, z bezpośrednim odczytem danych pomiarowych na wyświetlaczu. Obciążenie wstępne 10 kg, Obciążenia pomiarowe 60, 100, 150 kg, rozdzielczość 0.1 jednostki Rockwella, protokół pomiarowy ISO/ ASTM / JIS, dokładność zgodna z EN-ISO 6508, ASTM E-18, skale Rockwella A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, P, R, V. Gwarancja 24 m-ce. |
| 8 | Twardościomierz typu Vickers | 1 | Obciążenia Od 0.01 – 1 (HV) kgf,. Rozdzielczość 0.1 HV, HK. Dokładność < +/-1% dla obciążenia od 100gr do 2kg. Powinien posiada funkcje: wyświetlać długość przekątnych, wartość twardości, wartość twardości konwertowanej skali, wartość siły. Przeprowadzac konwersję do skal: Rockwell, Brinell, Leeb i wytrzymałości na rozciąganie. Zgodność z normami: EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08. Statystyki: wynik pomiaru, max, min, średnia, zakres, odchylenie standardowe, wszystko w czasie rzeczywistym pomiaru. Wyprowadzanie danych : dwukierunkowy RS232. Gwarancja 24 m-ce. |
| Część VI - dostawa wyposażenia do laboratorium silników i układów sterowania |
| 1 | Stanowisko do badania układów sterowania hydraulicznego | 1 | Część sprzętową stanowiska tworzą różnorodne, elastyczne zestawy elementów przemysłowych do szybkiego i wygodnego montażu i demontażu najróżniejszych układów hydrauliki i elektrohydrauliki. Elementy te mogą być w prosty sposób montowane na przeznaczonych do tego celu płytach profilowych. Stanowisko musi zawierać: zestaw elementów hydrauliki ( zawór przelewowy , regulator natężenia przepływu 2 drogowy, zawór dławiąco-zwrotny, zawór zwrotny, sterowany zawór zwrotny, rozdzielacz 4/2 sterowany ręcznie, rozdzielacz 4/3 sterowany ręcznie, siłownik dwustronnego działania, obciążenie siłownika, silnik hydrauliczny, czwórniki z manometrem - 2szt., manometry 0-100bar - 3 szt., przepływomierz ) i zestaw elementów elektrohydrauliki (zawór przelewowy, regulator natężenia przepływu 2 drogowy, zawór dławiąco-zwrotny, zawór zwrotny, rozdzielacz 4/2 sterowany elektrycznie monostabilny i bistabilny, rozdzielacz 4/3 sterowany elektrycznie, siłownik dwustronnego działania, obciążenie siłownika, czwórniki z manometrem - 2szt., manometry 0-100bar - 2 szt., przełącznik ciśnieniowy, zestaw przekaźników, wyłączniki krańcowe lewy i prawy, zestaw przycisków) agregat hydrauliczny 230V, wyd. min 2,2l/min, pMAX min 60bar, przewody hydrauliczne i elektryczne, zasilacz 24V DC , pomoce dydaktyczne (symbole magnetyczne, itp.), program pozwalający projektować układy oraz instalacje wykonawcze hydrauliczne wraz z układami sterowania np. elektrycznego. Bogata biblioteka symboli elementów hydrau-licznych oraz układów elektrycznych wzbogacona o moduły reprezentujące sterowniki programowalne umożliwia zaprojektowanie oraz stworzenie dokumentacji dowolnego układu instalacji płynowej. Stosowane symbole mają odzwierciedlenie w symbolice zawartej w odpowiednich normach hydraulicznych i elektrycznych. -licencja na 1 stanowisko, akcesoria do stanowiska hydrauliki i elektrohydrauliki (olej, złącza, trójniki, itp.), stół laboratoryjny jezdny (na kółkach) dwustronny typu (orientacyjne wymiary 1700/780/760mm) z płyta montażową o wymiarach min 1100 x700mm, panelem do zainstalowania zespołów. Oprogramowanie powinno umożliwiać projektowanie układów wykonawczych i sterowania, symulację ich działania oraz w przypadku elektrohydrauliki dołączanie, poprzez specjalizowany sprzęg (interfejs), do rzeczywistych elementów układów automatyki lub do urządzeń sterujących. Gwarancja 24 m-ce, szkolenie z obsługi. |
| 2 | Stanowisko do badania silników | 1 | Stanowisko musi posiadać możliwość elastycznego i wygodnego w zadawaniu obciążenia (hamowania) oraz napędzania silników. Powinna być możliwość przeanalizowania praktycznie wszystkich rodzajów napędów elektrycznych, które funkcjonują aktualnie w przemyśle oraz w domu. Oprogramowanie dydaktyczne powinno zapewniać: automatyczne nagrywanie charakterystyk maszyny, parametryzację obciążenie statycznego jak i symulację modeli obciążenia dla badania napędów w rzeczywistych warunkach. Zawartość szkolenia : napędy DC; napędy AC; napędy trójfazowe; maszyny o specjalnym przeznaczeniu; uruchamianie napędów stycznikami; przemienniki częstotliwości. Wyposażenie dodatkowe: zasilacz trójfazowy, zasilacz 24 V, silniki elektryczne: trójfazowy i prądu stałego z zasilaczem. Gwarancja 24 m-ce, szkolenie z obsługi |
| 3 | Robot edukacyjny | 1 | W skład zestawu wchodzą: • Robot edukacyjny: - 5 stopni swobody, - pierścieniowa przestrzeń ruchu, - aluminiowa konstrukcja zapewniająca dużą wytrzymałość i sztywność, -wymienny chwytak pneumatyczny (możliwe zamontowanie chwytaka podciśnieniowego), - napęd osi realizowany za pomocą serwomechanizmów. • Kontroler robota: - obsługa do ośmiu serw, w tym dwóch par napędzanych przeciwbieżnie tę samą oś, -min 4 wejścia i 4 wyjścia binarne, 4 wejścia analogowe (port komunikacyjny RS232) umożliwiające komunikację z dodatkowymi urządzeniami (czujnikami, napędami, sterownikami PLC, stołami obrotowymi, podajnikami liniowymi, modułami magazynowym, transportowym, manipulacyjnym). •Oprogramowanie symulacyjno-programujące (do robota jak wyżej): -w pełni konfigurowalne modele robotów: modyfikacja wymiarów członów, odsadzeń, liczby i rodzaju par kinematycznych, prędkości i zakresów ruchu członów, -możliwość sterowania rzeczywistym robotem, -zintegrowane środowisko symulacyjne, -bezpośrednie sterowanie osiami, ruch w przestrzeni XYZ oraz po zadanej trajektorii, -obsługa języka programowania robotów zgodnego z najpopularniejszymi językami programowania robotów przemysłowych, -wyznaczanie struktury kinematycznej robota, przestrzeni roboczej oraz prostego i odwrotnego zadania kinematyki, -obsługa dodatkowych sygnałów wejścia/wyjścia, -symulacja dodatkowych urządzeń tj. czujniki, podajniki. Paleta na detale, komplet detali, zasilacz. Gwarancja 24 m-ce, szkolenie z obsługi. |
| 4 | Modele przemysłowych linii produkcyjnych | 1 | Zestaw powinien zawierać: -moduł magazynowy wyposażony w magazyn grawitacyjny do przechowywania i separowania detali, w napędy elektropneumatyczne i wybrany układ sterowania (umożliwiający wyjaśnienie zagadnień dotyczących podstaw pneumatyki, siłowników jednostronnego i dwustronnego działania, elektrozaworów pneumatycznych, układów sensoryki, instalacji pneumatycznych, instalacji elektrycznych, układów sterowania), -moduł transportowy wyposażony w podajnik taśmowy (pas transportowy o zmiennym kierunku ruchu) z układem blokad i separatorów oraz napędy elektryczne (umożliwiający wyjaśnienie zagadnień dotyczących podstaw elektrotechniki, sterowania napędami elektrycznymi, czujników: indukcyjnego, pojemnościowego i optycznego, obwodów przekaźnikowych, instalacji elektrycznych, sterowników PLC), -moduł manipulacyjny do wykonywania czynności montażowych wyposażony w pneumatyczny podajnik dwuosiowy i chwytak pneumatyczny (umożliwiający wyjaśnienie zagadnień dotyczących podstaw pneumatyki, siłowników jednostronnego i dwustronnego działania, chwytaków, elektrozaworów pneumatycznych, układów sensoryki, instalacji pneumatycznych, instalacji elektrycznych, sterowania procesowo-zależnego), -3 interfejsy służące do nawiązywania komunikacji pomiędzy modułami magazynowym, transportowym i manipulacyjnym, pozwalające na sterowanie modułami za pomocą odpowiedniego oprogramowania, - oprogramowanie do projektowania i symulacji układów pneumatycznych, zawierające biblioteki wszystkich dostępnych w zestawie komponentów oraz narzędzia potrzebne do pełnego wykorzystania ich możliwości, -sprężarkę powietrza, -zasilacz, -detale i osprzęt, -pojemniki do bezpiecznego przechowywania i przenoszenia zestawu, Gwarancja 24 m-ce, szkolenie z obsługi. |
| Część VII - dostawa wyposażenia do laboratorium eksploatacji maszyn i urządzeń |
| 1 | Przyrząd do kontroli pracy maszyn z zestawem komputerowym | 1 | Przyrząd powinien posiadać następujące możliwości: dynamiczne wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe wirników sztywnych, wyważanie na stanowisku oraz w łożyskach własnych (miejscu zainstalowania wirnika), określanie stanu technicznego maszyny poprzez pomiary drgań, cyfrowa metoda pomiaru z 16-bitową rozdzielczością, dwa niezależne tory pomiarowe sygnału drgań, pomiar obrotów przy pomocy czujnika laserowego, możliwość pomiaru temperatury w miejscu pomiaru wibracji, możliwość pracy z szeroką gamą czujników drgań: przyspieszenia, prędkości lub przesunięcia. Obsługa różnych interfejsów: ICP, pętla prądowa, napięcie, wyważanie tarcz ściernych bezpośrednio na szlifierce. Podstawowe parametry i wyposażenie: zakres mierzonych częstotliwości obrotowych 0,1Hz – 10kHz, zakres częstotliwości próbkowania 10Hz do 200kHz., długość bufora danych: max. 32k 16-bitowych próbek na kanał synchroniczne i asynchroniczne pomiary widmowe, wektorowy rozkład masy korekcyjnej na składowe, złącze kontrolne do pracy stanowiskowej lub zautomatyzowanej, oddzielny zasilacz zewnętrzny, szybki interfejs USB pozwalający na bardzo szybki transfer danych do PC, ergonomiczny, wielojęzyczny interfejs użytkownika, estetyczna, trwała metalowa obudowa. Małe gabaryty, walizka na przyrząd i akcesoria, stanowisko powinno zawierać komputer przenośny, gwarancja min 12 m-cy, uruchomienie stanowiska z 4 czujnikami i szkolenie pracowników w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (min 8 godz.). |
| 2 | System monitoringu przemysłowego | 1 | Główna funkcja systemu to gromadzenie danych pomiarowych z czujników drgań rozmieszczonych w dowolnie od siebie oddalonych obrabiarkach. Szybka reakcja urządzenia po przekroczeniu dopuszczalnych nastaw zabezpiecza obiekt przed ewentualnymi skutkami awarii. Gromadzenie danych pomiarowych dotyczących eksploatacji dowolnych urządzeń pozwala przewidzieć ewentualny moment ich remontu a co za tym idzie zabezpieczyć przed ewentualnym nieprzewidzianym przestojem. Podstawowe parametry i wyposażenie: min 16 bitowa rozdzielczość pomiaru, zakres częstotliwości próbkowania: 5Hz – 200kHz lub większy, pasmo analogowe 100kHz, szybki interfejs LAN 100Mb, min 4 uniwersalne kanały analogowe, min 4 programowalne kanały cyfrowe, min 4 programowalne kanały przekaźnikowe o obciążalności prądowej styków: co najmniej 5A/250V AC, możliwość pracy przez interfejs RS-485, sygnalizacja niezależna stanu każdego kanału, zadawanie nastaw krytycznych wielkości mierzonych, po przekroczeniu których system może nas powiadamiać o problemie lub samoczynnie wykonać zaprogramowaną na dane zdarzenie reakcję, pomiar innych wielkości fizycznych, takich jak wilgotność, stężenie gazu , możliwość pracy zdalnej i kontroli parku maszynowego, możliwość dołączania dowolnej ilości urządzeń do sieci pomiarowej, możliwość dołączenia do systemu dowolnych urządzeń opartych o interfejs LAN, wygodne w obsłudze oprogramowanie użytkowe, solidna metalowa obudowa, Zasilacz do urządzenia, Zestaw czujników: czujniki drgań min 3 szt., czujnik temperatury min 3 szt. czujniki dymu min 3 szt., czujniki wilgotności min 1 szt., Gwarancja min 12 m-cy, Uruchomienie stanowiska z 4 czujnikami i szkolenie pracowników w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (min 8 godz.) |
| 3 | Wózek widłowy do demontażu elementów obrabiarek | 1 | Rodzaj paliwa: propan-butan, Pojemność silnika: do 2200 cm3, udźwig: 1,5 tony, przesuw boczny, opony: pneumatyczne, wysokość podnoszenia: min. 2500 mm, kratka ochrony ładunku, przekładnia automatyczna, gwarancja: 3 lata lub 2000 motogodzin. Dopuszcza się dostawę używanego wózka widłowego. |
| 4 | System osiowania laserowego | 1 | System powinien zawierać jednostkę sterująca z wyjściem USB, oprogramowanie z funkcjami: przygotowanie plików pomiarowych osiowania, wymiana plików z PC do urządzenia i odwrotnie, analiza stanu wyosiowanych maszyn. Łapy statyczne i ruchome, pomiar wykonywany metodą wielopunktową. Raportowanie na pendrive – pliki PDF – wbudowane. Gwarancja 24 miesięcy. |
| Część VIII - dostawa wyposażenia do laboratorium technik sanitarnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacyjnych |
| 1 | Zestaw urządzeń do techniki wodno - kanalizacyjnej | 1 | Bruzdownica z odkurzaczem przemysłowym plus poziomica laserowa - komplet Parametry techniczne: a. Bruzdownica: silnik o mocy min. 2500W, odprowadzenie pyłu. Wyposażenie dodatkowe: diamentowe tarcze tnące do cięcia na mokro – 1 szt. i sucho - 1 szt. umożliwiające uruchomienie i sprawdzenie w celu dokonania odbioru technicznego, walizka transportowa; b. Odkurzacz przemysłowy o mocy min. 1400W z automatycznym złączem. Zbiornik o pojemności min 30l, wykonany z blachy ocynkowanej pokrytej akrylem; c. Poziomica laserowa z zaczepem magnetycznym. Wymagania dodatkowe:gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy Telewizyjna kamera inspekcyjna - 1 zestaw Opis techniczny: możliwość dokładnej dokumentacji danych w komputerze, przeznaczona do pustych przestrzeni i rur o średnicach ø>25 do ø 100mm, głowica kamery ø25mm, kabel przesuwny min 20m, ciężar max 12kg. Wyposażenie dodatkowe zestawu: komputer przenośny, instrukcja obsługi w języku polskim, torba na komputer przenośny. Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenie minimum 12m-cy, szkolenie obsługi: min.2 osoby 4 h Maszyna do czyszczenia rur i kanałów - 1 zestaw Parametry techniczne: wzmocniony ochronny wąż prowadzący z precyzyjnym szybkozłączem, optymalne przełożenie mocy: silnik, spirala - system szczęk zaciskowych, bezpieczne przedłużanie i skracanie poszczególnych segmentów spiral, zintegrowany uchwyt. Wyposażenie dodatkowe zestawu: kompletny zestaw narzędzi i spiral do maszyny ø 16 i ø 22mm, wąż prowadzący Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenia minimum 12 m-cy, szkolenie obsługi: min.2 osoby 4 h Wiertnica ręczna do wiercenia na sucho plus koronki (umieszczona w szafie metalowej) - 1 komplet Opis techniczny wiertnicy ręcznej do wiercenia na sucho otworów o średnicach min ø32-max 200mm. Do zastosowania przy wykonywaniu instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych w zamkniętych pomieszczeniach w których wymagana jest praca bez udarów, zgodnie z przepisami pracy bezpyłowej Parametry techniczne: Silnik o mocy min. 1600W, do twardych materiałów, można bez męczenia wiercić otwory w ścianach wykonanych z twardej cegły silikatowej. Wyposażenie dodatkowe: diamentowe koronki wiertnicze spawane laserowo do wiercenia na sucho: ø42mm, ø62mm, ø82mm, ø122mm, ø170mm – komplet, stojak wiertnicy, skrzynia transportowa, napęd, pierścień odsysający wodę, hydronetka, zestaw próżniowy, poziomica krzyżowa laserowa plus statyw teleskopowy do montażu. Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy, szkolenie obsługi: min.2 osoby 4 h Gwintownica kompaktowa - 1 zestaw Opis techniczny: gwintownica kompaktowa do gwintowania do 4 “ (cali), przeznaczona do wykonywania precyzyjnych, zgodnych z normami gwintów rurowych i śrubowych, do zastosowań mobilnych i stacjonarnych w warsztacie, budowie, podczas robót naprawczych i serwisowych w rzemiośle i przemyśle w budowie rurociągów oraz w wykonawstwie w instalacjach sanitarnych i grzewczych. Parametry techniczne: wykonywanie następujących gwintów: BSPT , NPT, BSPP, BSW i metrycznych do 4”. Wyposażenie dodatkowe: Narzynki: BSPT R ½-3/4” , 1-2” , 2 ½-4” . Wózek transportowy kompatybilny do maszyny. Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy, szkolenie obsługi:min.2 osoby 4 godz.. Elektryczna zamrażarka (umieszczona w szafie metalowej) - 1 komplet Opis techniczny elektrycznej zamrażarki: Przeznaczona do konserwacji, napraw i rozbudowy instalacji sanitarnych i grzewczych, bezpieczny i kontrolowany proces zamrażania. Parametry techniczne: szybkie i bezpieczne zamrażanie rur wykonanych z: miedzi ø10-42mm lub ø1/2-13/8” , stali ¼ -1¼”. Ergonomicznie ukształtowane głowice zamrażające: umożliwiające proste zaciśnięcie na rurze, również w trudno dostępnych miejscach. Zamknięty obieg chłodzący: odpada konieczność dostarczania środka chłodzącego oraz uniknięcie transportu stalowych butli gazowych. Wysoka skuteczność zamrażania: krótki czas zamrażania. Wyposażenie dodatkowe: pasta przewodząca w ilości umożliwiającej uruchomienie, zestaw poszerzenia wkładek 12,15,18,22 mm Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy, szkolenie z obsługi min. 2 osoby 4godz. Wykrojnik otworów śrubowych - 1 sztuka Wykrojnik otworów śrubowych do stali szlachetnej. Potrójne ostrza tnące. Opis techniczny: Wykrojnik otworów śrubowy przeznaczony do równomiernego i bez deformacji wykrawania otworów w blachach ze stali, stali nierdzewnej, miedzi i aluminium. Do miejsc trudnodostępnych jak np. szafy sterownicze, puszki rozdzielcze, tablice przyrządów, umywalki, zlewozmywaki nierdzewne, karoserie. Wykonany ze specjalnej stali narzędziowej, oksydowany. Wykrojniki dostępne w zakresie średnic min od 12,7 mm do 50 mm. Zestaw musi zawierać min: 3 wykrojniki fi 28,3 mm, fi 32 mm, fi 35 mm , powinien posiadać śrubę pociągową. Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy. Pompa do usuwania kamienia kotłowego - 1 sztuka Opis techniczny: możliwość zmiany kierunku płukania, automatyczna, programowalna ( czasy od 1 do conajmniej 9 min), ciśnienie robocze min 1,3 bar, pojemnośc zbiornika min 15 l, pompa wyd. min 40 l/min. Wyposażenie dodatkowe: koncentrat odwapniający, proszek neutralizujący w ilościach umożliwiających uruchomienie i sprawdzenie w celu dokonania odbioru technicznego. Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenie minimum 12m-cy. Akustyczny lokalizator nieszczelności do różnych rurociągów -1 sztuka Opis techniczny: przeznaczony głównie do instalacji wewnętrznych Parametry techniczne: zintegrowana lampa z diodami LED. Wskaźnik optyczny głośności. Wyposażenie dodatkowe: walizka transportowa. Wymagania dodatkowe: Gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy. Szkolenie obsługi: min.2 osoby 4 h Dalmierz laserowy Opis techniczny: Dokładność 1.0 mm (0.04 mm). Cyfrowy celownik (4-krotny zoom) – min. 2.4" kolorowy wyświetlacz. Zintegrowany czujnik pochylenia (360º). Funkcja obmiaru trapezu. Pośrednie pomiary z użyciem czujnika pochylenia. Bluetooth. Tryb dalekiego zasięgu Long-range (LR). Wielofunkcyjna stopka odniesienia pomiaru. Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie wspomagające pomiary zintegrowane z urządzeniem. Skrzynka transportowa . Wymagania dodatkowe: Gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy. Szkolenie obsługi: min.2 osoby 4 h. Instrukcja obsługi w języku polskim. Certyfikat CE. Agregat prądotwórczy ze stabilizacją prądu Opis techniczny: Agregat prądotwórczy posiadający zbiornik min 22l. Automatyczny regulator napięcia (AVR). Agregat uruchamiany rewersyjnie- za pomocą linki. Parametry techniczne: Moc minimum 4,5 kVA. Gniazdo AC 2x230 V 16A Wyposażenie standardowe: Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Woltomierz. Wskaźnik poziomu paliwa. Gniazdo prądu stałego. V-amortyzatory Wymagania dodatkowe: licznik motogodzin; zestaw transportowy. Gwarancja 12 m-cy. Młotowiertarka - sztuk 3 Opis techniczny: do wiercenia otworów pod kotwy i mocowania w betonie oraz w cegle od 4 do 26 mm; elektronika pełnofalowa; funkcja wyłączenia obrotów do lekkiego dłutowania w cegle, murze. Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania; fabrycznie ustawione sprzęgło bezpieczeństwa eliminujące odbicia przy nagłym zakleszczeniu końcówki w materiale. Ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść zapewnia większą wygodę użytkowania. Masywny mechanizm pneumatyczny młota o średnicy 22 mm. Parametry: Moc pobierana- min 500W. Wyposażenie dodatkowe: wielopozycyjna rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt, mocny kufer transportowy. Gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy, instrukcja obsługi w języku polskim; certyfikat CE Młotowiertarka 9 kg - sztuk 1 Opis techniczny: wiercenie w trudnym materiale pod kotwy i otwory przelotowe w betonie, murze i kamieniu od 24 do 52 mm , wiercenie koronkami wiertniczymi o średnicach od 40 do 150 mm, funkcja wyburzania - do betonu i kamienia, zabezpieczający mechanizm przed kurzem, tłumienie odbić i obniżenie poziomu wibracji (zgodne z Dyrektywą Unijną 2002/44/EC - HAV ), sterowanie momentem obrotowym poprzez 2-stopniowe sprzęgło. Parametry techniczne: Moc pobierana- min 1500W. Wymagania dodatkowe: Gwarancja na urządzenie minimum 12m-cy; instrukcja obsługi w języku polskim; certyfikat CE Narzędzie do zgrzewania gorącym powietrzem Dane techniczne: temperatura zgrzewania- ok. 700 ° C. Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy, instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat CE . |
| 2 | Zestaw urządzeń do techniki gazowej | 1 | Kompaktowa zaciskarka elektrohydrauliczna - 1 sztuka Opis techniczny: Przeznaczona do zaciskania złączek wszystkich materiałów i złączek stosowanych w instalacjach gazowych. Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia: kontrola stanu naładowania akumulatora, wyłączenie urządzenia w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora. Dane techniczne: mocowanie szczęk: obrotowe w zakresie 270 stopni, silnik elektryczny min. 18V i akumulator min 3Ah Wyposażenie dodatkowe: szczęki zaciskowe do rur miedzianych (gaz) od fi 15 do fi 28 , ładowarka, zapasowy akumulator, zasilacz sieciowy, walizka na cały komplet. Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenie minimum 12m-cy, szkolenie obsługi: min.2 osoby 4 h Przyrząd do lokalizacji nieszczelności gazowych –1 sztuka Opis techniczny: służy do wykrywania obecności gazu w pomieszczeniach oraz nieszczelności przewodów gazowych, również w trudno dostępnych miejscach. Przeznaczony do wszystkich gazów palnych, takich jak: aceton, butan, metan, propan, gaz ziemny. Optyczny wskaźnik stanu naładowania baterii. Wskazanie na wyświetlaczu z sygnalizacją akustyczną. Zasilanie bateryjne, baterie dostępne w handlu. Sterowanie mikroprocesorowe. Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy, szkolenie obsługi:min.2 osoby 4 h |
| 3 | Zestaw urządzeń do techniki klimatyzacyjnej | 1 | Uniwersalny sprzęt do opróżniania i napełniania urządzeń klimatyzacyjnych - 1 komplet Opis techniczny automatycznego urządzenia sterującego do opróżniania i napełniania obiegów chłodniczych i pomp ciepła. Dane techniczne: dokładność – min 10 g, długość węży- min 2500mm. Zestaw powinien zawierać: jednostkę sterującą z wagą precyzyjną (do 100kg), elektromagnetyczny zawór zwrotny, zawory elektromagnetyczne ścieżki próżniowej i napełnienia, kapilarny wąż do napełnienia i redukcje, zintegrowaną pompę próżniową o wydajności min 40l/min, urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego. Wyposażenie dodatkowe: środek chłodniczy R 410 w ilości niezbędnej do uruchomienia i przeszkolenia obsługi, zataczarka do wywijania obrzeży, wykrywacz przecieków środka chłodniczego. Wymagania dodatkowe: gwarancja na urządzenia minimum 12m-cy, szkolenie obsługi:min.2 osoby 4 h. Instrukcja obsługi w języku polskim. Certyfikat CE |
| Część IX - dostawa wyposażenia do laboratorium systemów zapewniania jakości |
| 1 | Współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC | 1 | Zakres pomiarowy minimum dla każdej osi 500(X)x500(Y)x400(Z)mm. Niepewność zgodnie z : ISO 10360-2, maksymalnie 2,4+L/300μm przy temp 18 …22o Głowica skanująca. Błąd graniczny dopuszczalny głowicy pomiarowej skaningowej MPE_THP: co najwyżej 3,8 μm w czasie min 70 s. Maszyna musi być wyposażona w system tłumienia drgań. Wyposażenie maszyny musi obejmować kulę wzorcowa umożliwiająca przeprowadzenie procesu kwalifikacji głowicy stykowej. Magazynek do precyzyjnej wymiany trzpieni pomiarowych – min 3szt. Oprogramowanie maszyny, w tym pomiar kół zębatych walcowych o zębach prostych i skośnych, tryb pracy manualny i CNC. Maszyna musi być wyposażona w przyjazne dla użytkownika oprogramowanie pomiarowe wykorzystujące graficzny interfejs użytkownika wraz z wizualizacją mierzonych elementów w oknie CAD. Oprogramowanie pomiarowe musi umożliwiać pomiary standardowych wymiarów, tolerancji kształtu, kierunku, położenia i bicia wraz z możliwością definiowania własnych procedur pomiarowych z wykorzystaniem nominałów w postaci modeli CAD. Oprogramowanie pomiarowe musi całkowicie implementować technologię skanowania, która jest niezbędna do wykonywania zadań pomiarowych. Wyposażenie maszyny: zestaw końcówek ( końcówka z kulą rubinową fi 2,0 mm– 3 szt, końcówka z kulą rubinową fi 1,0 mm -1 szt., końcówka z kulą rubinową fi 3,0 mm 1 szt., przedłużenie końcówek min 6 szt., krzyżak 1 szt. całość w trwałym opakowaniu). Uchwyt trójszczękowy do pomiaru kół zębatych wraz z zestawem trzpieni pomiarowych. Jednostka z oprogramowaniem : typ - komputer stacjonarny; typ obudowy komputera – mini tower; procesor - Procesor powinien osiągnąć w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6636 punktów Passmark CPU Mark; pamięć operacyjna – min. 4 GB DDR 3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min. 32 GB, dwa sloty wolne; napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer; dysk twardy - min. 1TB SATA 3; karta graficzna – grafika z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG4, DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader 5.0, posiadająca min. Dual-link DVI with HDCP o max rozdzielczości 2560x1600(cyfrowo) i 2048x1536 (analogowo), pamięć video – min. 1024 MB; karta dźwiękowa – zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition; klawiatura- klawiatura USB w układzie QWERTY; mysz – mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll); porty wejścia/wyjścia – min.: 1 x 15-stykowe D-Sub, 1 x HDMI, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x SPDIF, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy; karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit/s; bezprzewodowa karta sieciowa - IEEE 802.11b/g/n; bluetooth; sloty PCI - 1 x slot PCI-E 16x (standard), 3 x slot PCI-E 1x (standard), 1 x slot mini-PCI; System operacyjny oparty o architekturę 64-bitową, posiadający Centrum kopii zapasowych i przywracania, tryb pracy XP, obsługę szyfrowanego systemu plików, pozwalający na bezproblemowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności oprogramowania opisanego w opisie przedmiotu zamówienia, wyposażenia przewidywanego do zakupu w ramach projektu, bez użycia maszyn wirtualnych i emulatorów. Certyfikaty i standardy - Deklaracja zgodności CE ; MONITOR: Rodzaj matrycy – TN; przekątna ekranu – 21.5 ″; technologia podświetlenia – LED; maksymalna rozdzielczość – 1920x1080; format obrazu – 16:9; czas reakcji matrycy – max 5 ms; kontrast – 5000000:1; jasność – min. 250 cd/m2; złącza: DVI, D-Sub, HDMI; dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel do podłączenia monitora do jednostki komputerowej- VGA, DVI; certyfikaty i standardy: deklaracja zgodności CE; Program antywirusowy, kolorowa drukarka w formacie wydruku A4. Dodatkowe wymagania: instalacja i kalibracja w cenie maszyny, szkolenie dla użytkowników – 8 dni w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, gwarancja 24 miesiące. |
| 2 | Ramię pomiarowe z wyposażeniem | 1 | Zakres pomiarowy - sfera min 1,2 m, dokładność : ±0,036mm (test dokładności pojedynczego punktu (Max-Min)/2, określany jako test B ±0,051mm (test dokładności objętościowej, określany jako test C, bezprzewodowe połączenie umożliwiające przekazywanie danych między dwoma urządzeniami (ramię pomiarowe – komputer), ramię pomiarowe musi mieć możliwość pomiarów bezpośrednio w pobliżu miejsca zamocowania ramienia, wbudowany wewnętrzny system przeciwwag, który pozwala na ergonomiczną pracę jedną ręką, nieograniczona rotacja głównych osi, szybka kalibracja końcówek pomiarowych, możliwe użycie innych niż standardowe końcówek pomiarowych, kompensacja temperatury w każdej osi, stopa magnetyczna i statyw do ramienia. Port do sondy pomiarowej. Końcówka pomiarowa. Sonda pomiarowa i stożek do kalibracji. Oprogramowanie pomiarowe umożliwiające min. pomiar odległości oraz weryfikację powierzchni swobodnych. Jednostka przenośna z oprogramowaniem o parametrach nie gorszych niż: opis typ: przenośny; typ procesora: x86,x64, dla urządzeń mobilnych, 2 rdzeniowy; opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe: Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 6200 punktów w teście Passmark CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ; karta graficzna pamięć video – min. 1024 MB; wielkość matrycy min.15,6 cala; rozdzielczość matrycy min. 1366X768 dysk twardy min. 500GB SATA ; pamięć ram min. 6 GB; karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit/s; karta sieciowa bezprzewodowa w standardzie n; nagrywarka dvd ; port hdmi, torba, mysz system operacyjny preinstalowany, płytą ze sterownikami Ramie powinno być wyposażone w: 1. Kabel zasilający, kabel USB, walizka, bateria, pokrowiec 2. Akcesoria: 1x końcówka 3mm oraz 1x końcówka 6mm, przedłużki i adaptery katowe (60, 90), końcówki pomiarowe rubinowe lub cyrkoniowe wraz z adapterem. Trzyletnia gwarancja obejmująca: w skład opieki wchodzi coroczna certyfikacja z pełnym przeglądem ramienia, obsługa serwisowa obejmująca naprawy niebędące wynikiem nieprawidłowego użytkowania. Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, deklaracja zgodności CE, certyfikat kalibracji. |
| 3 | Stanowisko do skanowania elementów obrotowych | 1 | Automatyczny pomiar długości, średnic, błędów kształtu i położenia elementów obrotowych zakres pomiarowy dla elementów obrotowych: długość – co najmniej 250 mm, średnica – co najmniej 30 mm. Maksymalna średnica zamocowanego detalu 150 mm, minimalna mierzona średnica 0,2 mm. Dokładnośc pomiarowa: średnica 2 µm + D/100 µm, długość 5µm + L/100 µm. Ciężar mierzonego detalu do 10 kg. Rozdzielczość skanera: dla średnic i długości 0,1 µm, minimalny kąt 0,018 stopień. Prędkość pomiaru co najmniej 80 mm/s. Skaner powinien posiadać możliwości i wyposażenie: - możliwość pomiaru gwintu metrycznego oraz calowego: średnica zewnętrzna, średnica podziałowa, średnica rdzenia, skok, kąty boczne - pomiar gwintu musi być dokonywany bez konieczności umieszczania detalu pod kątem w stosunku do osi skanera - skaner do elementów obrotowych musi mieć możliwość dokonywania obrotu detalu w celu pomiaru błędów kształtu - musi istnieć możliwość pomiaru otworu przelotowego - skaner musi być wyposażony w dwa kły - skaner musi być wyposażony w specjalne krążki kalibracyjne, które mogą być mierzone przy każdym pomiarze w celu uzyskania maksymalnej pewności pomiarowej - skaner musi być wyposażony w system umożliwiający automatyczne informowanie użytkownika o zanieczyszczeniach kamery i źródła światła - skaner musi być wyposażony w drzwiczki zamykane na czas pomiaru, zapewniające bezpieczeństwo dla użytkownika - skaner musi być wyposażony w prosty diodowy system informowania użytkownika o wyniku pomiaru - skaner musi być wyposażony w komputer sterujący wraz z monitorem, - oprogramowanie systemowe zainstalowane na komputerze skanera musi zapewniać ustanowienie co najmniej dwóch użytkowników z których jeden nie może mieć dostępu do systemu, a jedynie do oprogramowania obsługującego skaner. Oprogramowanie musi zapewniać: Pomiary średnic, długości, kątów, promieni. Pomiary okrągłości i bicia -położenie kątowe z obrotu (kąt pomiędzy dwoma pozycjami). Średnica wynikająca z cech obrotowych. Walcowość. Prostoliniowość, tolerancja profilu stożka i kuli. Określanie kombinacji wymiarów. Pomiary gwintów (zewnętrznych – średnica rdzenia, skok, średnica podziałowa, kąt zarysu) dla gwintów metrycznych (również drobnozwojnych) i calowych – wprowadzone normy. Pomiary również na powierzchniach przerywanych przez np. rowki wpustowe. Pomiary konturów zewnętrznych lub elementów przelotowych. Pomiary elementów mimośrodowych. Automatyczne monitorowanie statusu kalibracji. Proste i intuicyjne budowanie programu pomiarowego. Prezentacja konturu z funkcją zoom. Analiza wymiarowa konturu (pomiaru „z rysunku”). Pomiary w trybie statycznym i dynamicznym. Kompilacja programów pomiarowych w trybie graficznym (z konturu). Import danych z CAD przez format DXF. Możliwość budowania osi statycznej i dynamicznej na detalu. Dwuletnia gwarancja. Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, deklaracja zgodności CE, certyfikat kalibracji. Szkolenie dla 3 osób trwające minimum 2 dni w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. |
| Część X - dostawa wyposażenia do laboratorium pokryć lakierniczych i antykorozyjnych |
| 1 | Kabina lakiernicza | 1 | Opis obejmuje 3 stanowiska lakiernicze z funkcją grzania powietrza oraz 2 stanowiska przygotowawczo – lakiernicze z wentylacją mechaniczną. W skład zabudowy wchodzą następujące urządzenia: Stanowiska z funkcją grzania 1. Generator grzewczo – nawiewowy z szafą sterowniczą 2. Stropy nawiewowo filtracyjne podłączone do generatora 3. Powierzchnia dolna okratowana 4. Kurtyny pionowe dzielące urządzenie na poszczególne strefy Stanowiska z funkcją wentylacji pomieszczenia 1. Wentylator nawiewowo – wyciągowy z szafą sterowniczą 2. Zespolone stropy nawiewowo filtracyjne podłączone do wentylatora 3. Powierzchnia dolna okratowana 4. Kurtyny pionowe dzielące urządzenie na poszczególne strefy OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Stanowiska z funkcją grzania Urządzenie grzewczo – nawiewowe / generator / z bezpośrednim płomieniem. Dane techniczne: Wentylator nawiewowy o wydajności min. 20 000 m3/h. Silnik wentylatora o mocy min 5 kW. Palnik z bezpośrednim płomieniem . Moc palnika min 150 KW. Zasilanie gaz ziemny lub LPG. Kanały czerpni i wyrzutni powietrza / podłączenie do wentylacji kabiny /. Konstrukcja nośna dla podtrzymania generatora. Wentylator wyciągowy Dane techniczne: Wentylator wyciągowy o wydajności min.. 20 000 m3/h. Silnik wentylatora o mocy min 5 kW. Zespolone plenum nawiewowo filtracyjne Dane techniczne: plenum nawiewowo – filtracyjne w kolorze białym. Wymiary ok. 12000 x 4000 mm. Oświetlenie – kasetony oświetleniowe. Materiał filtracyjny – filtry klasy EU 5. Żaluzja z motoreduktorem. Podstawa metalowa Dane techniczne: Wymiary zewnętrzne min 9000 x 4000mm. Powierzchnia okratowana ok. 9000 x 4000mm. Kraty pomostowe ocynkowane. Siatki podtrzymujące filtry. Filtry dolne. Kurtyny pionowe dzielące urządzenie na poszczególne strefy Dane techniczne: Kurtyna frontowa przeszklona, dzielona na 3 odcinki. Kurtyny boczne- sztuk 2. Kurtyny dzielące- sztuk 2 Stanowiska z funkcją wentylacji pomieszczenia Wentylator nawiewowo – wyciągowy z szafą sterowniczą Dane techniczne: Wentylator wyciągowy o wydajności min. 16 000 m3/h. Silnik wentylatora o mocy min 5 kW. Szafa sterownicza urządzenia. Filtry kieszeniowe wstępnego oczyszczania powietrza Zespolone stropy nawiewowo filtracyjne podłączone do wentylatora Dane techniczne: Plenum nawiewowo – filtracyjne wykonane z blachy ocynkowanej pomalowanej następnie proszkowo na kolor biały. Oświetlenie – kasetony oświetleniowe. Materiał filtracyjny – filtry klasy EU 5 Powierzchnia dolna okratowana Dane techniczne: Wymiary zewnętrzne ok. 6000 x 4000mm. Powierzchnia okratowana ok. 6000 x 4000mm. Kraty pomostowe ocynkowane, Siatki podtrzymujące filtry , Filtry dolne Kurtyny pionowe dzielące urządzenie na poszczególne strefy Dane techniczne: Kurtyna frontowa przeszklona, dzielona na 2 odcinki. Kurtyny boczne, przeszklone - sztuk 2. Kurtyna dzieląca, przeszklona- sztuk 1 Odsysacze mobilne min 2 szt. Odsysacze mobilne w strefie przygotowawczej. Gwarancja 24 m-ce. |
| 2 | Stanowiska przygotowawcze | 1 |  |
| 3 | Myjka do pistoletów lakierniczych | 1 | Myjnia przeznaczona do automatycznego mycia pistoletów rozpuszczalnikami organicznymi oraz do mycia wodnego. Urządzenie powinno być wyposażone w system filtracyjny i flokulacyjny. Zasilanie sprężonym powietrzem p = 6 – 12 bar. Powinna zawierać: specjalnie dysze do dokładnego zewnętrznego i wewnętrznego mycia pistoletu lakierniczego, automatyczne mycie wstępne recyrkulujacym rozpuszczalnikiem, automatyczne płukanie czystym rozpuszczalnikiem, przyłącza powietrza i przewód do przedmuchiwania pistoletu, zamontowany system usuwania oparów. Gwarancja 12 m-cy. |
| 4 | Spektrofotometr do lakieru oraz zestaw do przygotowania farb | 1 | Urządzenie do pomiaru koloru z oprogramowaniem. Opcja analizy koloru pod min 3 kątami. Kompatybilny z bazą kolorów systemów renowacyjnych. Wyposażenie: komputer przenośny, płytki kalibracyjne, konwerter USB/COM, stacja bazująca. Zestaw pigmentów min 48, pigmenty wodne , zgodne z dyrektywa Unii Europejskiej odnośnie lotnych związków organicznych. Mieszalnik, waga, stolik pod wagę, wzornik kolorów. Gwarancja 24 m-ce. |
| 5 | Boks lakierniczy | 1 | Boks o wymiarach ok. 2x3 m. Zbudowany z elementów modułowych, jednoczęściowych, galwanizowanych i fosforowanych, elementy malowane metodą proszkową wewnątrz i na zewnątrz. Zastosowana sekcja filtracyjna z wentylatorem. Przeszklenie fotochromatyczne, drzwi wyposażone w awaryjny system otwierania. Boks powinien być wyposażony w min. 4 panele oświetleniowe (moc min 50 W / 1panel). Gwarancja 24 m-ce. |
| Część XI - dostawa wyposażenia do laboratorium przedsiębiorczości – zarządzanie i rozwój firmy |
| 1 | Ploter tnący | 1 | Optymalna szerokość robocza min 63 cm, panel sterujący z wyświetlaczem LCD menu w języku polskim. Szerokość mediów: 70 – 670 mm zakres może być większy. Nacisk noża regulowany w zakresie 0-400g (zakres może by większy) co max. 5 g Powtarzalność max. +/- 0.1 mm do 8m Prędkość cięcia od 50 mm do min. 800 mm/s. Bufor pamięci min 12 MB System wycinania po obrysie/konturze, w tym na materiałach odblaskowych, lustrzanych a także na różnego rodzaju laminatach. Technologia niwelująca błędy ciecia w miarę zużycia noża. Obsługa czytania kodu kreskowego. Wszystkie parametry pracy plotera sterowane elektronicznie z panelu i z komputera W zestawie: standardowe noże, uchwyt do noża standardowego, pisak fibrowy, oprogramowanie, sterowniki i program do cięcia. Uchwyt ręczny do odcinania mediów z ostrzem, kabel zasilający, kable USB i COM, program do pełnej obsługi plotera bezpośrednio z komputera, nóż do odcinania folii, przewidywanie wektorowe oraz wygładzanie łuków i krzywych. Gwarancja 24 m-ce, szkolenie pracowników w siedzibie zamawiającego. |
| 2 | Drukarka fotograficzna A3 | 2 | Technologia atramentowa - format A3. Druk w kolorze, druk photo, rozdzielczość w pionie min. (mono) 4800 dpi, rozdzielczość w poziomie (mono) min. 2400 dpi. Rozdzielczość w pionie (kolor) min. 4800 dpi. Rozdzielczość w poziomie (kolor) min. 2400 dpi. Złącze zewnętrzne USB, port wydruków bezpośrednich. Ilość pojemników z tuszem niezbędna do pełnej pracy drukarki. Obsługiwane nośniki papier A4, papier A5, papier B5, karty, koperty, papier foto, płyty CD/DVD, papier A3, papier A3+. Kabel PC . Gwarancja 12 m-cy. |
| 3 | Aparaty cyfrowe | 3 | Typ aparatu: lustrzanka. Liczba efektywnych pikseli: min 10 mln. Czasy migawki: 30 - 1/4000 sek. Rodzaj pamięci: Secure Digital, Secure Digital HC. Matryca: Typu CMOS min. 23.6 x 15.8 mm. System usuwania kurzu. Zewnętrzna lampa błyskowa. Format zapisu zdjęć: NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG, JPEG.. Samowyzwalacz: do wyboru opóźnienie 2, 5, 10 i 20 s. Pokrycie kadru: min. 95 % w pionie i w poziomie. Złącze :USB, AV, HDMI. Obiektyw: AF-S 18-105mm f/3.5-5.6. Wbudowany stabilizator obrazu. Średnica gwintu pod filtr: [mm]: 67. Typ: filtr polaryzacyjny kołowy, ilość powłok min. 6. Zestaw makro+4/+8/+10 średnica: 67 mm . Filtr UV, średnica 67 mm. Statyw do aparatu fotograficznego lustrzanka wraz z głowicą. Gwarancja 12 m-cy. |
| 4 | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem graficznym | 16 | STANOWISKO KOMPUTEROWE: typ - komputer stacjonarny; typ obudowy komputera – mini tower; procesor - Procesor powinien osiągnąć w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6636 punktów Passmark CPU Mark; pamięć operacyjna – min. 4 GB DDR 3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min. 32 GB, dwa sloty wolne; napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer; dysk twardy - min. 1TB SATA 3; karta graficzna – grafika z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG4, DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader 5.0, posiadająca min. Dual-link DVI with HDCP o max rozdzielczości 2560x1600(cyfrowo) i 2048x1536 (analogowo), pamięć video – min. 1024 MB; karta dźwiękowa – zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition; klawiatura- klawiatura USB w układzie QWERTY; mysz – mysz optyczna z trzema klawiszami oraz rolką (scroll); porty wejścia/wyjścia – min.: 1 x 15-stykowe D-Sub, 1 x HDMI, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x SPDIF, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy; karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit/s; bezprzewodowa karta sieciowa - IEEE 802.11b/g/n; bluetooth; sloty PCI - 1 x slot PCI-E 16x (standard), 3 x slot PCI-E 1x (standard), 1 x slot mini-PCI; System operacyjny oparty o architekturę 64-bitową, posiadający Centrum kopii zapasowych i przywracania, tryb pracy XP, obsługę szyfrowanego systemu plików, pozwalający na bezproblemowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności oprogramowania opisanego w opisie przedmiotu zamówienia, wyposażenia przewidywanego do zakupu w ramach projektu, bez użycia maszyn wirtualnych i emulatorów. Certyfikaty i standardy - Deklaracja zgodności CE ; Gwarancja – 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). MONITOR: Rodzaj matrycy – TN; przekątna ekranu – 21.5 ″; technologia podświetlenia – LED; maksymalna rozdzielczość – 1920x1080; format obrazu – 16:9; czas reakcji matrycy – max 5 ms; kontrast – 5000000:1; jasność – min. 250 cd/m2; złącza: DVI, D-Sub, HDMI; dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel do podłączenia monitora do jednostki komputerowej- VGA, DVI; certyfikaty i standardy: deklaracja zgodności CE; gwarancja producenta - 24 miesiące, door-to-door. OPROGAMOWANIE BIUROWE: Pakiet biurowy posiadający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program do baz danych, program komunikacyjny, w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, bazy danych itp.) STOLIK: półka pod klawiaturę z blokadą wysuwu; półka pod monitor regulowana w pionie i w poziomie montowana po prawej lub lewej stronie; blat i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wykończone FOTEL OBROTOWY: mechanizm CPT; stałe podłokietniki; fotel powinien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy. obrzeżem PCV w tym samym kolorze; blat nakładany na konstrukcję metalową; stelaż metalowy z profili prostokątnych lakierowany proszkowo; możliwość mocowania dodatkowej przystawki pod komputer z prawej lub lewej strony; nadstawka pod monitor, regulowana w pionie i w poziomie. OPROGAMOWANIE GRAFICZNE: Oprogramowanie do grafiki rastrowej na 16 komputerach: Kompaktowy tryb pływający podczas obróbki obrazów pracując jednocześnie w oknie głównym programu. Automatycznie obrabianie obrazu, szybkie przypisywanie oceny i opis do obrazów . Dopasowywanie schematów kolorów - obrazy idealnie spasowane w celu stworzenia katalogu kolekcji itp. Narzędzie do zastępowania kolorów (zmiana kolorów każdego miejsca w obrazie pozostawiając jednocześnie oryginalne tekstury oraz cienie.) Tworzenie i edytowanie 32 bitowe obrazy w technologii HDR, łączy kilka obrazów w jeden od najgłębszych cieni do najjaśniejszych rozbłysków. Histogram palety -monitoruje zmiany kolorów w histogramie palety barw, który zapisuje wszystkie zmiany dokonane przez użytkownika w czasie pracy z obrazem. Korekcja Cieni i Światła – możliwość szybkiej poprawy kontrast prześwietlonego i niedoświetlonego obrazu lub jego części, włączając w to obrazy CMYK, zachowując jednocześnie ogólny balans zdjęcia. Narzędzie Punkt Zbiegu, które pozwoli klonować, malować oraz wklejać elementy które automatycznie dopasowują się do otaczającego ich otoczenia. Zniekształcenie obrazu – można tworzyć makiety oraz efekty przestrzenne dzięki zniekształcaniu obrazu. Miejscowy pędzel korygujący - retuszowanie zdjęcia bez wysiłku używając pojedynczych kliknięć. Korekcja czerwonych oczu - neutralizacja efektu czerwonych oczy już jednym kliknięciem myszy, także ustawienie rozmiaru źrenicy oraz głębię czerni. Korekcja soczewki - poprawianie zniekształcenia spowodowane niedoskonałościami soczewek takie jak zniekształcenie beczkowe oraz poduszkowe, także abberację chromatyczną oraz winietowanie. Zaawansowana redukcja szumów - korekcji szumów w zdjęciach zrobionych przy wysokim ISO, narzędzia daje także możliwość redukcji artefaktów formatu JPEG. Ulepszenia pracy z formatem RAW – obrabianie całych zdjęć, dostosowywanie kolorów, rogów, kadrowanie oraz wykonywanie o wiele więcej czynności na obrazach w formacie RAW . Dzięki wbudowanej bazie aparatów cyfrowych, program pomoże wybrać automatyczne ustawienia dla zdjęcia zrobionego przez wskazane urządzenie. Wsparcie dla 16 bitów - dokładna edycja i retusz z pełnym wsparciem dla 16 bitowych obrazów, włączając w to operacje na warstwach, pędzlach, operacje tekstowe i wiele innych. Giętkie warstwy – tworzenie obrazu, tekstu oraz efekty na setkach warstw, które można grupować. Zaawansowana kontrola tekstu –można edytować w każdej chwili, format, zniekształcenia, ścieżki, ramki, to wszystko możesz zrobić z tekstem. Zaawansowane możliwości internetowe – tworzenie wyrafinowanych elementów na strony internetowe, dodawanie wiele dostępnych efektów specjalnych, na przykład przezroczystość. Historia - automatycznie śledzenie kroków edycji zdjęć i obrazów. Eksportowanie wszystkich kroków jako plik tekstowy . Rozbudowany system miar - wpisywanie dokładne wartości numeryczne w calach, pikselach lub innych systemach metrycznych, można używać różnych systemów metrycznych bez konieczności zmiany ustawień globalnych. 32 bitowy HDR –tworzenie i edycja 32 bitowych fotografii wykonanych w technologii HDR, dla większej ilości detali. Sprawdzanie pisowni - wbudowany programowi, który sprawdza poprawność pisowni - wsparcie dla wielu języków. Kompatybilność z większą ilością pamięci RAM - program może używać około 3.5GB pamięci RAM. Automatyczne ustawienia korekcji ekspozycji, kontrastu, oraz kolorów w plikach RAW. Oprogramowanie do grafiki wektorowej na 16 komputerach: Obsługa plików CDR i DWG. Mmożliwość jednoczesnej pracy z kilkoma paletami kolorów, publikowanie zaawansowanych dokumentów w formacie PDF, obsługa formatu PSD z zachowaniem warstw Możliwość zapisu w formacie SVG. Dynamiczne prowadnice, pełna obsługa znaków w standardzie Unicode, inteligentny ołówek, inteligentne usuwanie fragmentów. Obsługa plików RAW bezpośrednio z aparatów. Współpraca online z klientami nad projektami. Pełna obsługa standardu CMYK. Zaawansowane opcje do kształtowania grafiki wektorowej: twórcze dodawanie efektów za pomocą nowych narzędzi do kształtowania grafiki wektorowej — „Ślimak”, „Przyciągaj i odpychaj” i „Smużenie” Natywna obsługa systemów 64-bitowych i rozszerzone wsparcie dla procesorów wielordzeniowych. Bogate narzędzia edukacyjne ułatwiające początki z programem i opanowanie niezbędnych narzędzi graficznych, w tym: użyteczne samouczki wideo, podpowiedzi w nagraniach wideo, dokowane okno oraz pełen wartościowych i kreatywnych wskazówek przewodnik. Oprogramowanie do składu tekstu na 1 komputerze: Program do składu publikacji, którego skład wchodzi szereg przydatnych narzędzi i funkcji, znacząco usprawniających pracę redaktorską. Wśród nich jest zestaw styli, które można w sposób błyskawiczny przypisać do obiektów i zmienić ich wygląd. Narzędzie - rozwiązanie pozwalające zachowywać obiekty wraz z szablonami ich prezentacji i opisu. Aplikacja, które umożliwia tworzenie i udostępnianie online recenzji dokumentów, również uproszczona funkcja wyboru i edycji tekstu, możliwość wykorzystania stron o różnych rozmiarach w obrębie jednego dokumentu, opcja śledzenia zmian oraz nowoczesny panel warstw. Narzędzia, które pozwala przechowywać różne zasoby na potrzeby publikacji w jednym repozytorium. Narzędzie jest w stanie zebrać różne typy elementów i zapamiętać ich położenie względem siebie w grupach. Elementy ze zbioru można ponownie umieszczać w projekcie, pojedynczo lub w grupach. Duża ilości opcji usprawniających i przyspieszających wykonywanie potrzebnych czynności. Program pozwala na całościowe przeprowadzenie procesu projektowania i składu publikacji. Program ma rozbudowaną typografię (możliwość edycji czcionek). Dostępne są również zaawansowane narzędzia pomagające w wykrywaniu błędów. Program powinien umożliwić stosowanie w jednym dokumencie różny układ stron. Pozwoli to na wykonanie pionowych i poziomych slajdów w jednym dokumencie. Oprócz tego w programie znajdziesz narzędzia pomagające dostosować przygotowany materiał do stron o różnym formacie. Program umożliwia też tworzenie odnośników pomiędzy kilkoma dokumentami. Dzięki temu możesz szybko aktualizować fragment użyty w kilku plikach jednocześnie. Pozwala w wygodny sposób porównywać dwa slajdy jednocześnie, umożliwia tworzenie czarno-białych dokumentów PDF, a także plików PNG idealnych do stron internetowych. |
| 5 | Kamery cyfrowe | 1 | Zapis Standard Video, zapis High Definition, wewnętrzna pamięć min 64 GB. Zewnętrne karty pamięci: SD/SDHC minimum dwa systemy, każdy po min 16 GB. Efektywna liczba pikseli w trybie kamery (mln.): Tryb 16:9: min 4 / Tryb 4:3: min.3. Obiektyw F: 1.8 – 3,4. Przetwornik CMOS. Zoom optyczny 10 x lub większy. Stabilizator obrazu. Wyświetlacz LCD min 3,5 cale. System zapisu dźwięku - przestrzenny. Wyjście HDMI, USB, DV, AV, S-Video. Wbudowana lampa błyskowa. Gwarancja 24 m-ce. |
| 6 | Skaner A3 | 1 | Interfejs USB, typ skanera – płaski, rozdzielczość optyczna min. 1200x1200 dpi, głębia koloru min. 48 bit, format skanowania A3. Gwarancja 12 m-cy. |
| 7 | Zestaw do dokumentów: bindownica i laminarka | 1 | Urządzenie z możliwością bindowania i rozbindowywania dokumentów grubości do 150 kartek. Metalowa konstrukcja, format: A4, możliwość oprawiania do 150 kartek . Laminarka szerokość laminacji: A3 (330 mm), nie wymaga użycia carriera, grubości: do 80 mic./100-125 mic., max grubość dokumentu wraz z folią: 0,7 mm, prędkość laminacji: 300 mm/min. Gwarancja 12 m-cy. |
| 8 | Ploter laserowy CNC | 1 | Laser CO2 min 8 tys. godzin pracy, zakres pracy X-Y-Z min. 900-600-220 mm, posuw roboczy 1 – 60000 mm/min lub większy, masa urządzenia max 200kg, stół przelotowy regulowany elektrycznie, wentylowany „plaster miodu”, oprogramowanie umożliwiające import plików: plt, bmp, dxf,, możliwość instalacji jako nakładka na program graficzny do grafiki wektorowej, chłodzenie wodne tuby, kompresor, wyciąg oparów, wskaźnik laserowy, gwarancja min 24 m-ce, szkolenie pracowników w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. |
| 9 | Stanowisko do wizualizacji | 1 | PROJEKTOR: technologia obrazu: DLP; rozdzielczość podstawowa: 1080p (1920 x 1080); jasność: min. 2000 ANSI; kontrast: min. 5000:1 proporcja obrazu: 16:9; złącza: S-Video, D-Sub, HDMI, USB typ B, RS232; akcesoria: torba, kabel zasilający, pilot, kabel VGA, Baterie do pilota, gwarancja producenta: 36 miesięcy, door to door; kabel VGA o długości min. 15 m; kabel HDMI o długości min. 10 m; uchwyt sufitowy dedykowany dla tego projektora o długości min. 1 m, regulowany; - certyfikaty i standardy: deklaracja zgodności CE. WIZUALIZER: rozdzielczość: min. 1280 x 720 matryca: 1,5 CMOS; oświetlenie: LED; zoom: 5 x optyczny, 8 x cyfrowy; automatyczny focus; częstotliwość odświeżania: 24 fps; wbudowana pamięć: min. 80 obrazów; wejścia: D-Sub, Composite, S-Video, DVI, USB; wyjścia: D-Sub; pilot zdalnego sterowania; gwarancja 36 m-cy. EKRAN ELEKTRYCZNY: rozmiar: min. 200 x 150 cm; powierzchnia: MATT WHITE; czarne obramowanie o szerokości 3 cm; stalowa obudowa, lakierowana proszkowo, koloru białego; sterownik z odbiornikiem radiowym; pilot zdalnego sterowania; gwarancja 24 m-ce. |