IMP.272.X.2012                                                                         Stalowa Wola 13.09.2012

WSZYSCY OFERENCI

WYJAŚNIENIE NR 4.

Dotyczy: postępowania przetargowego znak: IMP.272.X.2012 „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli realizowana w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”

Zamawiający Powiat Stalowowolski działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający  poniżej przedstawia zapytanie oraz udziela wyjaśnienia.

Pytanie:

Urządzenia Audio – Video wymienione w wyjaśnieniach nr 1 do SIWZ Inwestora z 06.09.2012 nie są kompatybilne z pozostałymi urządzeniami wymienionymi w projekcie auli. Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do wyjaśnienia nr 1 z dnia 06.09.2012 r. Zamawiający poprawia omyłkowo zamieszczone istotne parametry urządzeń audio – video (odpowiedź do pytania nr III.4):

Istotne parametry urządzeń audio – video przedstawiają się jak poniżej.

Nagłośnienie:

KOLUMNA AKTYWNA – 10 szt (poz. 13)

- moc 900 Watt RMS; skuteczność 134dB SPL,

- technologia BI-AMP (600 Watt LF+ 300Watt HF, Class D PWM),

- głośniki: 2x 6,5” neodymowe śrdenio-tonowe, 1x 1,4” neodymowy wysoko-tonowe,

- kąt pokrycia: 100st. poziomo, 10st. pionowo,

-wbudowany procesor DSP

- akcesoria montażowe.

SUBWOOFER AKTYWNY – 4 szt. (poz. 15)

- moduł głośnikowy systemu liniowego

- aktywna podwieszana kolumna subwoofer z modułem DSP

- zabudowana linia opóźniająca

- moc max 1200 Watt RMS

- moc cont. 800 Watt RMS

- moc peak. 2400 Watt

- pasmo pracy 45 Hz 120 Hz

- funkcja inwertera fazy (aktywowana przyciskiem)

- gł. niskotonowe 2x 12” (3” cewka) neodymowy

- impedancja wejścia 22 kOhm

- zwrotnica regulowana

KOLUMNA AKTYWNA – 4 szt (poz.16)

-satelita  - dogłośnienie frontu sceny oraz antresoli bocznej

- dwudrożna kolumna aktywna

- moc 250+50 Watt RMS

- wbudowany wzmacniacz w technologii biamp MOS-FET z rozkładem mocy 250 Watt dla jednostki  niskotonowej i 50 Watt dla jednostki wysokotonowej

- system ochrony zabezpieczający kolumnę przed zbyt dużym sygnałem poprzez dynamiczny limiter z  sygnalizacją pracy umożliwiający bezpieczną pracę przy maksymalnej mocy

- aktywny system korekcji pasmowej( low/high) 25dB/oct

- pasmo pracy 50Hz – 20kHz (przy 6 dB)

- głośnik niskotonowy 12” (średnica cewki 51mm)

- głośnik wysokotonowy 1” (średnica cewki wejścia 25mm)

- sprawność 98dB (przy 1W/1m)

- impedancja wejściowa 22KOhm

- złącza sygnałowe XLR i wyjście liniowe

- system mocowania ściennego

DWUDROŻNA KOLUMNA AKTYWNA – 2 szt (poz. 17)

- moc 300+50 Watt RMS

- wbudowany wzmacniacz w technologii  biamp MOS-FET z rozkładem mocy 300 Watt dla jednostki niskotonowej i 50 Watt dla jednostki wysokotonowej,

- system ochrony zabezpieczający kolumnę przed zbyt dużym sygnałem poprzez dynamiczny limiter z sygnalizacją pracy umożliwiający bezpieczną pracę przy maksymalnej mocy,

- pasmo pracy 50Hz-20kHz(przy 6 dB)

- głośnik niskotonowy 15”( średnica cewki 64mm)

- głośnik wysokotonowy 1”(średnica cewki 25mm)

- impedancja wejściowa 22k Ohm

- złącza sygnałowe XLR i wyjście liniowe

- system mocowania ściennego

MONITOR ODSŁUCHOWY AKTYWNY -2 szt. (poz.18)

- dwudrożna kolumna aktywna bi-amp w obudowie monitorowej

- moc 300+100Watt RMS

- głośnik niskotonowy 12”

- głośnik wysokotonowy 1” titanium compression

- końcówka mocy głośników niskotonowych 300Watt RMS w klasie G

- końcówka mocy głośnika wysokotonowego 100Watt RMS w klasie G

- analogowy procesor sygnału  z limiterem

- panel kontrolny: separacja masy, wejście i wyjście XLR, 2-pasmowy EQ, kontrolki limitera i układu zabezpieczającego, poziom głośności

- kolumna zaprojektowana do pracy na scenie jako monitor odsłuchowy

MIKSER CYFROWY – 1 szt. (poz.19)

- 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych XMAX zasilanych napięciem Phantom 48V[maksymalnie 64

przedwzmacniacze],

- interfejs Fire Wire 22x18, ”Fat Channel” z 4 zakresowym equalizerem , kompresorem, limiterem, bramką szumów, efektami DSP,

- 6 szyn AUX,

- 4 sub-grupy

- możliwość zapisywania i przywoływania wszystkich ustawień miksera oraz efektów.

- możliwość wykonywania operacji: kopiowania, wklejania, zapisywania, przywoływanie ustawień w  czasie rzeczywistym.

- 64 preamy audio

- 16 sub-grup; szyny AUX,

- 8 niezależnych procesorów efektów.

MIKROFON DYNAMICZNY Z KABLEM – 4 szt. (poz.20)

- Przetwornik: dynamiczny,

- Zastosowanie: wokal,

- Charakterystyka: kardioidalna,

- Pasmo przenoszenia: 50Hz-15Hz,

- Czułość: 1,85mV/Pa@1kHz,

- Impedancja: 150 Ohm,

- Obudowa: metalowa,

- Złącze: XLR-3pin.

MIKROFON POJEMNOŚCIOWY – 2 szt. (poz.21)

- wkładka: 1-calowa, pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie

- pasmo przenoszenia:  20 Hz – 20 kHz

- impedancja wyjściowa 100 Ohm

-  maks. SPL : 137 dB [THD 1% dla 1 kOhm]

- czułość: -31,9 dB, 1V/Pa [25mV przy 94 dB SPL] +/- 2dB

- dynamika [DIN IEC651]: 132 dB [IEC651, IEC268-15]

- zasilanie: Phantom 48V, 24V

- maks. poziom wyjściowy: +13,7 dBu [THD 1% dla 1kOhm]

MIKROFON BEZPRZEWODOWY – 4 szt. (poz.22)

- odbiornik

- nadajnik do ręki, wkładka dynamiczna

- microphone clamp

-możliwych częstotliwości pracy:MHz,175,000 MHz,184,000,MHz,198,250 MHz,MHz,202,400

MHz,213,400,MHz,231,600 MHy,

- wyjście 300 mV RMS symetryczne, 870 mV RMS niesymetryczne

- zniekształcenia T.H.D.<0.5% at 1 kHz

- antena 2szt.x TNC

Nadajnik do ręki

- wkładka dynamiczna o charakterystyce Superkardioidalnej

- modulacja FM

- moc nadajnika 10 mW

- pasmo przenoszenia 50 – 15,000 kHz

- zasięg minimum 100m

Nagłośnienie mobilne:

SUBWOOFER – 2 szt. (poz.24)

- subwoofer z bass reflexem zaprojektowany do użycia w aktywnych systemach nagłośnieniowych.

- wyposażony w głośnik neodymowy,

- moc RMS/Program/Peak: 1000/2000/4000 W

- skuteczność 1W@1m( półprzestrzeń): 100dB (50Hz-200Hz)

- max SPL peak (półprzestrzeń): 131dB

- częstotliwość odpowiedzi +/-3db:41Hz – 350Hz

25. KOLUMNA – 2 szt (poz.25)

- obudowa wyposażona w dwa neodymowe głośniki 8” oraz cztery  drivdery 1”,

- Moc RMS/Program/Peak: 500/1000/1500 W

- Skuteczność 1W@1m (półprzestrzeń): 105dB

- Max SPL peak (półprzestrzeń): 136db

- Częstotliwość odpowiedzi +/-3dB: 95Hz – 19 kHz