Opis techniczny do projektu
architektoniczno – budowlanego

|  | Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość: |
| --- | --- |
| 1.1 | Przeznaczenie: |
|  | Droga powiatowa droga 1011R Kawęczyn - Skowierzyn Droga w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych Stalowa Wola. W układzie komunikacyjnym powiatu stanowi obsługę terenów mieszkaniowych powiatu, oraz połączenie sąsiednich gmin i powiatów. Droga łączy gminę Zaleszany w powiecie Stalowowolskim z gminą Gorzyce w powiecie Tarnobrzeskim i prowadzi dalej ruch od drogi wojewódzkiej 854. Droga jest istotnym elementem zapewniającym komunikację w obrębie powiatu nie prowadzi ruchu tranzytowego ale stanowi dojazd do kilku wsi w gminie Zaleszany oraz dojechać od drogi powiatowej 1012R Zaleszany-Zbydniów do miejscowości położonych w powiecie Tarnobrzeskim od strony drogi wojewódzkiej 854. |
| 1.2 | Program użytkowy obiektu budowlanego |
|  | Droga powiatowa droga 1011R Kawęczyn - Skowierzyn Wloty zjazdów publicznych bez istotnych zmian, utrzymano istniejące zjazdy indywidualne i do pól na działki. Zjazdy z układzie drogowym z wyłukowaniem łukami 5m publiczne i 3m indywidualne do krawędzi jezdni Włączenia dróg publicznych gminnych bez zmian w obecnej geometrii. Skrzyżowania z ulicami włączającymi się w ciąg głównej ulicy osiedla zrealizowane w przekroju drogowym/szlakowym w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Droga prowadzi ruch od granicy powiatu stalowowolskiego do drogi powiatowej 1012R - Zaleszany – Zbydniów. Odcinek drogi objęty przebudową obejmuje długość o 855m i jego koniec znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1012R. |
| 1.3 | Charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość: |
| 1.3.1. | Długość przebudowywanego odcinka drogi: |
|  | Droga powiatowa droga 1011R Kawęczyn - Skowierzyn Km 3+809 do 4+664 Razem przebudowywany odc. dróg 0,855 km |
| 1.3.2. | Zestawienie powierzchni: |
|  | Nawierzchnia jezdni głównej z betonu asfaltowego – 4752,5m2 Nawierzchnia z kostki betonowej(chodniki) – 780m2 Ściek przykrawężnikowy (kostka) – 104m2. |

|  | Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1: |
| --- | --- |
| 2.1 | Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego: |
|  | Podstawowa forma architektoniczna drogi Przedmiotowy odcinek drogi posiada przekrój uliczny jednojezdniowy 5,5m w tym jednostronny ściek szerokości 20cm wzdłuż krawężnika jezdni w obrębie chodników w końcowym biegu drogi, chodniki przy jezdni za ściekiem z kostki betonowej. Szerokość chodników 1,5m. Jezdnie ulicy zaprojektowano z nawierzchni betonu asfaltowego. Ścieki wzdłuż jezdni w obrębie chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym. Chodniki w kolorze brązowym z czarnym pasem (dwie kostki) wzdłuż krawężnika, UWAGA – nawierzchnia zjazdów Zjazdy przez chodnik zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze czerwonym, na pozostałym odcinku nawierzchnia chodnika w kolorze szarym. Możliwe jest zastosowanie innej kolorystyki użytej kostki betonowej pod warunkiem zróżnicowania kolorystycznego poszczególnych elementów drogi. Funkcja ulicy w układzie komunikacyjnym pozostaje bez zmian. Szczegółowe dane zawarto w pkt. 1. |
| 2.3 | Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy: |
|  | Zaprojektowanie przebudowy zmieni wizerunek miejscowości poprawi jakość nawierzchni na drodze powiatowej, stworzony zostanie chodnik w końcowym biegu drogi powiatowej. Ze względu na wprowadzenie chodnika poprawi się bezpieczeństwo na drogach powiatu. |
| 2.4 | Sposób spełnienia wymagań określonych w art. 5 ust.1 |
| 2.4.1 |  | spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: |
|  | a) | bezpieczeństwa konstrukcji wg pkt.3, |
|  | b) | bezpieczeństwa pożarowego wg pkt.11, |
|  | c) | bezpieczeństwa użytkowania, |
|  |  | Rozwiązania drogowe i stała organizacja ruchu na drodze zostały zaprojektowane zgodnie z warunkami i technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) oraz szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z 2003r.) oraz Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr.108 poz.908 z 2005r.) oraz wg pkt. 5 |
|  | d) | odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, wg pkt.10, |
|  | e) | ochrony przed hałasem i drganiami, wg pkt.10, |
|  | f) | oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; wg pkt.9, |
| 2.4.2 |  | warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: |
|  | a) | zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, pkt.9 i 10, |
|  | b) | usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; wg pkt.10, na dotychczasowych warunkach powierzchniowo do istniejącego rowu drogowego. |
| 2.4.3 |  | możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; |
|  |  | Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późn. zm.) |
| 2.4.4 |  | niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; |
|  |  | wg pkt.4, |
| 2.4.5 |  | warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; |
|  |  | zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr.108 poz.908 z 2005r. z późn zm.) |
| 2.4.6 |  | ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; |
|  |  | - |
| 2.4.7 |  | ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską; |
|  |  | wg pkt.5, opisu do projektu zagospodarowania |
| 2.4.8 |  | odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; |
|  |  | Całość inwestycji realizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej będącej we władaniu inwestora. Usytuowanie obiektów na działce wykonać należy wg szczegółowego projektu geometrii drogi oraz zgodnie z warunkami i technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) |
| 2.4.9 |  | poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; |
|  |  | Zrealizowano poprzez utrzymanie zapewnienia dostępu do drogi publicznej z istniejących zjazdów i dróg krzyżujących. |
| 2.4.10 |  | warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. |
|  |  | wg załączonej Informacji w sprawie BIOZ. Oraz zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr.108 poz.908 z 2005r. z późn zm.) Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do opracowania planu BIOZ oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. |

|  | Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. |
| --- | --- |
| 3.1 | Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu |
|  | Podstawowe parametry techniczne, na danym odcinku : Droga powiatowa kategorii Z i szerokości wg pkt. 2 oraz projektu geometrii. Klasa projektowana przyjęto - Z Nośność – 80 kN/oś. Szerokość jezdni – przekrój wg opisu w pkt. 1 i 2 opisu technicznego. Kategoria ruchu – KR2. Prędkość projektowa: na terenie zabudowy – 50 km/h. Poza terenem zabudowy 90km/h |
| 3.2 | Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu |
|  | Konstrukcję jezdni zaprojektowano uwzględniając wymagania : - Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 Drogi publiczne. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r .Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 Prawo o ruchu drogowym. - Rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. - Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - - Rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. - Specyfikacji technicznych OST Drogowych robót inwestycyjnych i utrzymaniowych - - „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” - GDDKiA - „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” - GDDKiA - „Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych” - GDDKiA UWAGA. Na wszystkie roboty projektowanego zadania zostały opracowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST będące wraz z przedmiarem robót integralną częścią projektu wykonawczego. |
| 3.3 | Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej wraz z oceną aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stanu posadowienia obiektu budowlanego |
|  | Kategoria geotechniczna gruntu piaski drobne, piaski średnie. Obecnie droga prowadzona jest w przekroju drogowym/szlakowym szer. 5-5.5m, Równocześnie obsługiwany jest w jednej przestrzeni ulicy, ruch samochodów, ruch rowerowy i pieszy. W obecnym stanie droga nie spełnia warunków technicznych, nawierzchnie jezdni są w fatalnym stanie technicznym. Stwierdzono spękania nawierzchni nierówności i miejscowe deformacje, droga jest wyeksploatowana i jej trwałość zmęczeniowa osiągnie w niedługim czasie szczyt. Stwierdzono, że w stanie obecnym należy wzmocnić nawierzchnię stosując nakładkę . Na istniejącej nawierzchni należy przeprowadzić miejscowe frezowanie lokalnych deformacji aby uzyskać równy profil, następnie nawierzchnie należy wyrównać warstwą wyrównująca i wykonać warstwę ścieralną i wiążącą z betonu asfaltowego. |
| 3.4 | Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: |
| 3.4.1 | Nawierzchnia jezdni, - frezowanie nawierzchni z nierówności miejscowych w celu uzyskania pożądanego profilu 30% powierzchni jezdni. - warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego BA 0/16 grubość średnia 4cm (100kg/m2) - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 grubość 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 grubość 3cm |
| 3.4.2 | Nawierzchnia chodników: humusowanie i korytowanie. - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8,0cm, - podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm, |
| 3.4.5 | Krawężniki drogowe: - Krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej B-20 z oporem (stojące i leżące, wtopione) |
| 3.4.6 | Obrzeża chodnikowe: Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowo – cementowej. |

|  | Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich: |
| --- | --- |
|  | Projektowana przebudowa drogi ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym, poprzez wykonanie obniżeń krawężników w obrębie przejść przez drogi gminne. Na terenie całej inwestycji nie zaprojektowano żadnych schodów, progów i innych barier uniemożliwiających poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Zróżnicowanie rodzajów nawierzchni na poszczególnych ciągach komunikacyjnych ułatwi orientację osobom niewidomym. |

|  | Dane technologiczne: |
| --- | --- |
|  | Funkcjonowanie technologiczne przebudowanego odcinka drogi gminnej, określone zostało w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu, stanowiącym przedmiot oddzielnego opracowania |

|  | Rozwiązania budowlane w stosunku do obiektu liniowego: |
| --- | --- |
|  | Przebieg ulicy nie wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań budowlanych i techniczno – instalacyjnych nawiązujących do warunków terenowych występujących wzdłuż jej trasy. Rozwiązania istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i geometria wlotów zjazdów bez zmian utwardzone w granicach pasa drogowego. Profil jezdni istniejący bez zmian nakładka równomierna wyprofilowanie trasy warstwą wyrównującą niwelującą deformacje i ubytki nawierzchni, dostosowany do istniejącego. Zaplanowano renowację i odmulanie rowów drogowych w ramach remontu drogi. |

|  | Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego: |
| --- | --- |
|  | Nie przewiduje się |

|  | Charakterystyka i parametry urządzeń technologicznych: |
| --- | --- |
|  | Właściwe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie ulicy, uwarunkowane jest jej prawidłowym oznakowaniem. Oznakowanie odcinka drogowego zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729), Rozporządzenie RM z dn. 1.06.2004r w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2004r nr 108 poz. 908). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, |

|  | Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego: |
| --- | --- |
|  | Bez zmian. Funkcjonowanie drogi nie wymaga zużycia żadnych rodzajów energii. |

|  | Charakterystyka ekologiczna obiektu: |
| --- | --- |
|  | Przedsięwzięcie znajduje się na terenie pasa drogowego drogi powiatowej i jako takie może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wg § 3. ust. 1 pkt. 56. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko” (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) Planowane zadanie polega na wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchni i modernizacji terenu drogi powiatowej. W przypadku planowanego zadania mamy do czynienia z szeregiem przedsięwzięć, przedsięwzięcia te obejmują: Wzmocnienie warstw nawierzchni nakładką wielowarstwową z uwzględnieniem nowych obowiązujących warunków technicznych, odtworzenie nawierzchni dróg gminnych w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Nie planuje się zmian dotyczących zmiany kategorii ruchu i klasy drogi. Droga ma klasę Z i kategorię ruchu KR2 nie planuje się z zwiększenia długości ulicy, modernizacja dotyczy istniejących ulic na całych odcinkach przebiegu. Realizowane na terenie głównego przedsięwzięcia roboty w czasie ich wykonywania nie spowodują w sumie wzrostu emisji zanieczyszczeń o więcej niż 20 %. Uwaga! Pozostałe parametry charakterystyki ekologicznej zawarte zostały w informacji o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z Art. 49. ust 3 USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, Wody opadowe odprowadzenie powierzchniowo do istniejących rowów drogowych w dotychczasowy sposób. b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych. c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, Funkcjonowanie drogi nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Zanieczyszczenia nawierzchni, w tym związane z zimowym utrzymaniem, usuwane będą tak jak dotychczas, przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo komunalne. d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, Emisja hałasu i wibracji związana z funkcjonowaniem drogi bez istotnych zmian. Spodziewane niewielkie obniżenie poziomu emisji w związku z poprawą stanu nawierzchni. e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; Zakres projektowanej przebudowy i remontu drogi nie wymaga wycinki drzew. Pozostały istniejący w pasie drogowym drzewostan wymaga stopniowej wymiany, z uwagi na jego wiek i stan mogący stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. W związku z przebudową nie nastąpi zmiana powierzchni zieleni. |

| 11. | Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. |
| --- | --- |
|  | Parametry projektowanej do przebudowy drogi, umożliwiają ruch wszystkich rodzajów pojazdów, w tym pożarniczych. Klasa projektowana przyjęto - Z Nośność – 80 kN/oś. Do budowy drogi używa się materiałów nie stwarzających zagrożenia pożarowego |
| Opracował : |  |
| Projektant: |  |
| mgr inż. Grzegorz Dubik |  |
| upr. bud. K-86/02 |  |