| DANE EWIDENCYJNE i LOKALIZACJA |
| --- |
| Inwestor: | Lokalizacja robót drogowych: |
| Powiat Stalowowolski ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola | Jednostka ewidencyjna: Zaleszany Miejscowość: Skowierzyn |

Projekt zagospodarowania część opisowa

|  | Przedmiot inwestycji: |
| --- | --- |
|  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1011R Kawęczyn – Skowierzyn Km 3+809 do 4+664 |

|  | Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu: |
| --- | --- |
|  | Stan istniejący: |
|  | Droga powiatowa droga 1011R Kawęczyn - Skowierzyn Droga w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych Stalowa Wola. W układzie komunikacyjnym powiatu stanowi obsługę terenów mieszkaniowych powiatu, oraz połączenie sąsiednich gmin i powiatów. Droga łączy gminę Zaleszany w powiecie Stalowowolskim z gminą Gorzyce w powiecie Tarnobrzeskim i prowadzi dalej ruch od drogi wojewódzkiej 854. Droga jest istotnym elementem zapewniającym komunikację w obrębie powiatu, stanowi dojazd do kilku wsi w gminie Zaleszany oraz dojechać od drogi powiatowej 1012R Zaleszany-Zbydniów do miejscowości położonych w powiecie Tarnobrzeskim od strony drogi wojewódzkiej 854. Droga prowadzona w przekroju drogowym szerokości 5-5.5m chodników brak, rowy istniejące zamulone, pobocza przerośnięte. |
|  | Adaptacje i rozbiórki w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. |
|  | Planowane jest wzmocnienie nawierzchni jezdni w istniejącej geometrii i szerokości Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w pasie drogowym drogi powiatowej Z uwagi na zużycie i niezgodność z obecnie obowiązującymi warunkami technicznymi zaplanowano wykonanie nowych warstw nawierzchni jako wzmocnienie istniejących warstw nawierzchni. |

|  | Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu: |
| --- | --- |
|  | Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi |
|  | w pasie drogowym drogi powiatowej oraz terenach sąsiednich zaprojektowano wykonanie zjazdów w miejscach istniejących zjazdów i korekty wlotów krzyżujących wg. planu zagospodarowania |
|  | Układ komunikacyjny |
|  | Całość opracowania służy celom komunikacyjnym, funkcjonowanie przebudowanego odcinka drogi powiatowej, określone zostało w projekcie stałej organizacji ruchu, stanowiącym przedmiot oddzielnego opracowania. Droga powiatowa 1011R Kawęczyn - Skowierzyn Droga zaprojektowano przekrój jednojezdniowy, jednopasowy . Przebieg od skrzyżowania drogą powiatową 1012 Zaleszany – Zbydniów długości 855m. Cały ciąg drogowy prowadzi do granic powiatu (droga dalej prowadzi przez powiat tarnobrzeski do drogi wojewódzkiej 854) Wloty zjazdów publicznych i indywidualnych bez istotnych zmian. Wloty dróg dochodzących przebudowane w nowej nawierzchni i geometrii. km 3+809 do 4+139,61 przekrój jednojezdniowy szerokość jezdni 5,5m pobocza obustronne po 0,75m odcinek od 4+139,61 do 4+664 jezdnia 5,5m z chodnikiem prawostronnym szer. 1,5m i ściekiem przykrawężnikowym 0,2m (w rejonie łuku poszerzenie po wewnętrznej stronie łuku szerokości 0,75m na długości 40m z odcinkami zmiany szerokości długości po 26,7m z każdej strony łuku. |
|  | Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym |
|  | Na terenie inwestycji występują sieci gminne. Nie projektuje się nowych ujęć przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. |
|  | Ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu |
|  | projektowana przebudowa wykonana zostanie w nawiązaniu do niwelety istniejącej z nakładką wzmacniającą |

|  | Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu: |
| --- | --- |
|  | Powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych: - |
|  | Powierzchnia dróg: Nawierzchnia jezdni głównej z betonu asfaltowego – 4752,5m2 Ściek przykrawężnikowy (kostka) – 104m2. |
|  | Powierzchnia parkingów: - |
|  | Powierzchnia placów: - |
|  | Powierzchnia chodników: Nawierzchnia z kostki betonowej(chodniki) – 780m2 |
|  | Powierzchnia zieleni: - |

|  | Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: |
| --- | --- |
|  | Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . |

|  | Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego: |
| --- | --- |
|  | Teren, zamierzenia budowlanego, nie znajduje się w granicach terenu górniczego; |

|  | Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: |
| --- | --- |
|  | Użytkownikami przebudowanego odcinka drogi będą uczestnicy ruchu drogowego. Jednym z celów przebudowy drogi jest konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie przebudowy, poprawi warunki ruchu dla pojazdów i pieszych. Poprawa stanu nawierzchni i parametrów geometrycznych oraz przebudowa skrzyżowań zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wiąże się ze zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych. Funkcjonowanie drogi nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Zanieczyszczenia nawierzchni, w tym związane z zimowym utrzymaniem, usuwane będą tak jak dotychczas, przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo komunalne |

|  | Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych: |
| --- | --- |
|  | Projektowane rozwiązanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Zaprojektowano jezdnie o szerokości pasa ruchu 2,75m (na łuku pasy ruchu 3,125m). |
|  | Podstawowe parametry techniczne ulic/dróg po przebudowie: |
|  | Podstawowe parametry techniczne: Drogi gminne, powiatowe – ulice miejskie dojazdowe, główne i tranzytowe Klasa techniczna – Z. Nośność – 80 kN/oś. Szerokość jezdni – przekrój jednojezdniowy 2x2,75 m Kategoria ruchu – KR2. Prędkość projektowa: na terenie zabudowy – 50 km/h, poza obszarem zabudowy 90km/h |
|  | Rozwiązania geometryczne i konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu spełniają wymogi: |
|  | - Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 Drogi publiczne. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r .Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 Prawo o ruchu drogowym. - Rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. - Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - - Rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. - Specyfikacji technicznych OST Drogowych robót inwestycyjnych i utrzymaniowych - - „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” - GDDKiA - „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” - GDDKiA - „Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych” - GDDKiA UWAGA. Na wszystkie roboty projektowanego zadania zostały opracowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST będące wraz z przedmiarem robót integralną częścią projektu wykonawczego. |
| Opracował : |  |
| Projektant: |  |
| mgr inż. Grzegorz Dubik |  |
| upr. bud. K-86/02 |  |