Rodzaj opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn od km 3+809 do km 4+664

Zamawiający - Inwestor:

Powiat Stalowowolski Z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola

Przygotowanie terenu pod budowę 				CPV 45100000-8

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni dróg 				CPV 45233000-9

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 				CPV 45233220-7

Opracował:

ABC Projekt

mgr inż. Grzegorz Dubik

Stalowa Wola, 2009

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn od km 3+809 do km 4+664

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | 01.00.00 | Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 |  |  |
|  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |
| 1 | 01-01-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie głównej od km 3+809 do km 4+664 Razem: 0,855km | km | 0,855 |
| 2 | 01-02-02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Warstwy średnio 15 cm do późniejszego wykorzystania: chodnik 520m*1,5m=780m2; poszerzenia 50m2; Razem: 780+50=830m 830m2*0,15m=124,5m3 | m3 | 124,50 |
|  |  | Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów |  |
| 3 | 01-02-04 | Mechaniczne rozebranie chodników z naw. asf. z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15 Km | m2 | 30,00 |
| 4 | 01-02-04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na ławie i podsypce cem-pias. z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15 Km | m | 30,00 |
| 5 | 01-02-04 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem. piaskowej, z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15. Km | m | 30,00 |
| 6 | 01-02-04 | Rozebranie warstw jezdni zjazdów podbudową tłuczniową i betonową z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15. Km | m2 | 30,00 |
| 7 | 01-02-04 | Odkopanie i wyjęcie słupków znaków drogowych z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15. Km | szt | 18,00 |
|  | 04.00.00 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg CPV 45233000-9 |  |  |
|  |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża |  |
| 8 | 04-01-01 | Mechaniczne wykonanie koryta profilowanie i zagęszczenie podłoża 20cm chodnik 520m*1,5m=780m2; poszerzenia 50m2; =780+50=830m2 | m2 | 830,00 |
|  |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |
| 9 | 04-03-01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie. Podbudowy z BA; Jezdnia km 3+809-4+664 dł.855m*5,5m=4702,5m2; poszerzenia =50m2; =4702,5+50=4752,5m2 | m2 | 4752,50 |
| 10 | 04-03-01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. Podbudowy z kruszywa, BA Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie. Podbudowy z BA; Jezdnia km 3+809-4+664 dł.855m*5,5m=4702,5m2; poszerzenia =50m2; =4702,5+50=4752,5m2 | m2 | 4752,50 |
|  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |  |
| 11 | 04-04-02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na o grub. 15 cm - chodnik 520m*1,5m=780m2 | m2 | 780,00 |
| 12 | 04-04-02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na o grub. 20 cm –ściek 520m*0,2m=104m2 | m2 | 104,00 |
| 13 | 04-04-02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na o grub. 20 cm -poszerzenia =50m2 | m2 | 50,00 |
|  |  | Podbudowa z betonu asfaltowego |  |
| 14 | 04-07-01 | Warstwa wyrównawcza z BA 0/16 gr. śr 4cm 100kg/m2 - KR2 z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość .... km Jezdnia km 3+809-4+664 dł.855m*5,5m=4702,5m2; poszerzenia =50m2; =4702,5+50=4752,5m2 0,100t/m2*475,25m2=475,25t | t | 475,25 |
|  | 05.00.00 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV 45233220-7 |  |  |
|  |  | Recycling (frezowanie) |  |
| 15 | 05-03-11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno 30% śr. gr. 2 cm z wywozem ścinki samochodami samowyładowczymi na odległość .... 0,3*4752,5m2=1425,75m2 | m2 | 1425,75 |
|  |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |
| 16 | 05.03.05 45233220-7 | Warstwa wiążąca BA 0/16 gr. 4 cm KR2 z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość.... km Jezdnia km 3+809-4+664 dł.855m*5,5m=47025,5m2; poszerzenia =50m2; =47025,5+50=4752,5m2 | m2 | 4752,50 |
| 17 | 05.03.05 45233220-7 | Nawierzchnia ścieralna BA 0/12,8 gr.3 cm KR2 z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość.... km Jezdnia km 3+809-4+664 dł.855m*5,5m=47025,5m2; poszerzenia =50m2; =47025,5+50=4752,5m2 | m2 | 4752,50 |
|  |  | Nawierzchnia z kostki betonowej CPV 45233100-0 |  |
| 18 | 06-03-23 Kalkulacja indywidu-alna | Nawierzchnia ścieków z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm z profilowaniem, wraz z wykonaniem: - 5szt. wpustów żeliwnych z rusztem o wym. 300x200mm ułożonego na ławie betonowej wraz ze spustem pod chodnikiem do rowu przy zastosowaniu kolana i rury z tworzywa sztucznego o średnicy Ø160mm; - 5szt. przykanalików ułożonych pod chodnikiem z rur tworzywa sztucznego o średnicy Ø110mm. Powierzchnia ścieku: 520m*0,2m=104,00m2 | m2 | 104,00 |
|  | 06.00.00 | Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9 |  |  |
|  |  | Umocnienie elementami prefabrykowanymi |  |
| 19 | 05.02.01 | Uzupełnienie poboczy niesortem gr. średnio 15cm szer 0,75m 0,75*(2*855m-520)=892,5m2 | m2 | 892,50 |
| 20 | 06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp grubość namulu 20-30 cm 2*855m-200m (zjazdy)=1510,0m | mb | 1510,00 |
|  | 07.00.00 | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
|  |  | Oznakowanie poziome CPV 45233221-4 |  |
| 21 | 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami Grubowarstwowymi (chemoutwardzalne masy na zimno), linie na skrzyżowaniach i przejściach, symbole P-10 i P-12 | m2 | 20,50 |
|  |  | Znaki drogowe pionowe CPV 45233290-8 |  |
| 22 | 07.02.01 | Ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych fi50 z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | Szt | 13,00 |
| 23 | 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych pionowych odblaskowych do gotowych słupków A-1 – 1szt. A-2 – 1szt. B-20 – 3 szt. folia II generacji D-1 (400x400mm) – 2szt. D-1 (600x600mm) – 2szt. D-6 – 2 szt. folia II generacji E-2a „<- Radomyśl; Zaleszany->” – 1szt. U-3d (600x1200mm) – 1szt. | Szt | 13,00 |
|  | 08.00.00 | Elementy ulic CPV 45233000-0 |  |  |
|  |  | Krawężniki betonowe CPV 45233100-0 |  |
| 24 | 08-01-01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z betonu B-20 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 520,00 |
|  |  | Chodnik z brukowej kostki betonowej CPV 45233253-7 |  |
| 25 | 08-02-02 | Nawierzchnia chodników z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm z profilowaniem | m2 | 780,00 |
|  |  | Betonowe obrzeża chodnikowe CPV 45233100-0 |  |
| 26 | 08-03-01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 520,00 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych