Rodzaj opracowania:

###### PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot opracowania:

Wykonanie napraw wad i usterek drogi powiatowej nr 1024 R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli, 1024R Stalowa Wola – Pysznica

Kody:

D-05.00.00 Nawierzchnie

Inwestor:

Powiat Stalowowolski

37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15

Wartość:

Słownie:

Stalowa Wola, dnia 30.04.2013r.                                                             ...................................................

(podpis)

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Wykonanie napraw wad i usterek drogi powiatowej nr 1024 R ul. Czarnieckiego 
w Stalowej Woli, 1024R Stalowa Wola – Pysznica

| Lp | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost-ka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | D-05.03.11 Kalkulacja indywidualna | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy do 6cm z odwiezieniem urobku na odl. do 15km Pow. wg zestawienia (szerokość od 0,5m) 360,0m2 | m2 | 360,00 |
| 2 | D.05.03.27 | Przyklejenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80kN/m wraz ze skropieniem nawierzchni na wyrównanej powierzchni 360,0m2 | m2 | 360,00 |
| 3 | D-05.03.05 Kalkulacja indywidualna | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dla KR3 o grubości warstwy po zagęszczeniu 6cm 360,0m2 | m2 | 360,0 |
| 4 | D-05.03.15 Kalkulacja indywidualna | Naprawa przez uszczelnienie poprzecznych spękań nawierzchni z wypełnieniem szczelin masą zalewową na gorąco – naprawa poprzez poszerzenie szczelin i uszczelnienie (SST5.3) 762mb | m | 762,0 |
| 5 | D-05.03.15 Kalkulacja indywidualna | Naprawa przez uszczelnienie poprzecznych spękań nawierzchni z wypełnieniem szczelin masą zalewową na gorąco – naprawa metodą kombinowaną (poszerzenie szczelin i uszczelnienie oraz uszczelnienie pasmowe) 111mb+180mb=291 | m | 291,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych