Załącznik nr 8 do SIWZ

|  | Powiat: stalowowolski Województwo: podkarpackie |
| --- | --- |

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków 
oraz utworzenie bazy danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT

oraz cyfryzacji materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w powiecie stalowowolskim

- Dane formalno-prawne.

- Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności 
i dostępności e-usług.

W ujęciu ogólnym, cele projektu to:

- dostosowanie baz danych EGiB obrębów ewidencyjnych wykazanych 
w Rozdz. II, pkt 1.1 i 1.2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EGiB”, oraz włączenie tych baz do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) 
o którym mowa w art. 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- poprawa jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków;

- utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT, dla jednostek ewidencyjnych  wykazanych w Rozdz. II, pkt 1.3 i 1.4 niniejszego przedmiotu zamówienia, zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 
z 2015r. Poz. 1938), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT oraz K-GESUT’’, oraz włączenie tych baz do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- utworzenie BDOT500, dla jednostek ewidencyjnych wykazanych w Rozdz. II, pkt 1.3 i 1.4 niniejszego przedmiotu zamówienia, zgodnych z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r.  poz. 2028), zwanym dalej ,,rozporządzeniem w sprawie BDOT500 oraz MZ’’;

- cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę  Stalowowolskiego i zasilenie cyfrowymi zbiorami kopii dokumentów systemu OŚRODEK w sposób zapewniający najbardziej efektywne przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie dokumentów zasobu.

Zamówienia dotyczące zadań objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, będą udzielane przez Powiat Stalowowolski.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn.zm.);

- ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn.zm.);

- ustawie z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2017r. poz. 788 z późn.zm.);

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018r. poz. 121);

- ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.);

- ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. , poz. 1161.);

- ustawie z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202z późn. zm.);

- ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2222
z późn.zm.);

- ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 997);

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1000);

- ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.);

- ustawie z 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.);

- ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2017r. poz.1007 z póżn.zm)

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 poz. 1034 ze zm.);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 
z 2011r. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. 2011 r. poz.1642);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013r. poz. 249);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. z 2012r. poz. 352);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
2011r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011r. Nr 263, poz. 1571), 
oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012r. 
o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1011);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2012 poz. 199);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. 
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012, poz. 125);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. 
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2015, poz. 219);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania 
 w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków 
 i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U.2001 Nr 84, poz. 911);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012, poz. 1246);

- rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. 1999 Nr 45, poz. 453);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017r. poz.2247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2015r. poz.1938);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 3 grudnia 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015r. poz. 2028);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. 2013, poz. 1183);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U.1999 Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.)”.

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest:

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:

- Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec położonych w gminie Pysznica;

- Dzierdziówka, Majdan Zbydniowski, Motycze Szlacheckie, Obojna, Skowierzyn, Wólka Turebska położonych w gminie Zaleszany

c)   Cisów Las , Laski, Korabina, Gwoździec, Maziarnia, Bojanów ,Stany, Przyszów

położonych w gminie Bojanów;

- Aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:

- Jastkowice i Pysznica położonych w gminie Pysznica;

- Zaleszany, Zbydniów położonych w gminie Zaleszany.

- Utworzenie powiatowej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych: Pysznica, Zaleszany, Bojanów.

- Utworzenie BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: Pysznica, Zaleszany, Bojanów.

- Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, prowadzonego przez Starostę Stalowowolskiego, utworzonych i zaktualizowanych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB, powiatowej bazy GESUT oraz BDOT500.

- Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostek ewidencyjnych: Pysznica, Zaleszany, Bojanów, Stalowa Wola,  Zaklików- obszar wiejski, Zaklików – miasto.

# Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją i aktualizacją  EGiB określają postanowienia rozdziału III - XI, zaś ich zasięg terytorialny oraz szczegółowy zakres określają projekty modernizacji EGiB, stanowiące załączniki  do niniejszego OPZ.

# Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500 oraz powiatowej bazy GESUT, a także zakres tych prac określają postanowienia rozdziału XII  oraz załączniki nr  2a-2c do niniejszego OPZ.

# Warunki realizacji prac dotyczących cyfryzacji materiałów zasobu określają postanowienia rozdziału XV niniejszego OPZ.

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

Projekt niniejszy jest realizowany w ramach umowy zawartej z Województwem   Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  - Całość prac zostanie wykonana zgodnie z zasadami podanymi w: Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.

  - Wykonawca wykona inwentaryzację i analizę całej dokumentacji geodezyjno-prawnej  znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli pod kątem możliwości i zakresu jej wykorzystania w pracach modernizacyjnych dotyczących bazy EGiB. Przetworzy przeanalizowane dane i informacje zawarte w materiałach PZGiK do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi bazy danych EGiB, określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

  - W pracach modernizacyjnych należy w pierwszej kolejności wykorzystać dane pochodzące z wiarygodnych pomiarów terenowych (nowych i zawartych w operatach pozyskanych z PODGiK).

  - Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i zbadania wszystkich koniecznych dokumentów oraz przygotowania propozycji rozwiązania stwierdzonych rozbieżności. Rola Wykonawcy nie może się w żadnym wypadku ograniczyć jedynie do stwierdzenia rozbieżności i przekazania informacji pracownikom Starostwa. Pomoc Zamawiającego będzie dotyczyć sposobu rozstrzygnięcia szczególnie skomplikowanych przypadków.

  - Wykonawca opracuje projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami.

  - Ewidencją należy objąć wszystkie budynki i obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego.

  - Zleceniodawca wyda Wykonawcy w wersji cyfrowej posiadane bazy danych ewidencyjnych i mapy syt-wys, osnowy geodezyjne.

  - Wszystkie dane ewidencyjne dotychczas ujawnione, przed ich przyjęciem do projektu modernizacji należy zweryfikować.

  - Przed terminem wyłożenia projektu modernizacji, Zamawiający wyda Wykonawcy roboczą bazę EGiB.

  - Na 14 dni przed terminem proponowanego wyłożenia projektu modernizacji, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu operat do wstępnego odbioru - projekt bazy EGiB, dane cyfrowe oraz raporty podstawowe i pomocnicze potrzebne do wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków. Po pozytywnej, udokumentowanej ocenie operatu zostanie wyznaczony termin wyłożenia

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo kartograficznego, będzie realizowane przez Wykonawcę z udziałem geodety posiadającego uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu drugiego.

  - Po wyłożeniu, Wykonawca dokona aktualizacji operatu w zakresie ewentualnych zmian wynikłych z rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony.

  - Wykonawca przekaże skompletowany operat modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

  - Komisja powołana do weryfikacji i odbioru operatu z modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków w terminie 14 dni od chwili otrzymania niniejszego operatu dokona weryfikacji, sprawdzenia poprawności zleconej roboty geodezyjnej. W przypadku zastrzeżeń i usterek zostanie sporządzony protokół.

  - W przypadku prawidłowego wykonania modernizacji lub usunięcia usterek wykazanych
w protokole zostanie sporządzony ostateczny protokołu odbioru roboty, który podpisany przez komisję, stanowić będzie podstawę odbioru roboty i włączenia do zasobu geodezyjno-kartograficznego.

  - Data spisania ostatecznego protokołu odbioru roboty stanowi termin wykonania roboty określony w umowie.

  - W celu osiągnięcia najbardziej efektywnego uruchomienia usług: przeglądania, wyszukiwania i pobierania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonawca wykona cyfryzację materiałów zasobu w trzech etapach:

- etap I - Wprowadzenie i synchronizacja identyfikatora ewidencji zasobu w systemie OŚRODEK i na operacie technicznym w postaci nieelektronicznej wraz z oceną operatu i uzupełnieniem niektórych pól w ewidencji materiałów;

- etap II - Skanowanie papierowych operatów technicznych wraz ze stroną tytułową zawierającą   naklejony identyfikator ewidencji zasobu nadany w ramach Etapu I wraz z ustalonym nazewnictwem i lokalizacją na dysku utworzonych plików, umożliwiającą automatyczne wczytanie zeskanowanych dokumentów do systemu OŚRODEK;

- etap III - opisanie metadanymi każdego zbioru kopii dokumentów utworzonych w ramach etapu II w sposób umożliwiający efektywne świadczenie e-usług.

Etapy I i III wymagają doświadczenia i wiedzy geodezyjnej, dlatego realizacja prac z tego zakresu musi być wykonywana pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej  uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 
i kartografii w zakresie 1 i 2, bądź posiadającego wykształcenie wyższe geodezyjne oraz doświadczenie zawodowe.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków.

Dla obrębów : Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec gmina Pysznica oraz   wszystkich obrębów gminy Bojanów, przebieg granic działek ewidencyjnych poza obszarami wskazanymi w załącznikach graficznych, które określają granice podlegające ustaleniu, należy przyjąć z dotychczasowej bazy graficznej po uprzednim zweryfikowaniu przebiegu granic          z treścią ortofotomapy oraz wyjściowej mapy w skali 1:2880 oraz 1:2000. W przypadku zaistnienia rozbieżności wytypowane granice należy ustalić zgodnie z punktem 3. niniejszego rozdziału. Zapisy bieżącego punku można stosować jedynie w odniesieniu do obszarów niezabudowanych , stanowiących tereny rolne.

- Zbiór punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca utworzy na podstawie:

- Materiałów zgromadzonych w PZGiK zgodnie z §36 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Materiały zgromadzone w PZGiK mogą być wykorzystane do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, wykonanych zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami technicznymi lub dawną instrukcją techniczną G4, umożliwiających obliczenie współrzędnych punktów granicznych  w  układzie „2000”. Operaty pochodzące z założenia ewidencji gruntów należy wykorzystać po uprzednim sprawdzenia jakości współrzędnych punktów osnowy pomiarowej zgodnie z zapisami punktu 2.

- W razie braku dokumentacji wymienionej w §36 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych Wykonawca pozyska na podstawie §37 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic wykonanych zgodnie z §38 i 39 oraz z zasadami  określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.

Pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic należy wykonać w szczególności w terenach zabudowanych. Pomiarem objąć szczegóły sytuacyjne położone na ustalanych granicach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie takich jak budynki, słupy, ogrodzenia, miedze. Poglądowy obszar terenów zakwalifikowanych do ustalenia granic stanowią załączniki nr 3a-3c  do niniejszego OPZ. Na pozostałym obszarze, granice działek ewidencyjnych należy  pozyskać przez pomiar fotogrametryczny poprzedzony ustaleniem przebiegu granic.

Dla granic nie widocznych na modelu, należy przyjąć granice na podstawie obecnie obowiązującej mapy ewidencyjnej – po weryfikacji wpasowania obrazu rastrowego.

- W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów  sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę geodezyjną niespełniającą aktualnych standardów technicznych (np. osnowę pomiarową IV lub V klasy) obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na podstawie wyników takich pomiarów Wykonawca dokona po uprzednim:

- Wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zachowanych punktów tej osnowy, metodami właściwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej;

- Przeprowadzeniu łącznego wyrównania danych obserwacyjnych tak zmodernizowanej osnowy pomiarowej (danych z pomiaru, o którym mowa w pkt 1, oraz danych PZGiK) oraz obliczeniu współrzędnych punktów tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie wyrównanych danych obserwacyjnych.

- Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne mogą być stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pomiaru szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, jeżeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terenu lub opracowana ortofotomapa, a także organizacja i technika pomiaru zapewnią określenie położenia tych szczegółów względem osnowy geodezyjnej 1 klasy z błędem średnim nie większym niż 0,17 m, przy założeniu rozkładu normalnego błędów pomiaru.

- W celu sprawdzenia, czy spełniony jest warunek, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przed rozpoczęciem produkcyjnego wykonywania pomiarów, wykona pomiary kontrolne odpowiedniej liczby tych samych punktów sytuacyjnych, równomiernie rozłożonych na obszarze opracowania, w tym położonych na skrajach tego obszaru, metodą fotogrametryczną lub kartometryczną oraz techniką RTK/RTN. Pozytywny wynik pomiarów kontrolnych będzie miał miejsce, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) 68,3 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,19 m;

2) 95,4 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,38 m;

3) maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,57 m.

- Wyniki pomiarów i obliczeń kontrolnych Wykonawca dołączy do operatu technicznego

- W przypadku gdy w PZGiK brak jest wiarygodnych dokumentów umożliwiających ustalenie danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych, w szczególności obejmujących grunty leśne, grunty zadrzewione, nieużytki, pastwiska, tereny różne, 
a jednocześnie zainteresowani właściciele lub władający tymi działkami nie wskażą   zgodnie przebiegu granic tych działek oraz w odniesieniu do objętych tymi działkami gruntów nie można stwierdzić spokojnego stanu posiadania, Wykonawca ustali dane określające przebieg granic tych działek oraz położenie punktów granicznych na zasadach określonych w §39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, wykorzystując 
w szczególności do tego celu odpowiedni fragment dotychczasowej mapy ewidencyjnej. Punktom granicznym ustalonym na zasadach określonych w § 39 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie EGiB nadaje się wartość atrybutu ZRD = 7, 8 lub 9 zaś wartość atrybutu BPP ustala wykonawca indywidualnie biorąc pod uwagę materiały i dane wykorzystane do ustalenia położenia tych punktów.

Pola powierzchni działek ewidencyjnych, których granice Wykonawca ustali na zasadach określonych w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, przyjmuje się w projekcie operatu opisowo-kartograficznego z dotychczasowej EGiB. Jeżeli jednak różnica pomiędzy dotychczasowym polem powierzchni działki ewidencyjnej a polem powierzchni tej działki obliczonym na podstawie współrzędnych punktów granicznych, przekracza  wartość 1 ara -  przyjmuje się pole powierzchni obliczone ze współrzędnych, po poprzedniej analizie atrybutów dokładnościowych punktów granicznych.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie EGiB, Wykonawca załączy do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dodatkowy dokument zawierający:

- wyniki badań dotyczących znaków i śladów granicznych;

- wyniki analizy dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie dla ustalenia przebiegu  granicy działki;

- treść oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków, jeżeli zostaną złożone w trakcie czynności ustalenia granicy działki;

- opis proponowanego przez Wykonawcę przebiegu granicy działki lub kryteria przyjęte do ustalenia przebiegu tej granicy.

- Dla każdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca ustali atrybuty zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, z tym że atrybut CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy o wartości „Tak” lub „Nie” zostanie określony wyłącznie do punktów granicznych, których położenie będzie wynikiem czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych, na podstawie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie EGiB, wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, lub gdy taka informacja wynikać będzie z dokumentacji PZGiK udostępnionej Wykonawcy przez Starostę. 
W odniesieniu do punktów granicznych, ujawnionych w bazie danych EGiB wraz 
z odpowiednimi atrybutami, Wykonawca zweryfikuje wartości atrybutów: źródło danych (ZRD), kod rzędu granicy, błąd położenia względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP) 
i w razie stwierdzenia nieprawidłowości wyeliminuje je.

- W przypadku, gdy na obszarze objętym przedmiotem zamówienia występują działki ewidencyjne, których geometrię stanowi więcej niż jeden poligon zamknięty, Wykonawca wyeliminuje tę nieprawidłowość, nadając poszczególnym ciągłym obszarom odrębne numery działek ewidencyjnych, stosując zasady, jak przy podziale nieruchomości. Dane niezbędne do numerycznego opisu granic nowych działek ewidencyjnych, jeżeli nie mogą być pozyskane z PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. Dla działek tych Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych  ewidencyjnych. W analogiczny sposób, jak w odniesieniu do działek, o których mowa wyżej, Wykonawca postąpi w odniesieniu do istniejących działek ewidencyjnych obejmujących grunty niejednorodne pod względem prawnym.

- Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy Prawo wodne, przyjmuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o którym mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy, a w przypadku braku takiej dokumentacji Wykonawca ustali dane dotyczące takich granic na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, 
o których mowa w §82a rozporządzenia w sprawie EGiB.

- W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu nie zostanie zakończone przed umownym terminem realizacji niniejszego zamówienia, dane określające proponowaną linię brzegu zostaną przyjęte przy opracowaniu projektu operatu opisowo-kartograficznego jako dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych cieków naturalnych oraz sąsiadujących z nimi gruntów. Informacje, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu nie zostało zakończone Wykonawca zamieści w bazie danych EGiB w klasie EGB_DzialkaEwidencyjna w atrybucie „dodatkoweInformacje”.

- Jeżeli w wyniku analiz przeprowadzonych zgodnie z §6 ust. 1 i §67 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zostaną stwierdzone rozbieżności położenia punktów granicznych i budynków przekraczające dopuszczalne wartości,  to należy:

- wykonać bezpośrednie pomiary terenowe – dla budynków,

- wykonać ustalenia przebiegu granic i pomiary terenowe, z odpowiednim wykorzystaniem istniejącej w PZGiK dokumentacji – dla punktów granicznych działek.

- Z czynności ustalenia przebiegu granic przeprowadzonych zgodnie z §37-39 Rozp. EGiB  powstanie dokumentacja, która powinna być skompletowana w taki sposób, aby było powiązanie pomiędzy dokumentami takimi jak: protokół ustalenia granic, szkic  graniczny, zwrotne zawiadomienie stron, szkic przeglądowy szkiców granicznych.

- Bezpośredniemu pomiarowi w terenie zgodnie z zasadami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów    sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych  pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podlegają wszystkie ogrodzenia stanowiące  granice działek, odnalezione znaki graniczne oraz ustalone punkty graniczne.

- Granice działek ewidencyjnych przebiegających w terenach zabudowanych wykazanych zgodnie z załącznikami nr 3a-3c  należy  ustalić i pomierzyć bezpośrednio w terenie.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy pomierzoną granicą obrębu (np. kamienie graniczne), a granicą wykazaną podczas modernizacji sąsiedniego obrębu lub innego opracowania, należy sporządzić wykaz zmian i mapę uzupełniającą dla przedmiotowych działek z obrębów sąsiednich. Przykładem są działki 236 oraz 279/1 w obrębie Brandwica.

- Do ustalenia przebiegu granicy obrębu ewidencyjnego pokrywającego się z granicą powiatu Wykonawca wykorzysta materiały PZGiK otrzymane z powiatów sąsiednich.

- W przypadku istnienia w PZGiK różnych wiarygodnych materiałów określających położenie tego samego punktu granicznego, należącego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej granicy Wykonawca przyjmie materiał, który umożliwi określenie położenia tego punktu z najwyższą dokładnością.

- W przypadku, gdy materiały PZGiK nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych należących do granicy powiatu z wymagana dokładnością, Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze terenowych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
z zastosowaniem przepisów §38 i 39 Rozp. EGiB.

- Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, sporządzanie protokołów 
z ustalenia  granic zgodnie z §37, 38, 39 wykonują osoby posiadające uprawnienia zawodowe, o których mowa  w art. 43 pkt.2 Ustawy PGIK.

- Wykonawca sporządzi w formie numerycznej zarys granic dla całego obrębu, na którym    przedstawi na różnych warstwach (EwMapa):

-  granice działek przyjęte z operatów technicznych,

-  granice działek ustalone obustronnie,

-  granice działek ustalone jednostronnie,

-  granice działek ustalone na ortofotomapie obustronnie,

-  granice działek ustalone na ortofotomapie jednostronnie,

-  granice ustalone na podstawie §39 ust. 3 Rozp. EGiB,

- Po obliczeniu nowych powierzchni działek Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  wykaz porównania nowych powierzchni z powierzchnią wykazaną w dotychczasowej ewidencji.

- Pole powierzchni działek ewidencyjnych Wykonawca określi na podstawie współrzędnych punktów granicznych, jeżeli spełniają one kryterium dokładności  określone  w §61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EGiB.

- Przy wykonywaniu obliczeń pól powierzchni działek ewidencyjnych oraz włączaniu wyników tych obliczeń do projektu operatu opisowo – kartograficznego Wykonawca stosować będzie zasady określone w:

- §68 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- §62 rozporządzenia w sprawie EGiB.

- Atrybut działka objęta formą ochrony przyrody (typ atrybutu boolean) Wykonawca pozyska w wyniku  analizy porównawczej mapy ewidencyjnej z danymi Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w dostępie do danych tego rejestru.

- Atrybut ważność od, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika nr 1a do Rozp. EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, które zostaną ujawnione w bazie EGiB po raz pierwszy w ramach procesu modernizacji.

- Atrybut ważność do, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika nr 1a do Rozp. EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, których cykl istnienia zakończy się w trakcie wykonywania modernizacji. W odniesieniu do pozostałych działek ewidencyjnych atrybut ważność od przyjmuje wartość specjalną unknown, zaś atrybut ważność do przyjmuje wartość specjalną inapplicable.

- Atrybut numer KW Wykonawca ustali w drodze porównania zbioru danych EGiB 
z danymi księgi wieczystej prowadzonej w systemie NKW. Do wykonania tego zadania Wykonawca wykorzysta dane pozyskane przez organ prowadzący EGiB z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 364 ust. 16 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. 
o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2015 r. poz. 707).

- Rezultaty czynności, o których mowa w ust. 28 Wykonawca udokumentuje w postaci raportu zawierającego:

- identyfikatory działek ewidencyjnych oraz numery KW;

- identyfikatory działek, dla których Wykonawca nie ustalił numeru KW.

- Wartość atrybutu numer rejestru zabytków Wykonawca pozyska z rejestru zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomocniczo Wykonawca może wykorzystać do ustalenia tego atrybutu krajową oraz gminną ewidencję zabytków.

- Rezultaty czynności, o których mowa w ust. 48, Wykonawca udokumentuje w postaci raportu zawierającego:

- numery rejestru zabytków;

- identyfikatory działek ewidencyjnych, z którymi związane są poszczególne   obiekty zabytkowe.

- Wartości atrybutu identyfikator rejonu statystycznego Wykonawca ustali na podstawie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz zweryfikuje te ustalenia z zasobami informacyjnymi urzędów statystycznych.

- Wykonawca uzupełni brakujące dane dotyczące podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB danymi pozyskanymi z rejestrów:

- PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych;

- REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych; 
w tym uzupełni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery identyfikacyjne REGON, a także w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dokona innych zmian w zbiorze przedmiotowych danych, 
w szczególności dotyczących adresów oraz brzmienia nazwiska, imienia lub nazwy podmiotu.

- Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich  właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami. W przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, które aktualnie tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. Analogicznych ustaleń Wykonawca dokona w przypadku uzyskania informacji, że nie żyją osoby fizyczne ujawnione EGiB jako władający gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

- Czynności ustaleń, o których mowa w pkt. 34, dotyczących poszczególnych nieruchomości, Wykonawca utrwali w protokole, którego wzór ustalony zostanie z Zamawiającym.

- Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek ewidencyjnych, budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

- Do wstępnej analizy kompletności danych adresowych Wykonawca może wykorzystać dane adresowe zawarte w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG).

- W przypadku granic spornych należy umieścić odpowiedni zapis w części opisowej oraz wyróżnić na numerycznej  mapie ewidencyjnej.

- Dla wszystkich obrębów ewidencyjnych będących przedmiotem zamówienia  Wykonawca uzgodni numerację porządkową  nieruchomości we właściwym  Urzędzie Gminy i wykaże to na załączniku graficznym obejmującym cały obręb.

- Granice działek leśnych należy uzgodnić z ustaleniami planów urządzania lasu, lub uproszczonych planów  urządzania lasu, na podstawie przepisów ustawy Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach .

- Wykonawca uzgodni numerację i przebieg dróg publicznych  z ich odpowiednimi zarządcami i wykaże to na załączniku graficznym obejmującym cały obręb. Numery dróg  publicznych wraz z nazwą ulicy, jeśli droga  taką funkcję pełni, mają stanowić dane ewidencyjne działki.

- Pomiar budynków i obliczenie pól powierzchni.

Dla obrębów : Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec gmina Pysznica oraz   wszystkich obrębów gminy Bojanów, numeryczny opis konturów budynków, należy przyjąć z dotychczasowej bazy graficznej po uprzednim zweryfikowaniu ich położenia oraz przebiegu z treścią ortofotomapy. W przypadku zaistnienia rozbieżności wytypowane budynki należy pomierzyć zgodnie z postanowieniami rozdziału.

- Zakres przedmiotowy ewidencji budynków obejmować będzie wszystkie budynki  zgodnie  z  klasyfikacją PKOB i KŚT.

- Numeryczny opis konturów budynków ma być określony wyłącznie na podstawie bezpośrednich pomiarów.

- Źródłami danych geometrycznych o budynkach, blokach budynków oraz obiektach trwale związanych z budynkami jest:

- dokumentacja zgromadzona w PZGiK;

- dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych;

- dokumentacja architektoniczno-budowlana.

- W przypadku wykorzystania istniejących materiałów PZGiK do ustalenia współrzędnych punktów niezbędnych do sporządzenia numerycznego opisu konturów budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami Wykonawca obliczy te współrzędne na podstawie danych obserwacyjnych zawartych w operatach technicznych.

- Źródłami danych dotyczących głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków są:

- dokumentacja architektoniczno-budowlana;

- oględziny i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości lub władających nimi.

- Źródłami danych niezbędnych do ustalenia dla obiektów klasy EGB_Budynek wartości atrybutów „powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów (PEB)” oraz „powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku (PPB)” są:

- księgi wieczyste założone dla nieruchomości lokalowych lub budynkowych;

- akty notarialne dotyczące nieruchomości lokalowych lub budynkowych;

- dokumentacja, o której mowa w art.2 ust.5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. 
o własności lokali.

- Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości atrybutu „powierzchnia użytkowa budynku wg projektu budowlanego (PEBP) dla obiektów klasy EGB_Budynek są projekty budowlane gromadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

- Wykonawca opracuje mapę wywiadu terenowego w postaci kopii mapy syt-wys. lub mapy ewidencyjnej. Na mapie wywiadu należy wykazać sytuacje ujawnione w terenie, takie jak np.: brak  budynków na mapie, zmiana geometrii budynku, budowle nie zaliczone do budynków ewidencyjnych, zmiana funkcji budynku i numeru porządkowego, budynki w trakcie budowy. Mapa wywiadu przekazywana do odbioru powinna zawierać również zakresy i nr szkiców polowych, na których wykazano szczegółowo wyniki pomiarów terenowych. Wykreślone z treści mapy ewidencyjnej obiekty budowlane niebędące budynkami,  pozostają jako treść mapy zasadniczej,  jeżeli istnieją w terenie.

- Mapa wywiadu w zakresie budynków musi zawierać:

a. funkcje  budynków  wpisane  kolorem  czerwonym  wraz  z  liczbą  kondygnacji

b. numer ewidencyjny budynku, numeracja budynków w ramach obrębu

c. numerację porządkową nieruchomości według mapy uzgodnień

- Dla budynków, które można wykazać w bazie EGiB na podstawie operatów znajdujących się w PZGiK należy wykonać kontrolne pomiary sytuacyjne i kontrolne pomiary czołówek oraz analizę wyników tych pomiarów zgodnie z§ 6 ust. 1 i §67 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wyniki pomiarów kontrolnych wykazać na szkicach polowych i w formie tabelarycznych zestawień dołączonych do operatu (pliki xls).

- W numerycznej mapie ewidencji gruntów i budynków wszystkie budynki muszą tworzyć obiekty z przypisanym numerem ewidencyjnym budynku oraz zawierać informacje dotyczące numeru operatu na podstawie, którego przyjęto ich obrys. Powierzchnię zabudowy należy obliczyć z dokładnością do 1m2 załączyć do wynikowej dokumentacji wydruk obliczenia przecięcia działek z obiektami budynków. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w §63 ust. 1a-1d Rozp. EGiB.

Uwagi do sposobu ustalenia konturów i funkcji budynków.

- Garażom stanowiącym integralną część budynku mieszkalnego należy przypisywać funkcję mieszkalną. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Jeśli konstrukcyjnie garaż stanowi przybudówkę do zasadniczego budynku mieszkalnego, to na szkicu polowym należy zaznaczyć ten stan cienką linią z przehaczeniem (blok budynku). W kartotece budynków oraz na numerycznej mapie ewidencji gruntów i budynków będzie to jeden budynek, o jednym numerze ewidencyjnym z zaznaczeniem, tam gdzie to uzasadnione, miejsca zmiany liczby kondygnacji. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) samodzielnym środkiem trwałym w ramach grupy 1 (budynki i lokale) jest budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz z przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi.

- Garaże wolnostojące wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, położone w szczególności na terenie firm transportowych, należy wykazywać wg KŚT jako budynki transportu („t”). Nie należy wykazywać w EGiB budowli nie spełniających definicji budynku podanej w PKOB.

- Obiekty pomocnicze obsługujące budynki mieszkalne, należy wykazywać w EGiB jako: „Inne budynki niemieszkalne” wg KŚT (oznaczenie „i”). Dotyczy to zwłaszcza tych budynków, które położone są w obrębie działek o zabudowie jednorodzinnej i pełnią zarówno funkcje garażu jak i składu na różne narzędzia.

- Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane na obowiązującej mapie zasadniczej jako gospodarcze (oznaczenie „g”) należy koniecznie zweryfikować. W rozumieniu bowiem KŚT budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki służące produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem jeśli budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać jako „Inne budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT).

- W przypadkach wystąpienia wątpliwości lub braku informacji koniecznych do odpowiedniego sklasyfikowania budynków (rodzaj, klasa i funkcja) lub określenia ich atrybutów, należy sięgnąć do dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub do dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli lub zarządców nieruchomości.

- Operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia przesłanek do przeprowadzenia zmiany klasyfikacji gruntów, należy dokonać aktualizacji zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Przegląd i weryfikacja użytków gruntowych.

- Zakres przeglądu i weryfikacji użytków gruntowych obejmować będzie:

- porównanie użytków gruntowych ujawnionych w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym istniejącym na gruncie i ortofotomapą; weryfikacje użytków gruntowych,

- analizę przebiegu granic użytków - przy uwzględnieniu zasad zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, oraz zgodności ich oznaczeń z obowiązującymi przepisami §67 i §68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

- uwzględnienie zmian wynikających z wydanych decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o lasach,

- uwzględnienie zgodności przebiegu konturów i oznaczeń użytków leśnych z planem urządzania lasów oraz z uproszczonym planem urządzania lasów.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca poniesie koszty:

- wykonania przez osoby upoważnione przez Starostę czynności związanych 
z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, o których mowa w §5 ust.1 pkt 1-3, §7 oraz §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w odniesieniu do:

- lasów nieujawnionych dotychczas w EGiB,

- gruntów zmeliorowanych;

- udziału osób przeprowadzających czynności, o których mowa w pkt 1, w procesie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji;

- ponownego wykonania czynności, o których mowa w §5 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń za zasadne oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie ustalenia klasyfikacji.

- Wykonawca zapewni, aby czynności o których mowa w ust. 2, zostały zakończone nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- W przypadku gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów nie zostanie zakończone w odpowiednim terminie, w opracowanym przez Wykonawcę projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia się:

- kontury zmienionych w wyniku zalesień użytków gruntowych, z tym, że 
w miejsce atrybutów OZU oraz OZK, dotyczących nowych konturów lasów wprowadza się atrybut specjalny <<template>>;

- dotychczasowe dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych, 
w przypadku, gdy ustalane klasy bonitacyjne dotyczą użytków rolnych.

Podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGiK, zawierające informacje 
o tych konturach.

- Kontury użytków gruntowych określone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach  jednostkowych  PZGiK podlegają weryfikacji w drodze wywiadu terenowego lub za pomocą ortofotomapy.

- Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych, uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego, a także z treścią ortofotomapy, Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej w kolorze czerwonym.

- Na mapie ewidencyjnej zawierającej wyniki weryfikacji użytków gruntowych nie zamieszcza się informacji o zmianach:

- gruntów ornych na łąki trwałe lub pastwiska trwałe,

- łąk trwałych lub pastwisk trwałych na grunty orne,

- łąk trwałych na pastwiska trwałe i odwrotnie.

- Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów użytków gruntowych Wykonawca

pozyska w drodze:

- geodezyjnych pomiarów terenowych lub

- geodezyjnych pomiarów kartometrycznych wykonanych na ortofotomapie 
z uwzględnieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej lub

- geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych, w przypadku gdy dane niezbędne do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca pozyskuje 
w drodze takich pomiarów.

Kontury użytków muszą wypełnić obszar obrębu ewidencyjnego w sposób topologicznie spójny.

- Geodezyjne pomiary sytuacyjne konturów użytków gruntowych mogą być wykonane 
w drodze geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych, jeżeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terenu lub opracowana ortofotomapa, a także organizacja i technika pomiaru zapewnią określenie położenia punktów załamania tych konturów względem  osnowy geodezyjnej 1 klasy z błędem średnim nie większym niż 0,53m, przy założeniu rozkładu normalnego błędów pomiaru.

- Wykonawca doprowadzi wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB. W szczególności zadanie to dotyczy nieprawidłowych oznaczeń, takich jak: B-RV, B-ŁIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N, Wp-ŁIII.

- Zadanie, o którym mowa w pkt.13, Wykonawca wykona na podstawie dostępnych materiałów PZGiK lub innych dokumentów udostępnionych przez Starostę, a w razie ich braku lub gdy udostępnione dokumenty są niewystarczające, w drodze odpowiednich czynności terenowych, takich jak oględziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a także wyjaśnień i dokumentów, udostępnionych Wykonawcy przez właścicieli lub władających nieruchomościami. W przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są gruntami rolnymi zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu: B-R, B-Ł, B-Ps, B-Ls, B-N odpowiednio na: Br-R, Br-Ł, Br-Ps, Br-(OZU-OZK). Nieznane wartości atrybutów OZU OZK dla gruntów rolnych zabudowanych Wykonawca ustali stosując zasady określone 
w  Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. 
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Natomiast w przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są terenami mieszkaniowymi wchodzącymi w skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, Wykonawca nada tym użytkom oznaczenia B, wyłączając te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.

- Podstawą zmiany oznaczenia jak w pkt. 15), bez przeprowadzania dodatkowych wyjaśnień, jest występowanie w granicach badanego klasoużytku budynków gospodarstw rolnych (np. stodoła, budynek inwentarski), zaliczonych wg PKOB do klasy 1271 lub wg KŚT do rodzaju oznaczonego symbolem 108.

- W odniesieniu do klasoużytków oznaczonych w dotychczasowej EGiB symbolami typu Ba-R, Ba-Ps, Ba-Ł, Bi-R, Bi-Ps lub Bi-Ł Wykonawca wprowadzi oznaczenia odpowiednio Ba oraz Bi, wyłączając te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.

- Stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca uzupełni także brakujące atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

- Dla poszczególnych konturów klasyfikacyjnych, oprócz geometrii oraz atrybutów OZU 
i OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji również atrybut określający oznaczenie typu gleby, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1a do rozporządzenia 
w sprawie EGiB.

- Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na podstawie danych geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych i wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych.

- W przypadku zmiany użytku Br na użytek B lub wykazania w działce nowego użytku B należy sporządzić w obecności stron protokół oględzin zgodnie z §35 pkt7 Rozporządzenia EGiB.

- Dla potrzeb  wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów należy sporządzić wykaz działek z uwzględnieniem stanu dotychczasowego i proponowanego wraz z uzasadnieniem, a w przypadku zmiany na Ls z uwzględnieniem przepisów ustawy o lasach. Harmonogram prac związanych z klasyfikacją gruntów uzgodnić z PODGiK oraz pracownikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odpowiadającym za gleboznawczą klasyfikację gruntów.

- Dla wszystkich jednostek rejestrowych objętych grupą rejestrową 7 należy w bazie opisowej ewidencji, w polu grupy rejestrowej, wprowadzić odpowiednią wartość „7.1” albo „7.2” zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozp. EGiB.

- Przy weryfikacji użytków gruntowych należy bezwzględnie zapewnić jednolitość wyników prac na całym obszarze objętym modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

- Dokonać kontroli topologicznej bazy konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.

- Dostosować zapis oznaczeń użytków i klasoużytków do wymagań Rozporządzenia 
w sprawie EGiB.

- Wykazać w bazie EGiB informacje, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 
z późn. zm.).

- Uzupełnić bazę EGiB o miejsce i oznaczenie odkrywek klasyfikacyjnych  w oparciu 
o mapy klasyfikacyjne.

- Dokonać redakcji numerycznej mapy ewidencyjnej dla skali 1:2000 w taki sposób, aby istniała możliwość automatycznego sporządzania wyrysów, bez konieczności dodatkowej, ręcznej redakcji mapy (dotyczy to zwłaszcza rozmieszczenia takich napisów na mapie, jak: nr działek, nr budynków, oznaczenia użytków itp.).

# VIII .Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie aktualizacji danych EGIB

1. Zadanie, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 2) , dotyczące poprawy jakości 
       i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków w tym dostosowanie baz danych

EGiB wybranych obrębów jednostek ewidencyjnych Pysznica, Zaleszany do zgodności z

pojęciowym modelem danych EGiB, realizowane będzie w zakresie:

- uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków w zakresie atrybutu klasa budynku według PKOB, głównej i innej funkcji budynku, liczby kondygnacji (LKN, LKP), daty zakończenia budowy (RBB), materiału ścian zewnętrznych (SCN) oraz statusu budynku ,

- pomiar budynków, które w dotychczasowej bazie EGiB występują jako budynki z digitalizacji (pojedyncze przypadki);

- wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB podczas wykonywania zadań wymienionych w punkcie a i b.

2.  Wykonawca uzupełnieni bazę danych EGiB (część opisowa i kartograficzna) w  obrębach  : Jastkowice , Pysznica , Zaleszany, Zbydniów  o obiekty:

a) wymienione w ust. 1 pkt a w oparciu o dokumentację architektoniczno-

budowlaną oraz oględziny i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości

lub władających nimi;

b) „blok  budynku” i „obiekty budowlane trwale związane 
z budynkiem” w oparciu o materiały zgromadzone w PZGiK.

3.  Źródłem danych geometrycznych o budynkach, blokach budynków, obiektach trwale związanych z budynkami wymienionymi w ust. 1 pkt b będzie dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.  Częścią składową w/w dokumentacji będzie mapa wywiadu.

4.  Budynki, o których mowa w rozdz. V ust.1 w istniejącej bazie danych EGiB mają określony rodzaj budynku ustalony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

5. Klasę budynku Wykonawca ustali zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Główną oraz inne funkcje budynku Wykonawca ustali zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 poz. 1034), natomiast oznaczenie literowe funkcji budynku zostanie określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z 03.12.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (odpowiadające jej klasie według PKOB). Przez główną funkcję budynku rozumie się sposób użytkowania w przeważającej, pod względem powierzchni użytkowej, części tego budynku. Podczas ustalania głównej funkcji budynku należy brać pod uwagę istniejące dane w ewidencji gruntów i budynków odnośnie wykazanego rodzaju budynku według KŚT. Zmiana funkcji użytkowej budynku np. z gospodarczej na mieszkalną może nastąpić jeżeli zostanie dołączona decyzja właściwego organu budowlanego w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

6. Dla wszystkich budynków Wykonawca sporządzi zbiorczy wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

7.  Podczas aktualizacji danych EGiB w odniesieniu do działek oraz punktów granicznych, należy uzupełnić wszystkie brakujące dane opisujące poszczególne punkty. Należy zweryfikować poprawność przypisania operatów do działek i punktów granicznych, w przypadku błędów należy wprowadzić poprawne informacje. Poprawność przypisania operatów do działek i punktów należy szczególnie zweryfikować w obrębie Jastkowice oraz Zbydniów.

8.  Podczas realizacji prac związanych z punktem VIII, należy wykonać czynności opisane w rozdziale IV, punkty 25-42.

- Zebranie brakujących danych do modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających.

- Ustalić właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa w §10 ust.1 pkt 2, §11 ust. 1 i §25a Rozp. EGiB, w oparciu o wpisy w księgach wieczystych oraz dokumenty zgromadzone przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.

- Uzupełnić dane ewidencyjne właścicieli nieruchomości oraz władających między innymi w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON. Identyfikatory osób fizycznych w postaci numeru PESEL pozyskuje się z bazy danych systemu ewidencji ludności PESEL. Zamawiający wystąpi o udostępnienie  ww. danych z systemu PESEL, 
a po ich udostępnieniu przekaże je Wykonawcy.

- Tryb i zakres wykorzystania danych ewidencji publicznych: PESEL, REGON należy uzgodnić z Zamawiającym mając na względzie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

- Organ prowadzący ewidencję udostępni w procesie modernizacji ewidencji dokumenty stanowiące podstawę wpisu praw, o których mowa w art. 23 PGiK oraz inne dokumenty dostarczone przez właścicieli nieruchomości w procesie aktualizacji ewidencji.

- Zidentyfikować działki ewidencyjne niezgodne z definicją działki zawartą w §9 Rozp. EGiB ze względu na różny stan prawny nieruchomości.

- Ustalić stan prawny budynków i lokali.

- W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną polegającą na braku działki w jednej części, Wykonawca przeprowadzi analizę i sporządzi odpowiednią dokumentację geodezyjno-prawną w celu wyeliminowania rozbieżności.

- Zebrane dokumenty stanowiące dowody zmian uzasadniające wpisy do komputerowych baz danych należy włączyć do operatu technicznego z modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali.

- Rejony statystyczne. Pozyskać i zweryfikować materiały potrzebne do założenia obiektów statystycznych mapy numerycznej. Ustalić pisemnie z Urzędem Statystycznym 
w Rzeszowie przebieg oraz oznaczenia rejonów statystycznych. Wprowadzić rejony statystyczne do mapy numerycznej. Ujawnić informacje o numerach rejonów statystycznych dla działek wykazanych w bazie opisowej EGiB.

- Numeryczne opracowanie bazy ewidencji gruntów i budynków

- Założenie informatycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaimplementowanie do bazy Ewopis i Ewmapa, bazy danych zmodernizowanego obrębu. Wynikiem prac będzie numeryczna, obiektowa mapa ewidencyjna, której treść stanowić będą elementy określone w §28 Rozp. EGiB. Układem odniesień przestrzennych dla mapy ewidencyjnej będzie układ współrzędnych "2000/21". Wykonawca przeprowadzi kontrolę topologiczną obiektów EGiB: działek,  budynków, użytków i konturów klasyfikacyjnych oraz dokona porównania bazy opisowej i graficznej. Raporty z kontroli plików zapisanych w formacie GML muszą być częścią składową wynikowego operatu. Redakcja ewidencyjnej mapy numerycznej zostanie wykonana w środowisku oprogramowania Ewmapa dla skali 1:1000 oraz 1:500.

- Punkty załamania granic działek należy zanumerować w systemie Ewmapa zachowując numerację istniejących punktów granicznych w bazie dotychczasowej EGiB. Punkty na granicach powiatu, gmin i obrębów zanumerować zgodnie z załącznikiem nr1 rozporządzenia. Punktom osnowy stanowiącym równocześnie granicę działek należy nadać kolejne numery z bazy.

- Wszystkim punktom wchodzącym w skład bazy ewidencyjnej (działek, konturów, rejonów statystycznych i budynków) należy przypisać numer operatu z którego wprowadzono je do bazy, potwierdzając adnotacją na okładce operatu źródłowego (data 
i czytelny podpis osoby wprowadzającej) oraz określić ich atrybuty.

- W bazie opisowej EGiB dla każdej działki uzupełnić pole arkusz mapy. Należy wpisać arkusz mapy w układzie 2000/7 dla skali 1:1000.

- Mapę numeryczną opracować tak, aby uniknąć wzajemnego nakładania się sytuacji 
i opisów, numerów działek i oznaczeń użytków. W tym celu, po załadowaniu zmodernizowanej bazy ewidencyjnej należy dokonać uporządkowania, uzgodnienia 
i uczytelnienia wprowadzonych elementów mapy ewidencyjnej z istniejąca numeryczną mapą zasadniczą.

- Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony

- Wykonawca dokona aktualizacji opracowanego projektu operatu ewidencyjnego 
w oparciu o zmiany, które wpłynęły do Starostwa przed terminem rozpoczęcia wyłożenia.

- Na 14 dni przed planowanym  wyłożeniem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wstępnego odbioru projekt modernizacji ewidencji gruntów, założenia ewidencji budynków i lokali .

- Wykonawca przygotuje bazę danych EGiB (projekt bazy), dane cyfrowe oraz raporty podstawowe i pomocnicze potrzebne do wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków. Raporty podstawowe  i pomocnicze zostaną zapisane w postaci elektronicznej (pdf – dla danych tekstowych, mapy ewidencyjne zapisane w formacie GeoTiff).

- Wykonawca weźmie udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków. W tym celu Wykonawca przedłoży listę osób, które będą upoważnione do wyłożenia projektu operatu (np. upoważnienia wg wzoru nr 5 do instrukcji G-5). Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób i sprzętu komputerowego potrzebnego do sprawnego przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu.

- Uwagi zgłaszane przez strony będą zapisywane w protokole.

- Wykonawca opracuje zbiorczy protokół wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego zgodnie ze wzorem nr 6 załączonym do instrukcji G-5.

- Wykonawca weźmie udział w rozpatrzeniu uwag zainteresowanych stron do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu ewidencyjnego. Wykonawca przygotuje opinie techniczne potrzebne do rozpatrzenia uwag (pliki doc i wydruk podpisany przez geodetę uprawnionego).

- Wykonawca przeprowadzi wywiady, oględziny i pomiary terenowe konieczne do jednoznacznego rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag. W sytuacji braku innych możliwości wyjaśnienia uwag zgłaszanych przez strony w trybie art. 24a PGiK, Wykonawca przeprowadzi procedurę ustalenia przebiegu granic działek zgodnie 
z §37-39 Rozporządzenia w sprawie EGiB.

- Stosowne dokumenty oraz baza informatyczna ewidencji gruntów i budynków zostanie zaktualizowana ostatecznymi danymi otrzymanymi w wyniku wyłożenia operatu i rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń.

- W celu doprowadzenia do zgodności ewidencji gruntów z księgami wieczystymi Wykonawca sporządzi dokumentację niezbędną do wprowadzenia ujawnionych 
w toku prac zmian danych ewidencyjnych /wykaz zmian-wydruk oraz pliki doc). Wykaz zmian  zostanie sporządzony dla wszystkich działek w 3 egz., dwa luzem dla Sądu i ewidencji gruntów oraz jeden wejdzie w skład operatu technicznego. Dla działek, które zmieniły obręb, bądź uległy podziałowi do wykazu zmian należy dołączyć mapę uzupełniającą. Do operatu dołączone zostaną luzem, jeden komplet map ewidencyjnych na papierze, przeznaczonych do KW.

XII.  Utworzenie baz danych GESUT i BDOT500

- Przedmiotem zamówienia jest założenie w systemie Ewmapa powiatowej bazy GESUT dla obrębów wykazanych w Załącznikach nr 2a-2d do OPZ zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji 
i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT 
i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) oraz utworzenie BDOT500, zgodnych z pojęciowym modelem danych BDOT500, oraz określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada. 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2028) dla w/w obrębów ewidencyjnych.

- Zawartość bazy danych GESUT stanowią dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu, w tym dane o sieciach projektowanych uzgodnionych na naradach koordynacyjnych (dane wektorowe z PODGiK Stalowa Wola oraz informacje o podmiotach władających tymi sieciami. W BDOT500 gromadzi się dane o obiektach topograficznych. Dane powyższe obejmują lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz ich charakterystykę.

- Bazę danych GESUT oraz bazę danych  BDOT500 prowadzi się w sposób obszarowo ciągły, oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej.

- Bazę danych GESUT tworzy się w drodze przetworzenia danych i informacji pozyskanej z :

- dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w kolejności pozyskania danych do zasobu, przyjmując zasadę hierarchizacji danych, chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy, 
w szczególności na podstawie:

- istniejących baz danych przyjętych i aktualizowanych w ramach Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) będących wynikiem prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

- istniejących materiałów analogowych przyjętych do Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

- operatów geodezyjnych wpływających do PODGiK z bieżących pomiarów, które będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonej bazy danych.

- pozyskanych z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu. Informacje o takim pozyskaniu danych należy umieścić w polu „Metoda pozyskania danych” właściwego rekordu.

- Bazę danych BDOT500 tworzy się w drodze przetworzenia danych i informacji zgromadzonych w zasobie, w kolejności ich pozyskania, przyjmując zasadę hierarchizacji danych, chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne, w szczególności na podstawie:

- zgromadzonych w zasobie, w szczególności będących treścią mapy syt.-wys. opracowanej w skali 1:1000;

- istniejących baz danych przyjętych do Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa  geodezyjnego,

- istniejących materiałów analogowych przyjętych do Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK) w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

- operatów geodezyjnych wpływających do PODGiK z bieżących pomiarów, które będą sukcesywnie  przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonej bazy danych.

- W przypadku obiektów będących treścią obecnie funkcjonującej numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej, które według nowych rozporządzeń nie stanowią obiektów bazy GESUT i BDOT500 ( np. warstwice, rejony spisowe itp.), należy je bezwzględnie wprowadzić do oddzielnej bazy (np. K1).

- Proces tworzenia bazy danych GESUT obejmuje w kolejności następujące po sobie działania:

- utworzenie powiatowej bazy danych GESUT;

- przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści powiatowej bazy danych GESUT w celu jej weryfikacji;

- uzgodnienie z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu oraz wprowadzenie do bazy danych ewentualnych uwag i ustaleń dotyczących powiatowej bazy danych GESUT.

- Podczas wprowadzania danych należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność atrybutów w zakresie określenia metody pozyskania danych w odniesieniu do informacji 
o dokładności pomiaru zawartych w materiałach PODGIK, sposobie pomiaru.

- Przy określaniu pochodzenia obiektu w bazie danych należy przyjąć schemat:

- sygnatura dokumentu (id. materiału zasobu),

- inne źródła np.: z danych branżowych - numer branżowy.

- Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty bazy GESUT muszą spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań określonych w Rozp. w sprawie BDOT500 i GESUT w tym w szczególności:

- powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią,

- lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) 
w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem,

- poprawne powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów, np.: przewody rozdzielcze dochodzą do przewodów przesyłowych,

- wzajemnych topologicznych połączeń, powiązań i relacji przestrzennych,

- wzajemnego położenia,

- zachowania ciągłości topologicznej

- Przy konstruowaniu obiektów należy zapewnić ich poprawność geometryczną. W tym celu należy segmentować obiekty na granicy jednostki ewidencyjnej, segmentować przewody tego samego rodzaju sieci w punkcie rozgałęzienia się przewodów oraz stosować zasady opisane w Rozp.BDOT500 i Rozp.GESUT.

- W przypadku wystąpienia „kolizji” typu: budynków ewidencyjnych oraz elementów uzbrojenia podziemnego, np. w przypadku przyłącza do obiektu budynek (przewód „wchodzi” lub nie „wchodzi” do budynku)– jeżeli z dokumentów nie wynika inaczej, należy go topologicznie połączyć z budynkiem.

- Połączenia obiektów liniowych tego samego typu oraz rodzaju o różnych cechach muszą znaleźć się w punktach węzłowych lub punktach załamania.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet danych i materiałów niezbędnych 
do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. 
W przypadku gdy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały 
z wojewódzkiej lub centralnej części PZGiK, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie przekaże je Wykonawcy.

- W ramach realizacji zadania dotyczącego utworzenia baz danych GESUT i BDOT500, Wykonawca dokona analizy materiałów PZGiK wydanych przez Zamawiającego

- Informacje o istniejących materiałach zasobu, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BDOT500 i GESUT wykazane są w Załączniku nr 5 do OPZ.

- Wykonawca ujawni w bazie danych GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego lub informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

- W przypadku braku dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, Wykonawca 
w bazie danych GESUT przyjmie dla atrybutu władający wartość atrybutu specjalnego <<template>>.

- Wykonawca uzyska lub zweryfikuje dane dotyczące identyfikatorów branżowych oraz parametrów technicznych sieci uzbrojenia terenu z podmiotami władającymi tymi sieciami.

- W przypadku braku możliwości pozyskania niezbędnych danych, o których mowa 
w ust.8, Wykonawca w bazie danych GESUT dla odpowiednich atrybutów przyjmie wartość atrybutu specjalnego <<unknown>>.

- W przypadku wystąpienia kolizji budynków ewidencyjnych oraz liniowych elementów uzbrojenia podziemnego biegnącego wzdłuż ścian budynku (przewody „wchodzą" pod budynki) dokonać analizy materiałów źródłowych, a przy braku wiarygodnych źródeł danych do usunięcia kolizji dokonać uzgodnień branżowych. Wszelkie uzgodnienia branżowe należy udokumentować za pomocą protokołu oraz szkicu uzgodnienia.

- Wykonawca dokona kontroli plików w formacie GML danych GESUT i BDOT 500.

XIII.  Pozostałe ustalenia:

  - Wykonawca do  zrealizowania zlecenia otrzyma dokumentację techniczną w postaci  operatów technicznych.

  - Wykonawca wykona skanowanie wynikowego operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  - Należy uwzględnić nowe przepisy, które ewentualnie wejdą w życie podczas wykonywania opracowania.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i zbadania wszystkich koniecznych dokumentów oraz przygotowania propozycji rozwiązania stwierdzonych rozbieżności. Rola Wykonawcy nie może się w żadnym wypadku ograniczyć jedynie do stwierdzenia rozbieżności i przekazania informacji pracownikom Starostwa. Pomoc Zamawiającego będzie dotyczyć sposobu rozstrzygnięcia szczególnie skomplikowanych przypadków.

  - Wykonawca zgromadzi  i przeanalizuje szczegółowo materiały geodezyjno-prawne dla działek, dla których:

            - występują na mapie ewidencyjnej kolizje konturów budynków z granicami działek (położenie budynku na dwóch nieruchomościach gruntowych),

            - została przekroczona dopuszczalna odchyłka różnicy powierzchni pomiędzy bazą opisową, a mapą numeryczną określoną w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

            - istnieją kolizje granic obrębów i jednostek ewidencyjnych,

            - występują lokalne i systematyczne przesunięcia i skręcenia działek,

            - występują wyraźne niezgodności pomiędzy przebiegiem granic wykazanym na mapach analogowych, a przebiegiem wynikającym z operatów źródłowych, wykraczające poza dokładność kartometryczną map analogowych,

            - średni błąd położenia punktów granicznych przekracza wartości podane w §61 Rozp.EGiB,

            - powierzchnia działek wykazana jest w obecnym operacie ewidencyjnym 
z dokładnością jednego ara, a istnieje w zasobie PODGiK dokumentacja geodezyjno-prawna pozwalająca na ujawnienie tej powierzchni z dokładnością zapisu do jednego metra kwadratowego,

  - Wykonawca sporządzi wykaz w zakresie rozbieżności pól powierzchni w postaci pliku xls. Do wykazu należy dołączyć ponumerowane zestawy dokumentów potrzebne do wyjaśnienia poszczególnych przypadków.

  - Wykonawca przeprowadzi badanie ksiąg wieczystych. Wyniki badania ksiąg wieczystych należy wykazać w protokołach zgodnych ze wzorem nr 8, stanowiącym załącznik do instrukcji G-5 lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, które należy dołączyć do operatu modernizacji ewidencji.

  - Wykonawca sporządzi wykazy synchronizacyjne i dokumentację potrzebną do ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych (wzór należy uzgodnić z Zamawiającym).

  - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w bazie danych EGiB, BDOT 500 oraz bazie GESUT zmian dokonanych w cyfrowych zbiorach danych 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmian  wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji  przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez ten organ, nie później niż 30 dni przed terminem  przekazania wolnych od wad wyników prac.

  - O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, po udostępnieniu materiałów PZGiK, Wykonawca będzie  informowany przez Zamawiającego na bieżąco oraz uzgodni z nim sposób i termin ich udostępniania.

XIV . Kompletowanie operatu

      - Szczegółowy, fizyczny podział dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym uwzględniając wielkość powstałej dokumentacji oraz aspekty techniczno-organizacyjne.

      - Wszystkie dokumenty należy przekazać w postaci analogowej oraz zapisać w postaci elektronicznej, w formacie właściwym dla rodzaju dokumentu. Należy przyjąć następujące zasady:

      - dokumenty opisowe (analizy dokumentów, wyjaśnienia itp.) wytworzone przez Wykonawcę zapisujemy w formacie doc,

      - wykazy i zestawienia tabelaryczne  zapisujemy w formacie xls,

      - dokumenty analogowe sporządzane z udziałem stron i ich podpisami oraz 
z podpisem geodety uprawnionego (np. szkice graniczne i protokoły graniczne, zwrotne potwierdzenia zawiadomień, arkusze danych ewidencyjnych budynków 
i lokali, protokoły oględzin, protokoły z wyłożenia projektu operatu do publicznego wglądu) zapisywane są w postaci rastrowej powstałej w wyniku skanowania dokumentacji, jako pliki jpg. Format i nazwy plików należy uzgodnić szczegółowo z Zamawiającym.

      - dokumenty źródłowe, archiwalne, służące np. wyjaśnieniu stwierdzonych rozbieżności, zapisujemy w postaci wielostronicowych plików pdf dotyczących jednej sprawy.

      - Dokumenty elektroniczne należy umieścić na opisanych nośnikach CD/DVD 
w katalogach tematycznych. Nazwy katalogów będą się składać z:

- liczby porządkowej rodzaju dokumentu w składzie operatu,

- skróconej nazwy rodzaju dokumentu zgodnej ze składem operatu, oddzielonych znakiem podkreślenia.

      - Szczegółowe nazewnictwo plików i katalogów oraz słownik skrótów nazw dokumentów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

5. Wynikowe zbiory danych bazy EGiB, BDOT500, GESUT, pozytywny raport z kontroli GML bazy EGiB, BDOT500, GESUT, raporty z obliczeń, wpasowane rastry matryc  mapy ewidencji gruntów, mapy klasyfikacji gruntów, wykazy współrzędnych, opisy topograficzne (tiff), wykazy współrzędnych nowych punktów osnowy szczegółowej, skany z operatu wynikowego zgodnie ze schematem obowiązującym w PODGIK w Stalowej Woli umożliwiającym  załadowanie do bazy Ośrodek, wykazy współrzędnych z pomiaru terenowego, itp., należy przekazać Zamawiającemu na płycie DVD.

6.   Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

XV. Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

# Ogólne wytyczne dotyczące technologii cyfryzacji zasobu

## ETAP I - przygotowanie do skanowania – ogólna charakterystyka zasobu.

Ewidencja materiałów zasobu na przestrzeni lat była prowadzona w różny sposób w zależności od obowiązującego prawa lub przepisów technicznych. Od 8 stycznia 2014r. obowiązują nowe zasady ewidencji materiałów. Z tym dniem zostały zamknięte stare ewidencje i rozpoczęto prowadzenie ewidencji materiałów zasobu zgodnie z rozporządzeniem MAiC z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem PZGiK) w nowej wersji programu OŚRODEK.

Liczba wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w bazie, bez uwzględnienia zgłoszeń uzupełniających wynosi: 36 600, natomiast liczba zgłoszeń zapisana w nowym rejestrze zgłoszeń wynosi: 8 550.

Wśród 27 000 liczby zgłoszeń do stycznia 2014 r. znajduje się 130 zgłoszeń niezamkniętych, które wymagają analizy i zamknięcia lub usunięcia. Prace te wykona Zamawiający po zaewidencjonowaniu istniejących operatów.

Operaty techniczne w formie nieelektronicznej są przechowywane w szafach (regałach) wg obowiązujących zasad składowania w danym okresie czasu. Operaty związane 
z aktualizacją bazy EGiB, tak zwane operaty prawne, do stycznia 2014r. znajdowały się 
w wyodrębnionych szafach. Od 2014r. z uwagi na ciągłą numerację operatów przechowywane są wspólnie bez ich podziałów na części zasobu. Z uwagi na to, że niejednokrotnie wewnątrz operatu są odwołania do starych numerów ewidencyjnych operatów, nie zakłada się ich fizycznego przemieszczenia, a jedynie ich zeskanowanie i zaewidencjonowanie cyfrowych zbiorów kopii dokumentów zgodnie z wymagania §9.1. rozporządzenia PZGiK.

Baza systemu OŚRODEK jest na bieżąco aktualizowana i niektóre prace związane 
z cyfryzacją zasobu muszą być przeprowadzone bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Szacunkową ilość materiałów przeznaczonych do cyfryzacji przedstawia poniższe zestawienie ::

- gm. Bojanów  :20.0 mb,

- gm. Pysznica   24.0 mb,

- gm. Zaleszany 23.5 mb,

- gm.i m Zaklików 27.0 mb,

- m. Stalowa Wola 23.0 mb).

### Zakres prac do wykonania

Skanowanie dokumentów oraz ich wprowadzanie do systemu Ośrodek będzie się odbywać w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy. Na potrzeby związane z wykonaniem pracy Zamawiający udostępni w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli co najmniej jedno pomieszczenie oraz stanowisko pracy w ośrodku dokumentacji z możliwością podłączenia się do systemu OŚRODEK.

Wykonawca przed przystąpieniem do pracy powinien wykazać się znajomością programu OŚRODEK (np. przedstawić zaświadczenie o ukończonym kursie) oraz posiadać licencją  programu OŚRODEK. Na własnym sprzęcie powinien wprowadzać w systemie OŚRODEK  w opcji Ewidencja materiałów zasobu dla kolejnych operatów następujące pola:

- Id_Materiału:  PZG_IdMateriału, zgodnie z §15 ust.1

- dotychczasowy nr operatu

- powiązany z operatem KERG poprzez wybór z rejestru KERG lub założenie 
w rejestrze KERG nowej pozycji wraz z polami:

  - identyfikator zgłoszenia

  - TERYT gminy

  - data włączenia do zasobu

Jeśli w powiązanym z operatem numerze KERG nie została wprowadzona data włączenia do zasobu, należy ją uzupełnić.

Jeśli operat nie jest powiązany z KERG, należy wypełnić pole: Sposób uzyskania oraz TERYT gminy i datę wpisania do ewidencji.

Jeśli nie jest znana dokładna data wpisania do ewidencji, należy podać RRRR-12-31, gdzie RRRR oznacza dany rok kalendarzowy, w którym został zarejestrowany operat.

- liczba stron w operacie technicznym  w przeliczeniu na A4 oraz liczba map (zarysów) o formacie większym niż A3 (praca ta ma umożliwić precyzyjne określenie liczby i wielkości dokumentów do skanowania, czyli nie należy pustej strony zaliczać do liczby stron).

Po analizie operatu Wykonawca powinien określić jego przydatność do powtórnego wykorzystania i udostępniania oraz  wprowadzić do systemu w oknie "Cecha" jedną lub kilka cech zdefiniowanych w słowniku, np.

- E - operat dotyczy bazy EGiB (istotne, gdy cyfryzacji będą podlegały wszystkie nowe operaty o typie N)

- N -cały operat nie nadaje się do udostępniania poprzez e-usługi w celu powtórnego wykorzystania danych pomiarowych, np. operat z wytyczenia obiektu, po realizacji inwestycji

- T - operat składa się z tomów

- M - w skład operatu wchodzą mapy lub zarysy przechowywane oddzielnie.

Wykonawca po wstępnej rejestracji operatu powinien wygenerować kod kreskowy w systemu OŚRODEK, np.

i przykleić go na stronę tytułową (okładkę), która będzie podlegała skanowaniu. Jeżeli operat składa się z oddzielnych tomów, kod kreskowy należy przykleić tylko na 1 stronie pierwszego tomu i zsumować liczbę stron w całym operacie wg wyżej podanych zasad.

W ten sposób należy wprowadzić do systemu około 25 000  operatów.

Celem pracy jest takie przygotowanie do skanowania, by istniała synchronizacja pomiędzy elektronicznymi i nieelektronicznymi operatami technicznymi.

Wynikiem etapu I będzie wygenerowany w systemie OŚRODEK raport zawierający liczbę dokumentów podlegających skanowaniu w ramach II etapu.

## ETAP II -  skanowanie

W ośrodku dokumentacji znajdują się operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych o różnym formacie i stanie technicznym, utworzone na papierze, folii, kalce. Są to operaty powstałe głównie w wyniku następujących asortymentów robót:  założenia ewidencji gruntów i budynków, odnowienia operatu ewidencji gruntów i budynków, regulacji, wymiany i scalenia gruntów, ustalenia granic, wznowienia znaków geodezyjnych, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz dla nowych operatów (po 2013r.) inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu i przyłączy, pomiarów uzupełniających sytuacyjno–wysokościowych, pomiarów związanych z zakładaniem i modernizacją osnów geodezyjnych i pomiarowych, zarówno poziomych, jak i wysokościowych,  inne.

### Zakres prac do wykonania

Skanowanie dokumentów oraz ich wprowadzanie do systemu Ośrodek będzie się odbywać w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy. Na potrzeby związane z wykonaniem pracy Zamawiający udostępni w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli co najmniej jedno pomieszczenie oraz stanowisko pracy w ośrodku dokumentacji z możliwością podłączenia się do systemu OŚRODEK.

Skanowanie materiałów zasobu - operatów technicznych:

- Skanowaniem  należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie.  Skanowanie operatów „zszytych” (nitka, oprawa introligatorska), należy dokonać  bez rozszywania. W uzasadnionych   przypadkach dopuszcza się rozszycie dokumentów – w uzgodnieniu z Zamawiającym .

- Skanowanie należy przeprowadzić w kolorze przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji, tj. min. 300 dpi.

Ostateczna rozdzielczość ustalona zostanie po wykonaniu próbnego skanowania dokumentacji i wykonania jej wydruku, który nie powinien się różnić od oryginału.  Wykonawca może w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach dokonać monochromatycznego skanowania.

- Wymagany format plików: JPG.

- Ze względu na różną jakość techniczną materiałów stanowiących przedmiot zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego) skanowanej dokumentacji.

Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości  co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca każdorazowo ustali z Zamawiającym  sposób wykonania skanowania.

- W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu  na własny koszt,  w sposób wskazany przez Zamawiającego.

Archiwizacja zeskanowanych plików (materiałów zasobu):

- Każdy z zeskanowanych operatów należy zapisać w osobnym folderze jednoznacznie identyfikującym dany operat – oznaczenie folderu powinno odpowiadać identyfikatorowi zasobu umieszczonego nad kodem kreskowym.

- W ramach folderu (katalogu) powinny znajdować się pliki o nazwie składającej się z numeru oraz nazwy dokumentów:

  - numer 00 jest zarezerwowany do strony tytułowej, z naklejonym kodem kreskowym,

  - numer 0 oznacza kolejną stronę ze spisem treści,

  - kolejne liczby naturalne poprzedzone odpowiednią liczbą zer wiodących zapewniających prawidłowe sortowanie (001, 002,…803, do 999) oznaczają kolejne zeskanowane strony operatu (jeśli to możliwe, zgodne z numeracją stron w operacie),

  - w przypadku, gdy operat skład się z kilku tomów, numer w nazwie pliku zawiera numer tomu, po którym następuje kropka oraz kolejny numer zeskanowanej strony w ramach tomu,  np. 3.023 oznacza 23 zeskanowaną stronę w ramach tomu trzeciego,

  - po numerze w nazwie pliku powinno być wstawione dolne podkreślenie (_) oraz nazwa dokumentu  zgodna z następującym wykazem:

- okładka

- spis treści

- sprawozdanie techniczne

- szkic

- wykaz współrzędnych

- protokół

- decyzja

- mapa

- dziennik pomiarowy

- opis topograficzny

- inny

- dokumentacja przejściowa.

Wyżej wymienione nazwy umożliwią automatyczne dekodowanie do obowiązującego atrybutu  PZG_NazwDok zgodnego z rozporządzeniem.

- Alfabetyczne zestawienie najczęstszych nazw dokumentów wchodzących w skład operatu wraz z przyporządkowaną im nazwą dokumentu oraz odpowiadającym im PZG_NazwaDok przedstawia poniższa tabela. można ją poprawić i uzupełnić o używane nazwy miejscowe).

Uwaga: PZG_NazwaDok może być automatycznie przypisany na podstawie wykazu nazw dokumentów, który określa istotne dodatkowe grupy dokumentów. Np. jeżeli poszukujemy dokumentów związanych z poprawnością postępowania administracyjnego, ograniczymy się do przeglądania dokumentów o nazwie "decyzja" i nie musimy przeglądać wszystkich dokumentów o nazwie "inny". Podobnie wprowadzenie nazwy: "dokumentacja przejściowa" znacznie zmniejszy liczbę dokumentów o nazwie "inny" w przypadku konieczności ich przeglądania.

| Lp | Dokumenty wchodzących w skład operatu | Nazwa dokumentu | PZG_NazwaDok zgodna z PZG_ModelZasobuGiK- słowniki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | decyzja | decyzja | inny |
|  | dokumentacja sądowa | inny | inny |
|  | dziennik obliczeń | dziennik pomiarowy | dziennikPomiarowy |
|  | dziennik pomiarowy | dziennik pomiarowy | dziennikPomiarowy |
|  | inny dokument | inny | inny |
|  | karta odkrywki gleboznawczej | inny | inny |
|  | kartoteka budynku + arkusz danych budynkowych | inny | inny |
|  | kartoteka lokalu + arkusz danych lokalu | inny | inny |
|  | kopie materiałów wydanych z ośrodka | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | mapa klasyfikacyjna | mapa | mapa |
|  | mapa uzupełniająca | mapa | mapa |
|  | mapa-notatnik zmian | mapa | mapa |
|  | mapa (orto) wywiadu terenowego | mapa | mapa |
|  | opis odkrywek glebowych | inny | inny |
|  | opisy topograficzne | opis topograficzny | opisTopoZbOpisTopo |
|  | pierworys mapy ewidencyjnej | mapa | mapa |
|  | porównanie współrzędnych | wykaz współrzędnych | wykazWspZbWykazowWsp |
|  | postanowienie | decyzja | inny |
|  | projekt podziału/mapa z projektem podziału | decyzja | inny |
|  | projekt wyłączenia z produkcji rolnej | decyzja | inny |
|  | prośba o przyjęcie do zasobu/zawiadomienie o zakończeniu praz | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | protokół badania ksiąg wieczystych | inny | inny |
|  | protokół graniczny | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół z utrwalenia nowych punktów granicznych/protokół z wyznaczenia punktów granicznych lub wznowienia znaków granicznych | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół kontroli klasyfikacji gruntów | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół kontroli technicznej/protokół weryfikacji | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | protokół przeprowadzenia klasyfikacji | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół sprawdzenia klasyfikacji | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | przekazanie znaku geodezyjnego pod ochronę | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | spis zawartości operatu | spis treści | inny |
|  | sprawozdanie techniczne | sprawozdanie techniczne | sprawTechniczne |
|  | strona tytułowa (wraz z kodem kreskowym) | okładka | inny |
|  | strona tytułowa kolejnego tomu operatu (bez kodu kreskowego) | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | szkic graniczny | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic klasyfikacyjny | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic osnowy | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic podstawowy, zarys granic | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic poglądowy, koncepcja | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic polowy | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic użytków gruntowych | szkic | szkicPolowy |
|  | upoważnienie, pełnomocnictwo | inny | inny |
|  | wezwania i zawiadomienia, zwrotne poświadczenia | decyzja | inny |
|  | wstępny projekt podziału | decyzja | inny |
|  | wykaz współrzędnych | wykaz współrzędnych | wykazWspolrzednych |
|  | wykaz zmian danych budynkowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku | inny | inny |
|  | wykaz zmian gruntowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych działki | inny | inny |
|  | wypis i wyrys | inny | inny |
|  | wypisy z planu miejscowego | inny | inny |
|  | zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów | inny | inny |
|  | zaświadczenie o wyłączeniu gruntów | inny | inny |
|  | zestawienie klas gruntów do odkrywek glebowych | inny | inny |
|  | zgłoszenie pracy geodezyjnej | dokumentacja przejściowa | inny |

W przypadku wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów ze względu na rodzaj czy nazwę dokumentu należy to ustalić z Zamawiającym. Wszelkie ustalenia winny posiadać formę pisemną.

Repozytorium dokumentów należy utworzyć na dysku, min. 1 TB, zakupionym w ramach usługi, który będzie podlegał przekazaniu Zamawiającemu. Po założeniu repozytorium wykonawca powinien przekazać zbiorcze zestawienie obejmujące liczbę plików dla każdej nazwy dokumentów. (plik taki będzie niezbędny do oszacowania pracochłonności etapu III).

Wykonawca prac zobowiązany jest do:

- zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,

- dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych materiałów,

- niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie,

- nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia innym podmiotom,

- nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww.  dokumentach,

- niezmieniania treści ww.  dokumentów.

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia wykonawca złoży stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

## ETAP III - wprowadzenie do programu OŚRODEK

Przygotowane w etapie I i II cyfrowe dane zapisane w odpowiednim formacie, pod prawidłowa nazwą i prawidłowo skatalogowane na dysku, należy wprowadzić do systemu Ośrodek FB z wykorzystaniem jego wszystkich dostępnych funkcji.

### Zakres prac do wykonania

Wykonawca powinien zaimportować utworzone repozytorium w ramach etapu II do bazy systemu OŚRODEK w taki sposób, by w oknie Ewidencja materiałów zasobu po naciśnięciu przycisku  widoczne były wszystkie dokumenty znajdujące się w poszczególnych operatach. W kolumnie Dokument powinna  znaleźć się nazwa pliku odpowiadająca  jednej zeskanowanej stronie operatu.

W trakcie ładowania należy przeprowadzić kontrolę zgodności identyfikatora operatu wprowadzonego w etapie I z nazwą folderu. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z Zamawiającym. Do systemu OSRODEK nie powinny być załadowane dokumenty o nazwie dokumentacja przejściowa.

Przeglądając skany poszczególnych stron, należy połączyć zeskanowane pojedyncze strony w jeden dokument, nadając ten sam numer dokumentu przy kolejnej stronie zeskanowanego dokumentu.

W następnej kolejności należy opisać zakres przestrzenny materiałów w zasobie. Zakres przestrzenny można opisać przez podanie numerów działek lub poprzez wskazanie zakresu obszarowego na mapie numerycznej.

Operaty związane z bazą EGIB należy opisać numerami działek, których dotyczą. Poprawne opisanie działkami operatów, głównie tych, które dotyczą podziałów, przenumerowań, czy zmian granic obrębów  spowoduje automatyczne utworzenie historii działki.  Sposób opisu operatu działkami uzależniony jest od rodzaju operatu.

Inaczej należy opisać działkami operaty duże, na przykład z założenia czy modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub scalenia, a inaczej operaty małe związane 
z bieżącą aktualizacją operatu gruntów i budynków.

Należy pamiętać, że podstawowym celem opisu przestrzennego dokumentów jest późniejsza efektywna możliwość zdalnego dotarcia do kopii tylko tych dokumentów, które są związane z interesującą nas działką lub działkami wcześniejszymi (historycznymi) położonymi na danym obszarze. Brak poprawnych relacji zmniejszy wiarygodność udostępnianych danych, który jest najważniejszym zadaniem PZGiK.

Istotne jest, by opis przestrzenny danego operatu wykonywał doświadczony geodeta, który wie, czy dany operat można opisać jednym zestawem numerów działek, czy podzielić występujące w dużym operacie działki na grupy i z każdą grupą związać określone dokumenty. Jeśli np. operat z założenia ewidencji opiszemy wszystkimi działkami w nim występującymi, to wskazując w geoportalu działkę, która ma podlegać nowemu podziałowi, zawsze wyświetli nam się operat z założenia czy modernizacji i zmuszeni będziemy przeglądać setki skanów szkiców polowych, by dotrzeć do jednego czy dwóch interesujących nas szkiców, na których występuje dana działka lub jej poprzedniczka przed podziałem. Taka e-usługa będzie nieefektywna i będzie zniechęcała do pobierania istniejących danych z zasobu, co jest gwarancją poprawnej budowy bazy EGiB.

Sytuacja będzie jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli w międzyczasie nastąpiło przenumerowanie działek, które nie zostało poprawnie wprowadzone do systemu OŚRODEK i nie znamy historii działki.

Poniżej znajdują się podstawowe zasady opisywania operatów działkami, których musi przestrzegać Wykonawca. Dla danego operatu należy nacisnąć przycisk  
i opcję Działki. Działki należy wpisywać podobnie, jak wpisuje się działki w wykazie zmian danych ewidencyjnych działki, czyli działki przed podziałem i po podziale, zaliczając je do jednej grupy. W ramach jednego operatu możemy utworzyć kilka grup związanych ze scaleniem i podziałem oraz obowiązkowo oddzielną grupę do występujących na szkicu pozostałych działek, ale tylko tych, dla których występują istotne dane (miary) na szkicu. np. w przypadku poniyżej opisywanego dokumentu:

W grupie 1. po stronie lewej przed podziałem wystąpi działka 275/5, a po stronie prawej po podziale działki 275/9 i 275/10.

W grupie 2. po stronie prawej Po podziale powinny wystąpić działki 275/8, 275/2 275/4, nie powinna wystąpić działka 275/3.

Wpisanie działki 275/3 do grupy 2. spowoduje, że w trakcie pobierania danych do działki 275/3 (e-usługa) ukaże nam się ww. szkic, który nic nie wnosi do ustalenia granicy działki 275/3, a będziemy zmuszeni do jego przeglądania i analizy. Jest rzeczą oczywistą, że opis przestrzenny musi robić doświadczony geodeta, który ciągle będzie miał na uwadze możliwości wtórnego wykorzystania dokumentu oraz skutki błędnego opisania dokumentu.

W przypadku dużych operatów (np. z założenia lub modernizacji ewidencji) należy w Ewidencji materiałów każdy szkic w ramach operatu opisać dodatkowo nr grupy, czyli innymi słowy działkami występującymi w danej grupie, co spowoduje, że e-usługa wyświetli tylko te szkice, w których występują określone (istotne) działki.

Dla małych operatów, np. do 10 szkiców nie musimy opisywać szkiców lub innych dokumentów, np. protokołów poszczególnymi grupami działek, wystarczy, gdy zakres działkowy jest przypisany do operatu.

Przykład operatu w systemie Ośrodek składającego się z dużej liczby szkiców, 
w którym każdy szkic opisany jest działkami występującymi w danej grupie:

Okno zakresu działkowego dla tego operatu wygląda w sposób następujący:

Naciśnięcie zaznaczonego przycisku Dokum. dla grupy powoduje przejście do okienka dokumentów operatu z założonym filtrem na grupę działek.

Poniżej zaprezentowano przejście od strony Szukanie operatów wg działki w programie OŚRODEK.

Wybór działki 105/3 powoduje spozycjonowanie w słowniku na tej działce i przy odpowiednio zaznaczonych opcjach następuje wyświetlenie wszystkich dokumentów z operatu. Po naciśnięciu przycisku zakresu działkowego otwiera się okno z wpisanym numerem szukanej działki. Można teraz nacisnąć przycisk Dokum. dla grup w celu obejrzenia dokumentów związanych z aktualnie wyświetloną grupą działek. Kolejne naciśnięcia przycisku spowodują przejścia do kolejnych szkiców związanych z konkretną działką.

Nowe e-usługi planowane w ramach projektu będą realizowały podobne funkcjonalności, jeśli Wykonawca w poprawny sposób określi zakres przestrzenny dokumentów zasobu.

By zachować historię podziału działki, bardzo istotne jest poprawne wprowadzanie operatów związanych ze zmianą granic obrębów i przenumerowaniem działek.

Wykonawca w przypadku dokumentów związanych z przenumerowaniem działek powinien dla każdej przenumerowanej działki utworzyć odrębną grupę.

W przypadku zmiany granic obrębów do słownika obrębów należy wprowadzić stary i nowy obręb. Jeśli stary numer obrębu pokrywa się z nowym numerem, musimy go wyróżnić, wpisując Kod obrębu, np.

Wszystkie operaty przed zmianą obrębu muszą być opisane działkami w grupach wraz ze starym numerem obrębu, np.:

W przypadku zmiany obrębu z równoczesnym przenumerowaniem należy dla każdej działki założyć oddzielną grupę, opisując stan przed i po przenumerowaniu.

Kolejny przykład pokazuje, w jaki sposób wykonawca powinien opisać operat, w którym nastąpiła zmiana obrębu z równoczesnym scaleniem działek i ich przenumerowaniem.

Poprawny sposób opisu operatu działkami ma istotne znaczenie do poprawności wyszukiwania dokumentów powiązanych historycznie z działkami, dlatego wymaga się od wykonawcy dużej wiedzy geodezyjnej i doświadczenia oraz znajomości programu OŚRODEK.

## Operaty związane z bazami GESUT i BDOT500

Operaty związane z bazami GESUT i BDOT500 powinny zostać opisane zakresem obszarowym Zakres obszarowy można wskazać na mapie numerycznej prowadzonej w programie EWMAPA i wczytać go do systemu OŚRODEK  lub wprowadzić w systemie OŚRODEK współrzędne punktów poligonu opisującego dany obszar. Można również opisać w systemie OŚRODEK zakres obszarowy operatu za pomocą siatki kwadratów (rastrów) powstałych z podziału sekcji mapy, na której występuje zakres obszarowy danego operatu.

Zakres obszarowy operatu nie powinien przekraczać obszaru zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Mając na uwadze efektywność e-usługi wybierającej do przeglądnięcia dokumenty związane z nowym obszarem zgłoszonej pracy  geodezyjnej, wskazane jest, by zakres obszarowy dokumentów w zasobie był zawężony do obszaru, na którym znajdują się dane do powtórnego wykorzystania.

Podczas wykonywania prac związanych z cyfryzacją zasobu należy wykorzystać wszystkie funkcje programu OŚRODEK , również te , które zostaną udostępnione przez dostawcę oprogramowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.