Załącznik nr 10

WARUNKI  TECHNICZNE

modernizacja szczegółowej osnowy poziomej

na terenie powiatu stalowowolskiego

- Zakres prac geodezyjnych:

- analiza informacji zawartych w operacie technicznym przyjętym do zasobu w 2017                   i zaewidencjonowanym pod numerem  P.1818.2017.2315 - modernizacja szczegółowej osnowy poziomej na terenie powiatu stalowowolskiego, w ramach pracy zostały wykonane w szczególności: inwentaryzacja, konserwacja i określenie wysokości punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, modernizacja bazy osnów szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu stalowowolskiego, wskazanie różnic współrzędnych nominalnych                     i pochodzących z pomiaru GPS, wykonanie projektu osnowy szczegółowej trzeciej klasy dla wybranej grupy punktów, operat ten stanowi podstawę do wykonania pracy.

- analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić (razem około 420 punktów, w tym około 90 punktów nowoprojektowanych). Określenie możliwości adaptacji archiwalnych pomiarów i włączenia ich do wyrównania modernizowanej sieci;

- wywiad terenowy dla nowoprojektowanych około 90 punktów szczegółowej osnowy poziomej na terenie Powiatu Stalowowolskiego, dopuszcza się dokonanie zmian w projekcie osnowy szczegółowej trzeciej klasy;

- realizacja projektu technicznego, w tym:

- odtworzenie znaków naziemnych zniszczonych punktów na podstawie zachowanych znaków podziemnych, poboczników, ekscentrów,

- stabilizacja nowych punktów,

- pomiar metodą statyczną GPS lub metodą klasyczną,

- dla wszystkich punktów szczegółowej poziomej osnowy trzeciej klasy objętych opracowaniem, należy określić wysokości, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Wysokości należy wyznaczyć w układzie wysokości PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH z dokładnością nie mniejszą niż 0,03m

- obliczenie współrzędnych i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych,

- sporządzenie opisów topograficznych,

- zawiadomienie o umieszczeniu punktów,

- wykonanie plików wsadowych zgodnie z uzgodnieniami z PODGiK;

- wykonanie dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów

- Podstawowe dane o obiekcie

Powiat Stalowowolski stanowi siedem jednostek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 83 083 ha. Na całym obszarze występuje głównie zabudowa zwarta, jednostki wiejskie charakteryzują się głównie typem zabudowy ulicowej. W granicach powiatu zlokalizowanych jest około 2250 punktów osnowy szczegółowej, zlokalizowanych głównie w terenach zabudowanych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie. Na obszarze opracowania znajduje się około 250 punktów osnowy podstawowej. Punkty poziomej osnowy geodezyjnej III klasy, były modernizowane w 2005 roku i wchodzą skład ciągów poligonowych zakładanych w latach 1960 – 1980 oraz w roku wykonania modernizacji. Obowiązujący układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem PL-2000/21

- Obowiązujące przepisy prawne:

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2101 z późniejszymi zm.).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2134).

  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013., poz. 1183).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 219).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r., poz.1031).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011r.  Nr 299, poz. 1772).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r., poz.924).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r., poz.917).

  - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych. (Dz.U. Nr 101 z 2003 r., poz.939).

  - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa ( Dz.U. Nr 141 z  2003r. poz. 1368).

- Zakres prac geodezyjnych:

  - Inwentaryzacja istniejącej osnowy poziomej

Praca stanowi kontynuację wykonanego w 2017 roku zadania, które polegało na szczegółowej ocenie istniejącej  osnowy geodezyjnej trzeciej klasy na terenie Powiatu Stalowowolskiego. Operat techniczny, będący wynikiem tej pracy zawiera wszystkie informacje o punktach istniejących, podaje liczbę punktów zniszczonych, informuje o wizurach na poszczególne punkty…, ponadto podaje gotowe rozwiązania jakie czynności należy podjąć w celu naprawy istniejącej osnowy szczegółowej trzeciej klasy (wznowienie punktu, zmianę stabilizacji, nowa lokalizacja punktu..) W ramach pracy należy wykonać projekt szczegółowej osnowy geodezyjnej  trzeciej klasy, który zostanie sporządzony na podstawie szkicu dostarczonego przez wykonawcę. Projekt musi zawierać wszystkie punkty zarówno nowoprojektowane jak i przeznaczone do wznowienia i zmiany stabilizacji. Określenie wysokości wszystkich punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy (nowo założonych oraz wznowionych) należy wykonać metodą niwelacji geometrycznej lub niwelacji satelitarnej wykonanej metodą statyczną lub szybką statyczną w sposób zapewniający określenie wysokości z dokładnością nie mniejszą niż 0,03m. Przenumerowanie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji                   i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych                i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz.352). W ramach pracy należy wykonać poprawę współrzędnych płaskich dla 300 punktów zlokalizowanych głównie w mięście Zaklików gmina Zaklików oraz wsi Przyszów gmina Bojanów. Zgodnie z wykazem zawierającym punkty dla których stwierdzono przekroczenie odchyłki dx,dy 0.10m.

W ramach pracy przewiduje się w szczególności:

- wznowienie około 330 punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy,

- wykonanie projektu założenia osnowy szczegółowej trzeciej klasy dla około 90 punktów

- założenie około 90 punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy

- wymianę stabilizacji około 190 punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy (po szczegółowej ocenie stanu punktów liczba może się zmniejszyć)

- określenie wysokości około 610 punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy, (jest to wartość maksymalna, która może ulec pomniejszeniu w przypadku zmniejszenia liczby wytypowanych 190 punktów przeznaczonych do zmiany stabilizacji)

- poprawę współrzędnych około 400 punktów osnowy szczegółowej trzeciej klasy

  - Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej

Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, w tym określić niezbędną ilość prac modernizacyjnych dla każdego z nich, a także obszary, gdzie konieczne jest zastabilizowanie nowych punktów. Punkty te powinny być zlokalizowane tak, aby tworzyły układ ciągów poligonowych, tj. każdy punkt posiadał minimum dwie wizury na sąsiednie punkty szczegółowej lub podstawowej osnowy poziomej.

  - Zmiany do projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy poziomej

Na podstawie analizy materiałów źródłowych  i wywiadu terenowego należy określić konieczność wprowadzenia zmian do projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej trzeciej klasy. Jeżeli modernizacja sieci będzie możliwa na podstawie istniejącego projektu, wówczas zapisy tego rozdziału należy pominąć, jeżeli będą konieczne zmiany należy opracować projekt techniczny szczegółowej osnowy poziomej który będzie je uwzględniał.

Projekt techniczny powinien zawierać:

- opis projektu omawiający całość projektowanych prac, w którym należy określić:

  - dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

  - punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych do pomiaru,

  - sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

  - proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych;

- mapę projektu technicznego opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie konstrukcji geometrycznej projektowanej do pomiaru sieci i innych prac przewidzianych do realizacji w terenie; na mapę projektu technicznego należy nanieść:

  - wszystkie punkty sieci poziomej,

  - punktu wskazane do wznowienia lub zmiany stabilizacji,

  - punkty nowoprojektowane, linie poligonowe.

Na projekcie należy zanumerować wszystkie punkty modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej (dawna osnowa II i III klasy) zgodnie z rozporządzeniem „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012r. poz.352). Numerację punktów należy uzgodnić z PODGiK.

Projekt (część opisową i graficzną) należy sporządzić w wersji analogowej i w wersji elektronicznej.

  - Stabilizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej

Nowe punkty szczegółowej osnowy poziomej należy stabilizować w terenie nieutwardzonym        i znakiem dwupoziomowym typu 5 (w formie wg dawnych wytycznych G1.9 typ 42 słup betonowy z rurką metalową nad płytką betonową z krzyżem) w pozostałych terenach znak jednopoziomowy typ 2 (bolec metalowy lub plastiku). Odtworzenie zniszczonego punktu może nastąpić w oparciu o odnaleziony znak podziemny po sprawdzeniu jego poprawności poprzez stabilizację nad nim słupa betonowego. Znak można odtworzyć także w oparciu o minimum 3 miary od jego znaków ekscentrycznych (ziemnych lub ściennych), gdzie różnica po odtworzeniu nie przekracza 0.02m.     W wypadku, gdy punkt po odtworzeniu nie byłby w pełni użytkowy geodezyjnie, np. brak wizur lub używanie go wiązałoby się z dużymi utrudnieniami np. w ruchu drogowym, należy wtedy zastabilizować nowy punkt tak, aby w pełni zastąpił zniszczony punkt. Nowy punkt osnowy należy także zastabilizować, gdy punkt istniejący zachował się, ale jego użytkowanie jest utrudnione lub niemożliwe, do tego etapu prac należy wykorzystać propozycje rozwiązań przedstawione w operacie technicznym wykonanym w 2017 roku ”Modernizacja szczegółowej osnowy…”. Dla każdego punktu szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać opis topograficzny. Dopuszcza się użycie dla punktów adaptowanych poprawionego opisu istniejącego. Na opisie adaptowanym należy oprócz sytuacji, uaktualnić numer punktu i szkic powiązania z punktami sąsiednimi oraz zaznaczyć identyczność z dotychczasowym punktem, a także wpisać wartości współrzędnych punktu w układzie BL. O umieszczeniu lub przyjęciu punktu do szczegółowej osnowy poziomej albo zmianie jego stabilizacji należy zawiadomić właściciela (władającego) nieruchomości, na której się on znajduje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 15.04.1999 r. „w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz.U. z 1999 r. nr 45 poz.454)

  - Pomiar szczegółowej osnowy poziomej.

Pomiar modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej należy dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punktach 13-22 rozdz. 6 załącznika 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. poz. 352 z 2012 r.).

  - Dokumentacja techniczna.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z § 12 i rozdziałem 9 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych     z podziałem na dokumentację przekazywaną do PODGiK w Stalowej Woli oraz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Zaktualizowane opisy topograficzne należy przekazać w formie wektorowej i w formacie plików jpg.

- Opisy topograficzne, w plikach jpg, należy podłączyć do bazy BDSOG oraz  zaktualizować bazę BDSOG o wszystkie pozyskane atrybuty. W tym celu należy wykonać plik wsadowy lub dokonać aktualizacji na udostępnionym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym w jego siedzibie.

- Tabelaryczne zestawienie wyników przeglądu i opisów topograficznych punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej należy wykonać w wersji analogowej i cyfrowej. Wynikowa tabela sporządzona w formacie xls powinna zawierać co najmniej poniższe informacje:

- Nowy numer punktu

- Stary numer punktu

- Współrzędne xy oraz wysokość w dwóch układach określona w ramach zlecenia.

    - Opisy topograficzne

Opisy topograficzne punktów należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. poz.352 z 2012 r) w formacie jpg, a dane dotyczące punktów w formacie umożliwiającym wprowadzenie do bazy PODGiK, a do dokumentacji technicznej dołączyć opisy wykonane na papierze.

    - Mapa przeglądowa osnowy poziomej

Dla obszaru powiatu należy wykonać mapę przeglądową szczegółowej osnowy poziomej        w formie numerycznej oraz drukowanej.

  - Operat techniczny

Operat z wykonanej pracy założenia szczegółowej osnowy poziomej należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z pkt 16 rozdz. 9 z załącznika nr 1 do rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. poz.352 z 2012 r.) geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej następujące dokumenty:

- sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić:

- dane charakteryzujące zrealizowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

- odstępstwa od projektu technicznego,

- zestawienie wykonanych prac,

- opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyników wyrównania sieci,

- analizę i ocenę otrzymanych wyników;

- polowe opisy topograficzne punktów z inwentaryzacji;

- dokumentację z pomiaru osnowy;

- raport z wyrównania sieci zawierający:

- zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji,

- poprawki do obserwacji po wyrównaniu,

- błędy średnie poprawek,

- średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu,

- charakterystykę dokładności punktów,

- wykazy danych ostatecznych,

- słownik konwersji numerów punktów;

- opisy topograficzne punktów;

- mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru;

- pliki wsadowe do bazy danych;

- zawiadomienia o umieszczeniu znaków;

- inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac, w tym co najmniej opis i mapę projektu technicznego.

Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne, raport z wyrównania sieci oraz dokumenty, które powstały bezpośrednio  w trakcie prac terenowych, przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej.